## Slide 1
计算机组成与体系结构
第2章 计算机系统中的 数据表示

## Slide 2
计算机可以表示的数据：
  bit
  byte
  word
计算机中需要表示、处理的数据：
  指令
  正数、负数，整数、小数、实数
  文字、字符，声音、图像、视频
其它需要解决的问题：
  能表示的最大数是多少？
  某一操作产生的结果超出了该数据的表示范围，如何处理？
Notes: 1964年，IBM 360，引入byte。
不同体系结构的计算机系统，word定义不同。

## Slide 3: 第2章 计算机系统中的数据表示
数据编码
  数值数据的编码
  数据的定点与浮点表示
  十进制数据：BCD码
非数值数据的编码
  ASCII码
  汉字编码
检错与纠错码
  奇偶校验码
  海明码
  循环冗余校验码

## Slide 4
计算机组成与体系结构
第2章 计算机系统中的 数据表示
2.0 数据表示

## Slide 5: 数据表示
定义：机器硬件能直接识别和引用的数据类型。
条件：相应的运算指令和运算硬件(处理部件)。
目标：
  缩小高级语言和机器语言间的语义差别
  提高性能/价格
  节省处理时间和存储空间
实现：最小的存储空间、最简单的存取算法。

## Slide 6: 数据表示与数据结构
数据表示：指的是能由机器硬件直接识别和引用的数据类型。由硬件实现的数据类型
数据结构：面向计算机系统软件、面向应用领域所需处理的数据类型。由软件实现的数据类型。
  目标：最大限度满足应用要求、最简化的方法实现。
  实现：通过数据表示和软件映象相结合方法实现。
数据表示是数据类型的子集。
数据表示的确定实质上是软、硬件的取舍问题。
数据结构和数据表示是软、硬件的界面。
Notes: 数据表示：定点数（整数）、浮点数（实数）、十进制数、逻辑数（布尔数）、字符/字符串、堆栈、向量
数据结构：链表、树、图、文件

## Slide 7
计算机组成与体系结构
第2章 计算机系统中的 数据表示
2.1 数据编码

## Slide 8
编码：采用少量的基本符号，选用一定的组合原则，以表示大量复杂多样的信息。
  数值信息
  非数值信息

## Slide 9: 一、数值数据的编码
计算机内部的数据若有确定的值，即在数轴上能找到其对应的点，则称为数值数据。
数值数据是表示数量多少和数值大小的数据。

## Slide 10: 一、数值数据的编码
一般地，一个包含n位整数、m位小数的二进制数B可写作：
B＝bn-1bn-2…b1b0 . b-1b-2…b-m （m、n为正整数）
其代表的数值为：
V(B)＝bn-1×2n-1＋bn-2×2n-2＋…＋b1×21＋b0×20＋ b-1×2-1＋b-2×2-2＋…＋b-m×2-m
式中，bi（i＝n-1、n-2、…、1、0、-1、-2、…、 -m）只能是0或1。

## Slide 11: 一、数值数据的编码
【例】将二进制数(11001.01)2、八进制数(216.3)8、十六进制数(7A.C)16转换成十进制数。
【解】 “按权展开”
(11001.01)2
＝(1×24＋1×23＋0×22＋0×21＋1×20＋0×2-1＋1×2-2)10
＝(25.25)10
(216.3)8
＝(2×82＋1×81＋6×80＋3×8-1)10
＝(142.375)10
(7A.C)16
＝(7×161＋10×160＋12×16-1)10
＝(122.75)10

## Slide 12: 一、数值数据的编码
【例】将十进制数730.8125转换成二进制数、八进制数。
【解】
① 整数部分的转换
② 小数部分的转换

## Slide 13: 一、数值数据的编码
【例】将十进制数730.8125转换成二进制数、八进制数。
【解】 ① 整数部分的转换：“除基取余，先低后高”
因此，(730)10＝(1332)8

## Slide 14: 一、数值数据的编码
因此，
(730)10
＝(1011011010)2

## Slide 15: 一、数值数据的编码
【例】将十进制数730.8125转换成二进制数、八进制数。
【解】 ② 小数部分的转换：“乘基取整，先高后低”
将十进制数(0.8125)10转换为八进制数：
0.8125×8＝6.5 整数部分＝6 （高位）
0.5×8＝4.0 整数部分＝4 （低位）
因此，(0.8125)10＝(0.64)8
∴ (730.8125)10＝(1332.64)8

## Slide 16: 一、数值数据的编码
【例】将十进制数730.8125转换成二进制数、八进制数。
【解】 ② 小数部分的转换：“乘基取整，先高后低”
将十进制数(0.8125)10转换为二进制数：
0.8125×2＝1.625 整数部分＝1 （高位）
0.625×2＝1.25 整数部分＝1
0.25×2＝0.5 整数部分＝0
0.5×2＝1.0 整数部分＝1 （低位）
因此，(0.8125)10＝(0.1101)2
∴ (730.8125)10＝(1011011010.1101)2

## Slide 17: 一、数值数据的编码
Xs | Xn-2 | …… | X1 | X0
·
小数点位置
数值位
符号位
带符号定点整数格式
Xs | X-1 | X-2 | …… | X-(n-1)
·
小数点位置
符号位
数值位
带符号定点小数格式

## Slide 18: 一、数值数据的编码 1. 原码表示
原码（True form）： “符号－数值”表示法， 符号位＋绝对值的真值
定点小数的原码定义：
定点整数原码的定义：

## Slide 19: 一、数值数据的编码 1. 原码表示
【例】若机器字长n＝8，则
[＋35]原 ＝(00100011)2
[－35]原 ＝27－(－35) ＝(10000000)2＋(00100011)2 ＝(10100011)2
[＋0.8125]原＝(0.1101000)2
[－0.8125]原＝1－(－0.8125) ＝(1.0000000)2＋(0.1101000)2 ＝(1.1101000)2

## Slide 20: 一、数值数据的编码 1. 原码表示
【例】若机器字长n＝8，则
[＋35]原 ＝(00100011)2
[－35]原 ＝27－(－35) ＝(10000000)2＋(00100011)2 ＝(10100011)2
[＋0.8125]原＝(0.1101000)2
[－0.8125]原＝1－(－0.8125) ＝(1.0000000)2＋(0.1101000)2 ＝(1.1101000)2

## Slide 21: 一、数值数据的编码 1. 原码表示
原码的性质：
带符号的绝对值表示，符号位为“0”表示该数为正，符号位为“1”表示该数为负。
“0”不惟一。
表示范围（机器字长为n）：
  定点小数：－(1－2-(n-1))～＋(1－2-(n-1))
  定点整数：－(2n-1－1)～＋(2n-1－1)
若字长为n，总共有2n个码点，但对应的真值只有2n－1个。
负数的原码大于正数的原码。
真值与原码之间的转换：

## Slide 22: 一、数值数据的编码 1. 原码表示
原码的优缺点：
优点：
  简单、直观，机器数和真值间的相互转换很容易。
  实现乘、除运算的规则简单。
缺点：实现加、减运算的规则较复杂。

## Slide 23: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
无模运算：在实数范围内进行的运算。
有模运算：在一定数值范围内进行的运算。
  在有模运算中，若A、B、M满足如下关系： A＝B＋K×M（K为整数）， 则记为A＝B（MOD M）， 即A、B各除以M后的余数相同， 称B和A为模M同余。
  在一个有模运算系统中，一个数与它除以模后得到的余数是等价的。
  对于某一确定的模，某数减去小于模的另一数，总可以用该数加上模与另一数绝对值之差来代替。→ 补码可以用加法实现减法运算。
（1）补码概念的引入

## Slide 24: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
无模运算
有模运算
（1）补码概念的引入
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Notes: 8-3=8+9？
8-3=8-3+12=8+9

## Slide 25: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
无模运算
有模运算
  结论：
  假定M为模，若数a、b满足a＋b＝M， 则称a、b互为补数。
  在有模运算中，减去一个数等于加上这个数对模的补数。
（1）补码概念的引入

## Slide 26: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
无模运算
有模运算
（1）补码概念的引入
－
＋
＝
Notes: 假设模为16，4位二进制数，则 8-3=8+13，
1000+1101=0101

## Slide 27: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
设模为M，一个数 X 补码的一般定义为：
[ X ]补＝M＋X
若X＞0，则模M作为超出部分被舍去， [ X ]补＝X，因而正数的补码就是其本身；
若 X ＜ 0 ，则 [ X ]补就是以 M 为模的补数。
（2）补码的定义

## Slide 28: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
（2）补码的定义
定点小数的补码定义：
定点整数的补码定义：

## Slide 29: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
（2）补码的定义
【例】若机器字长n＝8，
求定点整数 0、－1、－128 的补码表示。
Notes: 0000 0000
1111 1111
1000 0000

## Slide 30: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
（2）补码的定义
【例】若机器字长n＝8，则
[＋35]补＝
[－35]补＝
[＋0.8125]补＝
[－0.8125]补＝
20 | 1
21 | 2
22 | 4
23 | 8
24 | 16
25 | 32
26 | 64
27 | 128
28 | 256
29 | 512
210 | 1024
2-1 | 0.5
2-2 | 0.25
2-3 | 0.125
2-4 | 0.0625
2-5 | 0.03125
Notes: 0010 0011
1101 1101
0.1101000
1.0011000

## Slide 31: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
（3）补码的性质（以定点小数为例）
1）补码的符号位
用补码表示的数，若其最高位为“0”，则此数为正；若其最高位为“1”，则此数为负。
证明：
当0≤X＜1时，[X]补＝X，因此有0≤[X]补＜1
当－1≤X＜0时，[X]补＝2＋X，因此有1≤[X]补＜2

## Slide 32: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
（3）补码的性质
2）补码中0的表示：
由补码定义，[0]补＝0，
∴ 0的补码是惟一的。
补码定义

## Slide 33: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
（3）补码的性质
3）补码的表示范围：
假设机器字长为n，则
用补码表示的定点小数，其表示范围为：
－1≤X≤＋(1－2-(n-1))；
用补码表示的定点整数，其表示范围为：
－2n-1≤X≤＋(2n-1－1)。
比原码多表示一个数。
补码定义

## Slide 34: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
（3）补码的性质
4）负数的补码值大于正数的补码值

## Slide 35: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
（3）补码的性质
5）补码与真值、原码之间的相互转换
当X≥0时，X＝[X]原＝[X]补
真值 X
[ X ]补＝[ X ]原
＋ 0
数值位不变

## Slide 36: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
（3）补码的性质
5）补码与真值、原码之间的相互转换
当X＜0时，假设机器字长为n，由定义得：

## Slide 37: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
（3）补码的性质
5）补码与真值、原码之间的相互转换
当X＜0时，假设机器字长为n，
由定义 [X ]补＝2＋X 得：－X＝2－[X ]补，
又因为：－X＝| X |，因此

## Slide 38: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
（3）补码的性质
5）补码与真值、原码之间的相互转换
结论：当X＜0时，
真值 X
[ X ]补
－ 1
数值按位取反，末位加1
[ X ]补
数值按位取反，末位加1
[ X ]原
符号位1不变

## Slide 39: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
（3）补码的性质
5）补码与真值、原码之间的相互转换
“按位取反，末位加一”：
数值部分自低位向高位搜索，第一个1及其以右的各位0保持不变，以左的各高位按位取反。

## Slide 40: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
（3）补码的性质
5）补码与真值、原码之间的相互转换
【例】假设机器字长n＝8，已知
X1＝＋0.1011001，
X2＝0，
X3＝－0.1101100，求其原码及补码。
Notes: [X1]原=[X1]补=0.1011001
[X2]原=0.0000000或1.0000000，[X2]补=0.0000000
[X3]原=1.1101100，[X3]补=1.0010100

## Slide 41: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
（3）补码的性质
5）补码与真值、原码之间的相互转换
【例】已知
[X1]补＝0.1010110，
[X2]补＝1.1100101，
[X3]补＝1.0000000，求其真值及原码。
Notes: X1=0.1010110，[X1]原=0.1010110
X2=-0.0011011，[X2]原=1.0011011
X3=-1，[X3]原超出范围

## Slide 42: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
（3）补码的性质
6）补码的符号位扩展
定点小数：在其低位填充适当位数的“0”
定点整数：符号位扩展

## Slide 43: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
（3）补码的性质
6）补码的符号位扩展
【例】已知定点小数X1、X2用8位表示的补码如下：
[X1]补＝0.1010110，[X2]补＝1.1100101。
现要将[X1]补、[X2]补扩展为16位表示，求16位表示的[X1]补、[X2]补。
【解】
[X1]补＝0.1010110 00000000
[X2]补＝1.1100101 00000000
结论1：要将n位纯小数补码变为2n位，只需在末尾添加n个“0”即可。

## Slide 44: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
（3）补码的性质
6）补码的符号位扩展
要将n位定点整数补码用2n位表示，如何处理？
即：如何将MOD 2n的补码变成MOD 22n的补码。
推导过程：
用MOD 2n[X]补表示X以2n为模的补码，
用MOD 22n[X]补表示X以22n为模的补码。

## Slide 45: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
（3）补码的性质
6）补码的符号位扩展
要将n位定点整数补码用2n位表示，如何处理？
当X≥0时，

## Slide 46: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
（3）补码的性质
6）补码的符号位扩展
要将n位定点整数补码用2n位表示，如何处理？
当X＜0时，

## Slide 47: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
（3）补码的性质
6）补码的符号位扩展
要将n位定点整数补码用2n位表示，如何处理？
综合X≥0、X＜0时的情况，
其中，XS为2n[X]补的符号位。
结论2：将整数补码的模扩大2n倍，只需将[X]补的符号位向左复制n位即可。

## Slide 48: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
（3）补码的性质
6）补码的符号位扩展
要将n位定点整数补码用2n位表示，如何处理？
【例】已知定点整数X1、X2用8位表示的补码如下：
[X1]补＝01010110，[X2]补＝11100101。
将[X1]补、[X2]补扩展为16位表示。
【解】16位表示的[X1]补、[X2]补如下：
[X1]补＝00000000 01010110
[X2]补＝11111111 11100101

## Slide 49: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
（3）补码的性质
7）补码的算术右移（除2运算）
某一个数的补码经算术右移1位后，其最低有效位被移出，最高位（符号位）如何处理？
已知 ，求 。
当X≥0时，
当X＜0时，
两式合并：
以定点小数为例

## Slide 50: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
（3）补码的性质
7）补码的算术右移（除2运算）
某一个数的补码经算术右移1位后，其最低有效位被移出，最高位（符号位）如何处理？
已知 ，求 。
结论：
两式合并：
符号位不变
按位右移一位
以定点小数为例

## Slide 51: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
（3）补码的性质
7）补码的算术右移（除2运算）
【例】已知 [X1]补＝0.1101010，[X2]补＝1.0100110， [X3]补＝1.0000000，求：
0.0110101
1.1010011
1.1000000

## Slide 52: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
（3）补码的性质
8）补码的算术左移（乘2运算）
算术左移可能产生溢出。因此，需增加一位二进制位，或者说将模扩大一倍。
由[X ]补求[2X ]补：
[X ]补＝2＋X MOD 2
[2X ]补＝4＋2X MOD 4
[2X ]补＝4＋2X＝4＋2(－2＋[X ]补)＝2[X ]补
结论：已知[X ]补求[2X ]补只需将[X ]补的各位左移一位，末位补0。

## Slide 53: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
（3）补码的性质
8）补码的算术左移（乘2运算）
【例】假设机器字长n＝8，已知[X1]补＝0.0110100，[X2]补＝1.0010110，求[2X1]补、[2X2]补。
【解】
[2X1]补＝00.1101000＝0.1101000 未溢出
[2X2]补＝10.0101100＝0.0101100 溢出

## Slide 54: 一、数值数据的编码 2. 补码表示
（3）补码的性质
8）补码的算术左移（乘2运算）
变形补码：采用双符号位。左符是真正的符号位，右符用来判别“溢出”。
当使用变形补码（双符号位）进行运算时，
  若运算结果的两个符号位相同，则不发生溢出；
  若运算结果的两个符号位相异，则结果溢出。此时，最高位为符号；次高位为溢出的数值而非符号。
Notes: 例：
-1000010，十进制的-66，
补码：10111110
双符号位补码：110111110
左移一位：101111100

## Slide 55: 一、数值数据的编码 3. 反码表示

## Slide 56: 一、数值数据的编码 3. 反码表示
设机器字长为n位，定点小数的反码定义：
设机器字长为n位，定点整数的反码定义：
[X]反
2-2-(n-1)
X
0
1
-1
1
1-2-(n-1)
[X]反
2-2-(n-1)
X
0
-(1-2-(n-1))
1
(1-2-(n-1))
1-2-(n-1)

## Slide 57: 一、数值数据的编码 3. 反码表示
【例】若机器字长n＝8，则
[＋35]反＝(00100011)2
[－35]反＝(28－1)＋(－35)
＝(11111111)2－(00100011)2
＝(11011100)2
[＋0.8125]反＝(0.1101000)2
[－0.8125]反＝(2－2-7)＋(－0.8125)
＝(1.1111111)2－(0.1101000)2
＝(1.0010111)2

## Slide 58: 一、数值数据的编码 3. 反码表示
反码的性质：
最高位为符号位，0表示正，1表示负。
两种0的表示： [＋0]反＝00…0，[－0]反＝11…1
表数范围（假设机器字长为n）：
  定点小数：－(1－2-(n-1))～＋(1－2-(n-1))
  定点整数：－(2n-1－1)～＋(2n-1－1)
负数的反码大于正数的反码
反码与原码及真值之间的转换：
  当X≥0时，由定义：[X]反＝[X]原＝X
  当X＜0时，

## Slide 59: 一、数值数据的编码 3. 反码表示
反码的性质：
反码与原码及真值之间的转换：
  当X≥0时，由定义：[X]反＝[X]原＝X
  当X＜0时，
真值X
[X]原
－ 1
数值位不变
[X]反
数值位按位取反
符号位不变

## Slide 60: 一、数值数据的编码 4. 移码表示

## Slide 61: 一、数值数据的编码 4. 移码表示
计算机中常用移码来表示浮点数的阶码 → 整数
机器字长为n位，则移码定义： [X]移＝2n-1＋X，其中：－2n-1≤X＜2n-1

## Slide 62: 一、数值数据的编码 4. 移码表示
定点整数X与[X]原 、[X]补 、[X]移的对应关系（机器字长n＝8）
真值X |  | X的原码 表示[X]原 | X的补码 表示[X]补 | X的反码 表示[X]反 | X的移码 表示[X]移
十进制 表示 | 二进制表示 |  |  |  | 
＋127 | ＋01111111 | 01111111 | 01111111 | 01111111 | 11111111
＋126 | ＋01111110 | 01111110 | 01111110 | 01111110 | 11111110
…… | …… | …… | …… | …… | ……
＋2 | ＋00000010 | 00000010 | 00000010 | 00000010 | 10000010
＋1 | ＋00000001 | 00000001 | 00000001 | 00000001 | 10000001
0 | 00000000 | 00000000 10000000 | 00000000 | 00000000 11111111 | 10000000
－1 | －00000001 | 10000001 | 11111111 | 11111110 | 01111111
－2 | －00000010 | 10000010 | 11111110 | 11111101 | 01111110
…… | …… | …… | …… | …… | ……
－126 | －01111110 | 11111110 | 10000010 | 10000001 | 00000010
－127 | －01111111 | 11111111 | 10000001 | 10000000 | 00000001
－128 | －10000000 | 无法表示 | 10000000 | 无法表示 | 00000000

## Slide 63: 一、数值数据的编码 4. 移码表示
表2.1 8位不同编码对应的真值范围
二进制 代码 | 无符号数 对应的真值 | 原码 对应的真值 | 补码 对应的真值 | 反码 对应的真值 | 移码 对应的真值
00000000 | 0 | ＋0 | ＋0 | ＋0 | －128
00000001 | 1 | ＋1 | ＋1 | ＋1 | －127
00000010 | 2 | ＋2 | ＋2 | ＋2 | －126
…… | …… | …… | …… | …… | ……
01111110 | 126 | ＋126 | ＋126 | ＋126 | －2
01111111 | 127 | ＋127 | ＋127 | ＋127 | －1
10000000 | 128 | －0 | －128 | －127 | 0
10000001 | 129 | －1 | －127 | －126 | ＋1
10000010 | 130 | －2 | －126 | －125 | ＋2
…… | …… | …… | …… | …… | ……
11111101 | 253 | －125 | －3 | －2 | ＋125
11111110 | 254 | －126 | －2 | －1 | ＋126
11111111 | 255 | －127 | －1 | －0 | ＋127

## Slide 64: 一、数值数据的编码 4. 移码表示
移码的性质：
符号位：“0”表示负，“1”表示正。 当－2n-1≤X＜0时，0≤[X]移＜2n-1，即符号位为0 当0≤X＜2n-1时，2n-1≤[X]移＜2n，即符号位为1
“0”的移码表示是惟一的。
表示范围： n位机器字长，－2n-1≤X＜2n-1
[X]移与X呈线性正比关系。
  当且仅当X＞Y，[X]移＞[Y]移
  移码被广泛用来表示浮点数的阶
－2n-1 0 2n-1
2n-1
2n
[X]移
X

## Slide 65: 一、数值数据的编码 4. 移码表示
移码的性质：
移码与补码的关系（假设机器字长为n位）
当X＜0时，
当X≥0时，
[X ]补
[X ]移
符号位取反
结论：

## Slide 66: 一、数值数据的编码 4. 移码表示
【例】假设机器字长n＝8，已知
X1＝＋101011，X2＝－110010，
求其原码、补码和移码。
【解】
[X1]原＝00101011
[X1]补＝00101011
[X1]移＝10101011
[X2]原＝10110010
[X2]补＝11001110
[X2]移＝01001110
00101011
00101011
10101011
10110010
11001110
01001110

## Slide 67: 二、数据的定点与浮点表示
选择数的表示方式时需要考虑的因素：
数的类型
数值范围
表示精度
存储、处理所需要的硬件代价
1. 定点数表示
2. 浮点数表示

## Slide 68: 二、数据的定点与浮点表示 1. 定点数表示
定点数：小数点位置固定不变的数。
  定点整数
  定点小数
溢出处理：将CPU中状态寄存器的溢出标志位置位，转入溢出处理程序进行相应的处理。

## Slide 69: 二、数据的定点与浮点表示 1. 定点数表示
有符号定点整数：（机器字长n位）
  原码表示范围：－(2n-1－1) ～ ＋(2n-1－1)
  补码表示范围：－2n-1 ～ ＋(2n-1－1)
XS | Xn-2 | … | X1 | X0
·
小数点
符号
数值

## Slide 70: 二、数据的定点与浮点表示 1. 定点数表示
无符号定点整数：（机器字长n位）
  表示范围：0 ～ 2n－1
Xn-1 | Xn-2 | … | X1 | X0
·
小数点
数值

## Slide 71: 二、数据的定点与浮点表示 1. 定点数表示
定点小数：（机器字长n位）
  原码表示范围：－(1-2-(n-1)) ～ ＋(1-2-(n-1))
  补码表示范围：－1 ～ ＋(1-2-(n-1))
  分辨率(最小变化单位)：2-(n-1)
XS | X-1 | X-2 | … | X-(n-1)
·
小数点
符号
数值

## Slide 72: 二、数据的定点与浮点表示 2. 浮点数表示
电子的质量＝9.109 38×10-31公斤
太阳的质量＝1.988 92×1030公斤

## Slide 73: 二、数据的定点与浮点表示 2. 浮点数表示
1纳秒＝1.0×10-9秒
1世纪＝3.155 76×109秒

## Slide 74: 二、数据的定点与浮点表示 2. 浮点数表示
有限位的整数：
  表示的数值范围小
  运算过程很容易发生溢出
科学计数法：
  动态地移动十进制小数点到一个约定的位置，并使用10的指数来记录此小数点的位置
  既可以表示整数，又可以表示小数
  可表示的数值范围很大
  规格化的数字

## Slide 75: 二、数据的定点与浮点表示 2. 浮点数表示
浮点数表示的数值为：(－1)Ms×M×BE
B：阶码的底(Base)，一般为2、4、8 或 16。
规格化的浮点数
1）浮点数的表示方法
M-1
……
M-(m-1)
……
E0
El-2
ES
MS
·
尾数(数值部分)
阶码(数值部分)
阶符
数符
阶码E（共l 位）
小数点
尾数M （共m位）
精度
表示范围
Notes: 为何如此规定浮点数格式：
判断正、负、零；
比较浮点数绝对值的大小。

## Slide 76: 二、数据的定点与浮点表示 2. 浮点数表示
如果阶码的底为2，则规格化浮点数的尾数应满足条件：1/2≤|M|＜1
当尾数用补码表示时
  若尾数M≥0，由于[1/2]补＝0.1000…0， ∴尾数应具有格式：M＝0.1xxx…x ∴当M≥0时，[1/2]补≤[M]补＜[1]补
  若尾数M＜0， 由于[-1/2]补＝1.1000…0，[-1]补＝1.000…0， 为了使计算机判断方便，一般不把[-1/2]补列为规格化的数，而把[-1]补列为规格化的数， ∴尾数应具有格式：M＝1.0xxx…x ∴当M＜0时，[-1]补≤[M]补＜[-1/2]补
2）规格化的浮点数
① 什么是规格化的浮点数？

## Slide 77: 二、数据的定点与浮点表示 2. 浮点数表示
如果阶码的底为2，则规格化浮点数的尾数应满足条件：1/2≤|M|＜1
当尾数用补码表示时
  若尾数M≥0，由于[1/2]补＝0.1000…0， ∴尾数应具有格式：M＝0.1xxx…x ∴当M≥0时，[1/2]补≤[M]补＜[1]补
  若尾数M＜0， 由于[-1/2]补＝1.1000…0，[-1]补＝1.000…0， 为了使计算机判断方便，一般不把[-1/2]补列为规格化的数，而把[-1]补列为规格化的数， ∴尾数应具有格式：M＝1.0xxx…x ∴当M＜0时，[-1]补≤[M]补＜[-1/2]补
2）规格化的浮点数
① 什么是规格化的浮点数？

## Slide 78: 二、数据的定点与浮点表示 2. 浮点数表示
如果阶码的底为2，则规格化浮点数的尾数应满足条件：1/2≤|M|＜1
当尾数用补码表示时
  若尾数M≥0，由于[1/2]补＝0.1000…0， ∴尾数应具有格式：M＝0.1xxx…x ∴当M≥0时，[1/2]补≤[M]补＜[1]补
  若尾数M＜0， 由于[-1/2]补＝1.1000…0，[-1]补＝1.000…0， 为了使计算机判断方便，一般不把[-1/2]补列为规格化的数，而把[-1]补列为规格化的数， ∴尾数应具有格式：M＝1.0xxx…x ∴当M＜0时，[-1]补≤[M]补＜[-1/2]补
2）规格化的浮点数
① 什么是规格化的浮点数？
Notes: 尾数M＜0，
1.1000…00，-1/2
1.0111…11，
1.0111…10，
…………
1.0000…00，-1

## Slide 79: 二、数据的定点与浮点表示 2. 浮点数表示
如果阶码的底为2，则规格化浮点数的尾数应满足条件：1/2≤|M|＜1
当尾数用补码表示时
  若尾数M≥0，由于[1/2]补＝0.1000…0， ∴尾数应具有格式：M＝0.1xxx…x ∴当M≥0时，[1/2]补≤[M]补＜[1]补
  若尾数M＜0， 由于[-1/2]补＝1.1000…0，[-1]补＝1.000…0， 为了使计算机判断方便，一般不把[-1/2]补列为规格化的数，而把[-1]补列为规格化的数， ∴尾数应具有格式：M＝1.0xxx…x ∴当M＜0时，[-1]补≤[M]补＜[-1/2]补
2）规格化的浮点数
异或逻辑
① 什么是规格化的浮点数？

## Slide 80: 二、数据的定点与浮点表示 2. 浮点数表示
左规：若采用变形补码表示尾数，则当结果的尾数出现11.1xxx…x或00.0xxx…x的形式时，需将尾数左移1位，阶码减1，直到尾数为规格化形式为止。
右规：当浮点运算结果的尾数出现01.xxx…x或10.xxx…x的形式时，并不一定溢出，应先将尾数右移1位，阶码加1，然后判断阶码是否溢出。
2）规格化的浮点数
① 什么是规格化的浮点数？

## Slide 81: 二、数据的定点与浮点表示 2. 浮点数表示
【例1】将十进制数173507转换为下述IBM370的短浮点数格式（32位）。
尾数M：6位十六进制原码表示；尾数的基数B＝16，阶码加1（或减1）相当于尾数右移（或左移）4位。
阶码E：7位移码表示，偏置常数为(1000000)2。
数符S
2）规格化的浮点数
31 | 30 |  | 24 | 23 |  | 0
S | 指数(阶码E) |  |  | 尾数M |  | 
1位 | 7位 |  |  | 24位 |  | 
① 什么是规格化的浮点数？

## Slide 82: 二、数据的定点与浮点表示 2. 浮点数表示
【例1】将十进制数173507转换为下述IBM370的短浮点数格式（32位）。
【解】(173507)10＝(2A5C3)16＝(0.2A5C30)16×165
所以数符S＝0，阶码E＝(64＋5)10＝(1000101)2
因此(173507)2的IBM370的短浮点数格式为：
2）规格化的浮点数
31 | 30 |  | 24 | 23 |  | 0
0 | 1000101 |  |  | 0010 1010 0101 1100 0011 0000 |  | 
1位 | 7位 |  |  | 24位 |  | 
31 | 30 |  | 24 | 23 |  | 0
S | 指数(阶码E) |  |  | 尾数M |  | 
1位 | 7位 |  |  | 24位 |  | 
① 什么是规格化的浮点数？

## Slide 83: 二、数据的定点与浮点表示 2. 浮点数表示
【例2】将十进制数173507转换为下述典型的32位浮点数格式。
尾数M：24位二进制原码表示；规格化尾数的第一位总是1，无需保存(用23位尾数表示24位数据)； 尾数的基数B＝2。
阶码E：8位移码表示，偏置常数为(10000000)2。
数符S
2）规格化的浮点数
31 | 30 |  | 23 | 22 |  | 0
S | 指数(阶码E) |  |  | 尾数M |  | 
1位 | 8位 |  |  | 23位 |  | 
① 什么是规格化的浮点数？

## Slide 84: 二、数据的定点与浮点表示 2. 浮点数表示
【例2】将十进制数173507转换为下述典型的32位浮点数格式。
【解】(173507)10＝(2A5C3)16
＝(0010 1010 0101 1100 0011)2
＝(0.1010 1001 0111 0000 1100 0000)2×218
∴数符S＝0，阶码E＝(128＋18)10＝(10010010)2
因此(173507)2的该32位浮点数格式为：
2）规格化的浮点数
31 | 30 |  | 23 | 22 |  | 0
S | 指数(阶码E) |  |  | 尾数M |  | 
1位 | 8位 |  |  | 23位 |  | 
① 什么是规格化的浮点数？

## Slide 85: 二、数据的定点与浮点表示 2. 浮点数表示
【例2】将十进制数173507转换为下述典型的32位浮点数格式。
【解】(173507)10＝(2A5C3)16
＝(0010 1010 0101 1100 0011)2
＝(0.1010 1001 0111 0000 1100 0000)2×218
∴数符S＝0，阶码E＝(128＋18)10＝(10010010)2
因此(173507)2的该32位浮点数格式为：
可用十六进制书写为如下简单形式：492970C0H。
2）规格化的浮点数
31 | 30 |  | 23 | 22 |  | 0
0 | 10010010 |  |  | 010 1001 0111 0000 1100 0000 |  | 
1位 | 8位 |  |  | 23位 |  | 
① 什么是规格化的浮点数？

## Slide 86: 二、数据的定点与浮点表示 2. 浮点数表示
【例2】将十进制数173507转换为下述典型的32位浮点数格式。
【解】
此格式规格化浮点数可表示的正数范围：
最大值：
0.11…1×211...1＝(1－2-24)×2127≈1.70×1038
最小值：
0.10…0×200...0＝(1/2)×2-128＝2-129≈1.47×10-39
2）规格化的浮点数
31 | 30 |  | 23 | 22 |  | 0
0 | 10010010 |  |  | 010 1001 0111 0000 1100 0000 |  | 
1位 | 8位 |  |  | 23位 |  | 
① 什么是规格化的浮点数？

## Slide 87: 二、数据的定点与浮点表示 2. 浮点数表示
机器零：当浮点数的尾数为0，阶码为最小值－2l-1 (移码表示)时，浮点数代码为00…0(全零)。
  保证浮点零表示形式的惟一性。
  当浮点数的尾数用原码表示时，机器零有“＋0” 和“－0”之分。
2）规格化的浮点数
② 特点

## Slide 88: 二、数据的定点与浮点表示 2. 浮点数表示
浮点数在数轴上的分布：
  假设浮点数的规格化尾数只有4位精度，用原码表示，那么在任意两个2的整数次幂之间，有23＝8个可表示浮点数(小数点后第1位总是“1”)。正尾数的形式：0.1xxx
  假设阶码用3位移码表示，则可能的阶码： -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
2）规格化的浮点数
20
21
22
23
2-1
0
0
2-5
2-4
2-3
2-2
2-1
② 特点
Notes: 从最小的数开始：
0.1000×2-4=2-5
0.1001×2-4
……
0.1111×2-4
0.1000×2-3=2-4
0.1001×2-3
……
0.1111×2-3
……
最大的数：0.1111×23

## Slide 89: 二、数据的定点与浮点表示 2. 浮点数表示
单精度：32位
  (－1)S×M×2E
  正实数范围：1.47×10-39～1.70×10+38
双精度：64位
2）规格化的浮点数
31 | 30 |  | 23 | 22 |  | 0
S | 指数(阶码E) |  |  | 尾数M |  | 
1位 | 8位 |  |  | 23位 |  | 
31 | 30 |  | 20 | 19 |  | 0
S | 指数（阶码E） |  |  | 尾数M |  | 
1位 | 11位 |  |  | 20位 |  | 
尾数M（续） |  |  |  |  |  | 
32位 |  |  |  |  |  | 
③ 格式
  正数范围：2. 78×10-309～9.00×10+307

## Slide 90: 二、数据的定点与浮点表示 2. 浮点数表示
浮点数的溢出：数的大小超出了浮点数表示范围。原因：指数部分太大，以至于无法用有限的指数字段表示出来。
  下溢：阶码小于机器能表示的最小阶码。 一般当作机器零处理，机器继续运行。
  上溢：阶码大于机器能表示的最大阶码。 机器必须转入溢出故障的中断处理程序进行相应的处理。
如何降低上溢或下溢发生的可能性？ 采用双精度格式。范围、精度 正实数范围：2.78×10-309～9.00×10+307
2）规格化的浮点数
④ 溢出处理

## Slide 91: 二、数据的定点与浮点表示 2. 浮点数表示
以2为底，阶码 l 位（含一位阶符），用移码表示；尾数 m 位（含一位数符），用规格化的补码表示，则浮点数能表示的：最大正数、最小正数、最大负数、最小负数？
2）规格化的浮点数
M-1
……
M-(m-1)
……
E0
El-2
ES
MS
·
尾数(数值部分)
阶码(数值部分)
阶符
数符
阶码E（共l 位）
小数点
尾数M（共m位）
⑤ 表示范围
Notes: 最大正尾数：0.1111……1（共m-1个1），即 1-2-(m-1)
最小正尾数：0.1000……0，即 2-1
最大负尾数：-(1/2+2-(m-1))
最小负尾数：-1
最大阶码：2l-1-1
最小阶码：-2l-1

## Slide 92: 二、数据的定点与浮点表示 2. 浮点数表示
以2为底，阶码 l 位（含一位阶符），用移码表示；尾数 m 位（含一位数符），用规格化的补码表示，则浮点数能表示的：最大正数、最小正数、最大负数、最小负数？
2）规格化的浮点数
M-1
……
M-(m-1)
……
E0
El-2
ES
MS
·
尾数(数值部分)
阶码(数值部分)
阶符
数符
阶码E（共l 位）
小数点
尾数M（共m位）
⑤ 表示范围
Notes: 最大正尾数：0.1111……1（共m-1个1），即 1-2-(m-1)
最小正尾数：0.1000……0，即 2-1
最大负尾数：-(1/2+2-(m-1))
最小负尾数：-1
最大阶码：2l-1-1
最小阶码：-2l-1

## Slide 93: 二、数据的定点与浮点表示 2. 浮点数表示
2）规格化的浮点数
负上溢
可表示的负数
零
负下溢
正下溢
可表示的正数
正上溢
0
数轴
浮点数的 表示范围
M-1
……
M-(m-1)
……
E0
El-2
ES
MS
·
尾数(数值部分)
阶码(数值部分)
阶符
数符
阶码E（共l 位）
小数点
尾数M（共m位）
⑤ 表示范围

## Slide 94: 二、数据的定点与浮点表示 2. 浮点数表示
P29【例2.6】将X写成二进制定点数和浮点数形式。
浮点数格式：尾数8位补码、阶码8位移码。X＝13/128
【解】
X ＝(13/128)10
＝11012÷27
＝0.00011012
＝0.11010002×2-3
数符
阶码
阶符
尾数
-310 ＝ -000000112
[-3]补 ＝ 111111012
[-3]移 ＝ 011111012
0
数符
1 1 1 1 1 0 1
阶码
0
阶符
1 1 0 1 0 0 0
尾数
·

## Slide 95: 二、数据的定点与浮点表示 2. 浮点数表示
P30【例2.7】写出X＝-(53/512)对应的规格化浮点数。
浮点数格式：尾数10位补码、阶码6位移码。
【解】
X ＝-(53/512)10
＝-1101012÷29
＝-0.0001101012
＝-0.1101010002×2-3
数符
阶码
阶符
尾数
-310 ＝ -0000112
[-3]补 ＝ 1111012
[-3]移 ＝ 0111012
尾数 ＝-0.110101000
[尾数]补＝ 1.001011000
1
数符
1 1 1 0 1
阶码
0
阶符
0 0 1 0 1 1 0 0 0
尾数
·

## Slide 96: 二、数据的定点与浮点表示 3. IEEE 754 标准
浮点数的表示标准：IEEE-754，1985年由电子与电气工程师协会(IEEE)制定。
目的：
  便于程序从一类处理器移植到另一类处理器上。
  研制更为复杂的数值运算程序。
规定：
  尾数用原码表示，小数点前隐含一个“1”。
  基值隐含为2。
  阶码用移码表示，移码的偏移值有专门约定：n位移码的偏移值为 2n-1－1。
  指数(阶码)的最大值、最小值作为特殊标记预留，用来标记某些异常事件或机器零。
  单精度、双精度；单精度扩展、双精度扩展。

## Slide 97: 二、数据的定点与浮点表示 3. IEEE 754 标准
IEEE-754 浮点数表示方法：
  000…00 代表 “＋0”
  100…00 代表 “－0”
  其它实数：(－1)S×( 1＋0.M )×2E-偏移值
如果小数部分的尾数各位从左到右依次用 m1、m2、m3、… 来表示，则整个浮点数的值为： (－1)S×( 1＋(m1×2-1)＋(m2×2-2)＋(m3×2-3)＋(m4×2-4)＋… )×2E-偏移值
为何如此规定浮点数格式：
  判断正、负、零；
  比较浮点数绝对值的大小。

## Slide 98: 二、数据的定点与浮点表示 3. IEEE 754 标准
IEEE 754 格式参数
参数 | 格式 |  |  | 
 | 单精度 | 单精度扩展 | 双精度 | 双精度扩展
字宽 | 32 | ≥43 | 64 | ≥79
尾数有效位数p （包含隐含位） | 24 | ≥32 | 53 | ≥64
指数位数 | 8 | ≥11 | 11 | ≥15
指数偏移值 | ＋127 | 未指定 | ＋1023 | 未指定
最大指数Emax | ＋127 | ≥＋1023 | ＋1023 | ≥＋16383
最小指数Emin | －126 | ≤－1022 | －1022 | ≤－16382

## Slide 99: 二、数据的定点与浮点表示 3. IEEE 754 标准
（1）单精度格式
s | e[30:23] |  | f[22:0] | 
31 | 30 | 23 | 22 | 0
IEEE 754单精度浮点数格式
单精度格式位模式 | IEEE浮点数的值
0＜e＜255 | (－1)s×2e-127×1. f (规格化数)
e＝0；f ≠0（ f 中至少有一位不为零） | (－1)s×2-126×0. f (非规格化数)
e＝0；f ＝0（ f 中所有位均为零） | (－1)s×0.0 （有符号的零）
s＝0；e＝255；f ＝0（ f 中所有位均为零） | ＋INF （正无穷大）
s＝1；e＝255；f ＝0（ f 中所有位均为零） | －INF （负无穷大）
s＝u；e＝255；f ≠0 （ f 中至少有一位不为零） | NaN （非数）
IEEE 754单精度格式位模式表示的值
Notes: 规格化、非规格化，也叫“正规形式”、“非正规形式”

## Slide 100: 二、数据的定点与浮点表示 3. IEEE 754 标准
通用名称 | 浮点数的 IEEE754 编码（二进制） | 十进制真值
＋0 | 0 00000000 000…00 | ＋0.0
－0 | 1 00000000 000…00 | －0.0
1 | 0 01111111 000…00 | 1.0
2 | 0 10000000 000…00 | 2.0
最大规格化数 | 0 11111110 111…11 | 3.40282347×10+38
最小正规格化数 | 0 00000001 000…00 | 1.17549435×10-38
最大非规格化数 | 0 00000000 111…11 | 1.17549421×10-38
最小正非规格化数 | 0 00000000 000…01 | 1.40129846×10-45
＋∞ | 0 11111111 000…00 | 正无穷
－∞ | 1 11111111 000…00 | 负无穷
非数 | 0 11111111 100…00 | NaN（不惟一）
IEEE 754 单精度格式二进制位与其对应的浮点数真值举例
Notes: 最大规格化数：(2-2-23)×2127
最小正规格化数：1×2-126
最大非规格化数：(1-2-23)×2-126
最小正非规格化数：2-23×2-126=2-149

## Slide 101: 二、数据的定点与浮点表示 3. IEEE 754 标准
（2）双精度格式
s | e[52:62] |  | f[51:32] |  | 
63 | 62 | 52 | 51 |  | 32
f[31:0] |  |  |  |  | 
31 |  |  |  | 0 | 
IEEE 754 双精度浮点数格式
11bit
20bit
32bit

## Slide 102: 二、数据的定点与浮点表示 3. IEEE 754 标准
（2）双精度格式
双精度格式位模式 | IEEE浮点数的值
0＜e＜2047 | (－1)s×2e-1023×1. f （规格化数）
e＝0；f ≠0 （ f 中至少有一位不为零） | (－1)s×2-1022×0. f （非规格化数）
e＝0；f ＝0 （ f 中所有位均为零） | (－1)s×0.0 （有符号的零）
s＝0；e＝2047；f ＝0 （ f 中所有位均为零） | ＋INF （正无穷大）
s＝1；e＝2047；f ＝0 （ f 中所有位均为零） | －INF （负无穷大）
s＝u；e＝2047；f ≠0 （ f 中至少有一位不为零） | NaN （非数）
IEEE 754 双精度格式位模式表示的值

## Slide 103: 二、数据的定点与浮点表示 3. IEEE 754 标准
（2）双精度格式
通用名称 | 浮点数的IEEE 754 编码（十六进制） | 十进制真值
＋0 | 00000000 00000000 | ＋0.0
－0 | 80000000 00000000 | －0.0
1 | 3ff00000 00000000 | 1.0
2 | 40000000 00000000 | 2.0
最大规格化数 | 7fefffff ffffffff | 1.7976931348623157×10+308
最小正规格化数 | 00100000 00000000 | 2.2250738585072014×10-308
最大非规格化数 | 000fffff ffffffff | 2.2250738585072009×10-308
最小正非规格化数 | 00000000 00000001 | 4.9406564584124654×10-324
＋∞ | 7ff00000 00000000 | 正无穷
－∞ | fff00000 00000000 | 负无穷
非数 | 7ff80000 00000000 | NaN（不惟一）
IEEE 754双精度格式二进制位与其对应的浮点数真值举例

## Slide 104: 二、数据的定点与浮点表示 3. IEEE 754 标准
没有对扩展格式的细节做明确的规定
强烈建议在实现基本格式操作数的运算时，采用与该基本格式对应的扩展格式进行运算，再将运算结果舍入为相应的基本格式，以保证运算精度。
（3）扩展格式

## Slide 105: 二、数据的定点与浮点表示 3. IEEE 754 标准
【例】某正浮点数，
用6位二进制数表示(省略符号位)。
尾数 f 用3位二进制数表示。 加上小数点前的隐含位，尾数有4位有效数字。
其它编码规则按照IEEE 754标准执行。
阶码e用3位二进制移码表示。
  移码的偏移值为011。
  emin＝－2，emax＝＋3。
  emin－1＝－3、emax＋1＝＋4 保留，用来表示 0、非规格化数、±∞ 和 NaN。
（4）下溢的处理：渐进下溢

## Slide 106: 二、数据的定点与浮点表示 3. IEEE 754 标准
【例】某正浮点数，
规格化浮点数的值：1. f-1 f-2 f-3×2e2e1e0-011
x＝1.011×2-1
y＝1.001×2-1，x≠y，但
x－y＝0.010×2-1＝1.000×2-3＝0
保证 x＝y  x－y＝0 成立十分重要。 如：if (x≠y) then z=1/(x-y)
解决办法：渐进下溢
（4）下溢的处理：渐进下溢
e2 | e1 | e0 | f-1 | f-2 | f-3
emax＋1＝＋4 保留
emax ＝＋3
  emin ＝－2
emin－1＝－3 保留

## Slide 107: 二、数据的定点与浮点表示 3. IEEE 754 标准
渐进下溢：使用非规格化数，当指数是emin时，尾数不必进行规格化。
这样上例中1.000×2-2不再是最小的浮点数，最小浮点数为0.001×2-2，因此 x－y＝1.000×2-3＝0.100×2-2， 运算结果可以用非规格化数表示而不必清零。
使用渐进下溢时，x＝y  x－y＝0 始终成立。
非规格化数无需加前导1，为了区别于规格化数，IEEE 754 标准规定：当阶码 e＝emin－1、尾数f≠0 ( f 中至少有一位不为零)时，浮点数为非规格化数，真值为 (－1)s×2emin×0. f 。
（4）下溢的处理：渐进下溢

## Slide 108: 二、数据的定点与浮点表示 3. IEEE 754 标准
（4）下溢的处理：渐进下溢
下溢清零
非规格化数
清零与渐进下溢的比较
（a）清零
（b）渐进下溢

## Slide 109: 二、数据的定点与浮点表示 3. IEEE 754 标准
就近舍入
朝0舍入
朝＋∞舍入
朝－∞舍入
（5）舍入模式

## Slide 110: 二、数据的定点与浮点表示 3. IEEE 754 标准
① 就近舍入
舍入到最接近的可表示值；当有两个最接近的可表示值时，首选“偶数”值。
例1：
（5）舍入模式
 | 就近舍入模式 | 四舍五入模式
Round(0.5) | 0 | 1
Round(1.5) | 2 | 2
Round(2.5) | 2 | 3
Round(3.5) | 4 | 4

## Slide 111: 二、数据的定点与浮点表示 3. IEEE 754 标准
① 就近舍入
舍入到最接近的可表示值；当有两个最接近的可表示值时，首选“偶数”值。
例1：
（5）舍入模式
原始二进制尾数 | 就近舍入之后
1.0100110 10010 | 1.0100111
1.0100110 01111 | 1.0100110
1.0100110 10000 | 1.0100110
1.0100111 10000 | 1.0101000
1.0100111
1.0100110
1.0100110
1.0101000

## Slide 112: 二、数据的定点与浮点表示 3. IEEE 754 标准
② 朝0舍入
截尾
使取值的绝对值比原值的绝对值小
容易导致误差积累
【例】 int(1.234)＝1
int(－1.234)＝－1
（5）舍入模式

## Slide 113: 二、数据的定点与浮点表示 3. IEEE 754 标准
③ 朝＋∞舍入
正数：只要多余位不全为0，则向最低有效位进1
负数：截尾
【例】 ceil(1.234)＝2
ceil(－1.234)＝－1
④ 朝－∞舍入
正数：截尾
负数：只要多余位不全为0，则向最低有效位进1
【例】 floor(1.234)＝1
floor(－1.234)＝－2
（5）舍入模式

## Slide 114: 二、数据的定点与浮点表示 3. IEEE 754 标准
指数移码偏移值的规定：
  高教版教材 2.2.1节(P34)：
    8位移码，偏移值为128。
    11位移码，偏移值为1024。
  IEEE 754 标准：
    单精度格式，8位移码的偏移值取127， 因此有emax＝127，emin＝－126。
    双精度格式，11位移码的偏移值取1023， 因此有emax＝1023，emin＝－1022。
    指数 emin－1 与 emax＋1 保留， 用来表示零、非规格化数以及＋∞、－∞、NaN 等特殊记号。
（6）指数移码的偏移值
移码与补码的转换不具备“符号位取反”的性质。
西电版教材：
2.1.1节(P25)

## Slide 115: 二、数据的定点与浮点表示 3. IEEE 754 标准
指数移码偏移值的规定：
  IEEE 754 标准：
    单精度格式，8位移码的偏移值取127， 因此有emax＝127，emin＝－126。
    双精度格式，11位移码的偏移值取1023， 因此有emax＝1023，emin＝－1022。
  原因：
    为了使 |emin|＜emax 条件成立，从而保证绝对值最小的浮点数的倒数（1/2emin）不上溢。
    虽然偏移值如此取值后，绝对值最大的浮点数的倒数（ 1/2emax）会发生下溢，但是下溢通常比上溢更容易处理，比如运算结果仍可以用 IEEE 754 规定的非规格化数来表示。
（6）指数移码的偏移值

## Slide 116: 二、数据的定点与浮点表示 3. IEEE 754 标准
NaN
  在遇到诸如0/0或 之类的表达式时继续 进行计算。例如，查 找函数 f 所包含的零 的子程序zero ( f )， 在查找过程中，如果探查到 f 的定义域之外的值，极有可能会遇到 f 的值为0/0或 的情况，此时，可以令 f 返回NaN，使计算 f 函数值的过程停止，但查找子程序可以继续。
  每当 NaN 参与浮点运算时，结果都是另一个NaN。
（7）NaN与无穷
产生NaN的运算 | 
操作 | 产生NaN的表达式
＋ | ∞＋(－∞)
× | 0×∞
/ | 0/0，∞/∞
REM | x REM 0，∞ REM y
 | （当x＜0时）

## Slide 117: 二、数据的定点与浮点表示 3. IEEE 754 标准
无穷
  无穷大提供了一种在发生上溢时继续执行的方法，这比仅返回可表示的最大数要安全得多。
  操作数为无穷大的运算，计算规则：将无穷大替换为有限数 x 并将极限视为 x→∞。如
    3/∞＝0，因为 。
    4－∞＝－∞，
    ∞/∞＝NaN。
  对于±∞参与的浮点运算，结果可能是一个普通的浮点数，因为存在类似 1/∞＝0 的规则。
（7）NaN与无穷

## Slide 118: 二、数据的定点与浮点表示 3. IEEE 754 标准
当浮点数的指数为emin－1、尾数为全零时，表示此浮点数为零。由于符号位可以为0或者1，所以有两个零：＋0和－0。
会影响诸如 if(x＝0)之类比较指令的判断结果，因此IEEE754 标准规定在比较时－0＝＋0，而不是－0＜＋0。
为什么使用有符号0？
  当乘法或除法涉及有符号的零时，在计算结果符号时就可以应用通常的符号规则。 因此，3×(＋0)＝＋0，＋0/(－3)＝－0。
  如果零没有符号，则在x＝±∞时关系1/(1/x)＝x将无法成立。原因是1/(－∞)和1/(＋∞)的结果都是0，而1/0的结果是＋∞，符号信息已经丢失。
  在0处不连续的函数；复数运算；……
  IEEE754 标准的制定者认为使用有符号零的优点大于缺点。
（8）有符号0
破坏了关系 x＝y  1/x＝1/y

## Slide 119: 二、数据的定点与浮点表示 3. IEEE 754 标准
IEEE 754（1985）
IEEE 854（1987）
IEEE 754R（2000年以后）
  加入了16位和128位的二进制浮点数格式。
  加入了十进制浮点数格式，采用了IBM公司提出的格式。
（9）与 IEEE 754 相关的标准

## Slide 120: 二、数据的定点与浮点表示 3. IEEE 754 标准
【例2.16】若浮点数 x 的 IEEE 754 单精度存储格式为(42150000)16，求浮点数 x 的十进制真值。
【解】将16进制数展开后，可得二进制数格式如下：
指数＝阶码e －(127)10
＝(10000100)2－(01111111)2＝(00000101)2＝(5)10
包括隐含位1的尾数＝1. f
＝(1.001 0101 0000 0000 0000 0000)2＝(1.001 0101)2
因此 x ＝ (－1)s×2e-127×1. f
＝＋25×(1.0010101)2＝(100101.01)2＝(37.25)10
0100 0010 0001 0101 0000 0000 0000 0000
S
阶码(8位)
尾数(23位)

## Slide 121: 二、数据的定点与浮点表示 3. IEEE 754 标准
【例2.17】将数(22.78125)10 转换成 IEEE 754 单精度浮点数的二进制存储格式。
【解】
(22.78125)10 ＝(10110.11001)2
＝(1.011011001)2×24
符号位 S＝0
阶码 e ＝指数＋(127)10＝(4＋127)10＝(10000011)2
尾数 f ＝(011011001)2
∴ 32位单精度浮点数的二进制存储格式为：
(0100 0001 1011 0110 0100 0000 0000 0000)2
＝(41B64000)16
指数
尾数

## Slide 122: 二、数据的定点与浮点表示 3. IEEE 754 标准
【总结】IEEE754标准的移码与真值之间的转换：
IEEE754标准的移码
真值的补码
① 符号位取反
② 加 1
真值的补码
① 符号位取反
② 减 1
IEEE754标准的移码
Notes: [X]移＝[X]移745＋1

## Slide 123: 三、二进制编码的十进制数：BCD码
二－十进制编码（BCD码）： 二进制编码的十进制数 Binary-Coded Decimal，BCD
  十进制有权码
    8421码：加6修正
    2421码：权值由高到低分别为2、4、2、1； 大于等于5的4位二进制数最高位为1。
  十进制无权码
    余3码：在8421码的基础上加(0011)2

## Slide 124: 三、二进制编码的十进制数：BCD码
（1）十进制有权码：4位有权BCD码
对9互补
逢十进一

## Slide 125: 三、二进制编码的十进制数：BCD码
（2）十进制无权码：4位无权BCD码
对9互补、逢十进一
单位距离码

## Slide 126: 三、二进制编码的十进制数：BCD码
【例】 IBM 大、中型机
中的压缩的BCD码形式：
十进制负整数－2369，
用3个字节表示。
十进制 数字 | BCD 编码
0 | 0000
1 | 0001
2 | 0010
3 | 0011
4 | 0100
5 | 0101
6 | 0110
7 | 0111
8 | 1000
9 | 1001
区位 | 
1111 | 无符号数
1100 | 正数
1101 | 负数
0000 0010 | 0011 0110 | 1001 1101
0 | 2 | 3 | 6 | 9 | D
补0 | 十进制数字位 |  |  |  | 符号位

## Slide 127
计算机组成与体系结构
第2章 计算机系统中的 数据表示
2.2 非数值数据的编码

## Slide 128: 2.2 非数值数据的编码
逻辑数据
文字信息：
  ASCII字符编码
  汉字编码
多媒体信息：图形、图像、声音、视频

## Slide 129: 2.2 非数值数据的编码 1. ASCII字符编码
ASCII码：美国国家信息交换标准代码，American Standard Code for Information Interchange
5位莫尔斯编码 → 7位的编码方案(ISO) → 1967年成为官方标准
ASCII编码包括：
  33个控制字符
  “0”～“9”: ASCII编码为30H加上相应的数字值
  52个英文字母
    大写字母，ASCII编码为40H加上字母的顺序号
    小写字母，ASCII编码为60H加上字母的顺序号
  32个特殊字符（例如“#”和“@”）
  空格符号
不可打印
可以打印

## Slide 130
 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 | b6 b5 b4 b3b2b1b0 | 0 0 0 | 0 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 1 0 0 | 1 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1
0 | 0 0 0 0 | NUL | DLE | Sp | 0 | @ | P | ` | p
1 | 0 0 0 1 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q
2 | 0 0 1 0 | STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r
3 | 0 0 1 1 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s
4 | 0 1 0 0 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t
5 | 0 1 0 1 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u
6 | 0 1 1 0 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v
7 | 0 1 1 1 | BEL | ETB | ' | 7 | G | W | g | w
8 | 1 0 0 0 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x
9 | 1 0 0 1 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y
A | 1 0 1 0 | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z
B | 1 0 1 1 | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | {
C | 1 1 0 0 | FF | FS | , | < | L | \ | l | ¦
D | 1 1 0 1 | CR | GS | - | = | M | ] | m | }
E | 1 1 1 0 | SO | RS | . | > | N | ^ | n | ~
F | 1 1 1 1 | SI | US | / | ? | O | _ | o | DEL
ASCII编码表

## Slide 131: 2.2 非数值数据的编码 2. 汉字编码
汉字的输入编码
  拼音
  字形
  数字
汉字的内码
  GB2312-1980 6763个汉字＋682个其它符号
  GBK 21003个汉字＋883个其它符号
  GB18030-2000 27484个汉字＋少数民族文字
  ISO/IEC10646-1、Unicode 2.0
汉字的输出
  点阵
  矢量
  曲线
汉
Notes: 国际标准化组织 ISO
统一字符编码协会（Unicode.org）：HP、Microsoft、IBM、Apple
Windows记事本在TXT文件的最前面保存一个标签，如果记事本打开一个TXT，发现这个标签，就说明是unicode。标签叫BOM，如果是0xFF 0xFE，是UTF16LE，如果是0xFE 0xFF则UTF16BE，如果是0xEF 0xBB 0xBF，则是UTF-8。如果没有这三个东西，那么就用ANSI（即记事本的默认编码字符集），即使用操作系统的默认语言编码来解释。

## Slide 132: 2.2 非数值数据的编码 2. 汉字编码
区位码：1981年颁布。
  两个字节表示一个汉字，每个字节7位编码。
  将汉字和图形符号排列在一个94行、94列的二位代码表中，“区位码”（十进制编码）。
国标码＝(区位码)16＋2020H
汉字内码＝(国标码)16＋8080H
【例】“和” |  | 
区位: | 26 | 45
16进制: | 1A | 2D
国标码: | 3A | 4D
汉字内码: | BA | CD
“春”字的机内码为 B4BAH，由此可推算它在GB2312-1980 中所在的区号是_____。
A. 19区 B. 20区 C. 3区 D. 35区
ASCII编码表
Notes: B

## Slide 133: 2.2 非数值数据的编码 2. 汉字编码
GB18030-2000 码位范围分配图
字节数 | 码位空间 |  |  |  | 码位数目
单字节 | 00H～80H |  |  |  | 129
双字节 | 第一字节 |  | 第二字节 |  | 23940
 | 81H～FEH |  | 40H～7EH 80H～FEH |  | 
四字节 | 第1字节 | 第2字节 | 第3字节 | 第4字节 | 1587600
 | 81H～FEH | 30H～39H | 81H～FEH | 30H～39H |