## Slide 1
计算机组成与体系结构
第3章 运算方法与运算器

## Slide 2: 第3章 运算方法与运算器
3.1 定点数运算
3.1.1 加减运算
3.1.2 乘法运算
3.1.3 除法运算
3.2 算数逻辑部件
3.2.1 单元电路
3.2.2 算数逻辑单元集成芯片
3.2.3 运算器的结构
3.3 浮点运算
3.3.1 加减运算
3.3.2 乘除运算
3.3.3 浮点运算的实现

## Slide 3
计算机组成与体系结构
第3章 运算方法与运算器
3.1 定点数运算
3.1.1 加减运算

## Slide 4: 3.1.1 加减运算 1. 加减运算方法
补码加减法的依据：
  [X＋Y]补＝[X]补＋[Y]补 ①式
  [X－Y]补＝[X]补＋[－Y]补＝[X]补＋[[Y]补]求补 ②式
证明(以纯小数为例)：
  必要条件：运算不发生溢出。
  无论 X≥0 还是 X＜0，[X]补＝2＋X 均成立。
  ① [X]补＋[Y]补＝2＋X＋2＋Y＝2＋(2＋(X＋Y)) ＝2＋[X＋Y]补＝[X＋Y]补，得证。
  ② 根据①式， [X－Y]补＝ [X＋(－Y)]补＝ [X]补＋[－Y]补， 得证。
舍

## Slide 5: 3.1.1 加减运算 1. 加减运算方法
补码加减法的依据：
  [X＋Y]补＝[X]补＋[Y]补 ①式
  [－X]补＝－[X]补 ②式
  [X－Y]补＝[X]补＋[－Y]补＝[X]补－[Y]补 ③式
证明(以纯小数为例)：
  必要条件：运算不发生溢出。
  无论 X≥0 还是 X＜0，[X]补＝2＋X 均成立。
  ① [X]补＋[Y]补＝2＋X＋2＋Y＝2＋(2＋(X＋Y)) ＝2＋[X＋Y]补＝[X＋Y]补，得证。
  ② 根据①式， [X]补＋[－X]补＝[X－X]补＝[0]补＝0，得证。
  ③ 根据①②式，得证。
舍

## Slide 6: 3.1.1 加减运算 1. 加减运算方法
补码加减运算规则：
  参加运算的操作数用补码表示；
  补码的符号位与数值位同时进行加运算；
    加：两数补码直接相加；
    减：减数补码连同符号位一起按位取反， 末位加1；再与被减数的补码相加。
  运算结果即为和/差的补码。

## Slide 7: 3.1.1 加减运算 1. 加减运算方法
【例】利用补码加法求：
63＋35＝？ －63＋(－35)＝？ 63－35＝？
【解】
[63]补 ＝00111111
[－63]补＝11000001
[35]补 ＝00100011
[－35]补＝11011101
00111111
＋ 00100011
01100010
…63
…35
…98
11000001
＋ 11011101
110011110
… －63
… －35
… －98
00111111
＋ 11011101
100011100
… 63
… －35
… 28

## Slide 8: 3.1.1 加减运算 2. 溢出判断
当两个同符号的数相加（或者是相异符号数相减）时，运算结果可能发生溢出。
如何防止溢出？
  增加补码的二进制编码长度。
如何判断是否发生了溢出？
  双符号位判决法；
  进位判决法；
  根据运算结果的符号位和进位标志判别；
  根据运算前后的符号位进行判别。
00111111
＋01010101
10010100
…63
…85
…－108

## Slide 9: 3.1.1 加减运算 2. 溢出判断
若运算结果两符号分别用S2S1表示，则判别溢出的逻辑表示式为：VF＝S2⊕S1
1) 双符号位判决法
00 1000001
＋ 00 1000011
01 0000100
… 65
… 67
… 溢出
VF＝S2⊕S1＝1，
发生溢出。
双符号位：
00：不溢出，结果为正；
11：不溢出，结果为负；
10：溢出，负溢；
01：溢出，正溢。

## Slide 10: 3.1.1 加减运算 2. 溢出判断
若Cn-1为最高数值位向符号位的进位，Cn表示符号位向更高位的进位，则判别溢出的逻辑表示式为：
VF＝Cn-1⊕Cn
2) 进位判决法
例：
0 1000001
＋ 0 1000011
1 0000100
… 65
… 67
… 溢出
VF＝Cn-1⊕Cn＝1，发生溢出。
1
0
0 xxxxxxx
＋ 1 xxxxxxx
x xxxxxxx
0 xxxxxxx
＋ 0 xxxxxxx
x xxxxxxx
1 xxxxxxx
＋ 1 xxxxxxx
x xxxxxxx
0
1

## Slide 11: 3.1.1 加减运算 2. 溢出判断
适用于两同号数求和或异号数求差时判别溢出。溢出的逻辑表达式为：
VF＝SF⊕CF
3) 根据运算结果的符号位和进位标志判别
0 xxxxxxx
＋ 0 xxxxxxx
c s xxxxxxx
1 xxxxxxx
＋ 1 xxxxxxx
c s xxxxxxx
SF
CF
SF
CF

## Slide 12: 3.1.1 加减运算 2. 溢出判断
若用Xs、Ys、Zs分别表示两个操作数及运算结果的符号位，当两同号数求和或异号数求差时，就有可能发生溢出。
溢出是否发生可根据运算前后的符号位进行判别，其逻辑表达式为：
4) 根据运算前后的符号位进行判断
PSW
Σ
R
AC
某运算器结构：

## Slide 13: 3.1.1 加减运算 2. 溢出判断
在CPU中，进行定点算术运算是否发生溢出，通常是由CPU中的硬件逻辑电路进行检测。
一旦溢出发生，则会
  在CPU中的标志寄存器中建立溢出标志;
  或者产生溢出中断。
4) 根据运算前后的符号位进行判断

## Slide 14: 3.1.1 加减运算 3. 一位全加器的实现
设一位全加器的输入分别为 Xi 和 Yi ，低一位对该位的进位为Ci 。全加器的结果和向高一位的进位分别用 Zi 和 Ci＋1 表示。则一位全加器所实现的逻辑表达式：
Zi＝Xi⊕Yi⊕Ci
Ci＋1＝(Xi·Yi)＋(Xi＋Yi)·Ci
Gi
Pi
进位产生函数
进位传递函数

## Slide 15: 3.1.1 加减运算 4. n位加法器的实现
若一位全加器的进位延时为△t，则n位加法器的延时就是 n ·△t。
1) 行波进位加法器
行波进位的n位加法/减法器

## Slide 16: 3.1.1 加减运算 4. n位加法器的实现
若一位全加器的进位延时为△t，则n位加法器的延时就是 n ·△t。
1) 行波进位加法器
行波进位的4位加法/减法器

## Slide 17: 3.1.1 加减运算 4. n位加法器的实现
若一位全加器的进位延时为△t，则n位加法器的延时就是 n ·△t。
1) 行波进位加法器
行波进位的4位加法/减法器 —— 内部的进位链
Notes: 《支撑处理器的技术 永无止境地追求速度的世界》Hisa Ando著，李剑 译
P118，提高整数加法器的速度。
32位加法器的延迟为65级逻辑门；64位时，129级逻辑门。
3GHz主频下，时钟周期333ps，在这段时间内，最先进的半导体工艺制成的LSI，也只能通过25级逻辑门。
目标：加法运算在单周期内完成。

## Slide 18: 3.1.1 加减运算 4. n位加法器的实现
四个进位的产生逻辑表达式：
C1＝G0＋P0C0
C2＝G1＋P1C1＝G1＋P1G0＋P1P0C0
C3＝G2＋P2C2＝G2＋P2G1＋P2P1G0＋P2P1P0C0
C4＝G3＋P3C3
＝G3＋P3G2＋P3P2G1＋P3P2P1G0＋P3P2P1P0C0
＝G3*＋P3*Ci
其中，G3* ＝ G3＋P3G2＋P3P2G1＋P3P2P1G0
P3* ＝ P3P2P1P0
2) 先行进位加法器
Gi＝Xi·Yi
Pi＝Xi＋Yi

## Slide 19: 3.1.1 加减运算 4. n位加法器的实现
四个进位的产生逻辑表达式：
Ci＋1＝Gi＋PiCi
Ci＋2＝Gi＋1＋Pi+1Ci+1＝Gi＋1＋Pi+1Gi＋Pi+1PiCi
Ci＋3＝Gi＋2＋Pi+2Ci+2＝Gi＋2＋Pi+2Gi＋1＋Pi+2Pi+1Gi＋Pi+2Pi+1PiCi
Ci＋4＝Gi＋3＋Pi+3Ci+3
＝Gi＋3＋Pi+3Gi＋2＋Pi+3Pi+2Gi＋1＋Pi+3Pi+2Pi+1Gi＋Pi+3Pi+2Pi+1PiCi
＝G﹡i＋3＋P﹡i+3Ci
其中，G﹡i＋3 ＝Gi＋3＋Pi+3Gi＋2＋Pi+3Pi+2Gi＋1＋Pi+3Pi+2Pi+1Gi
P﹡i+3 ＝ Pi+3Pi+2Pi+1Pi
2) 先行进位加法器

## Slide 20: 3.1.1 加减运算 4. n位加法器的实现
2) 先行进位加法器
四位先行进位链电路
三级门的延时

## Slide 21: 3.1.1 加减运算 4. n位加法器的实现
2) 先行进位加法器
四位先行进位链电路
三级门的延时

## Slide 22: 4位 先行进位 加法器
C4
G3*
P3*

## Slide 23: 3.1.1 加减运算 5. 8421 BCD 数加法器
压缩 BCD 数
非压缩 BCD 数
1) 定义

## Slide 24: 3.1.1 加减运算 5. 8421BCD数加法器
2) 加法运算
【例】计算压缩BCD数：
46＋32＝？46＋67＝？48＋69＝？
【解】
BCD 加法的校正：
运算中某位BCD数(四位二进制数)相加的结果 大于9或有向更高位的进位，则结果加6；
若不满足上述条件，则无需校正。
0100 0110
＋ 0011 0010
0111 1000
… 46
… 32
… 78
0100 1000
＋ 0110 1001
1011 0001
… 48
… 69
… B1
＋ 0110 0110
0001 0001 0111
… 117
0100 0110
＋ 0110 0111
1010 1101
… 46
… 67
… AD
＋ 0110 0110
0001 0001 0011
… 113
1

## Slide 25: 3.1.1 加减运算 5. 8421 BCD 数加法器
2) 加法运算
BCD加法器
1111
1110
1101
1100
1011
1010
1001
1000
0111
0110
0101
0100
0011
0010
0001
0000

## Slide 26: 3.1.1 加减运算 5. 8421 BCD 数加法器
2) 加法运算
BCD加法器

## Slide 27: 3.1.1 加减运算 5. 8421 BCD 数加法器
2) 加法运算
n位行波进位BCD加法器框图

## Slide 28: 3.1.1 加减运算 6. 移码加减运算
定点整数移码的加减运算的法则：
对两移码求和差时，首先对该两移码求和差；
对结果进行修正 —— 将结果的符号取反。
【证明】设X、Y为整数，机器字长n位。
[X＋Y]移＝ 2n-1＋X＋Y
＝ 2n-1＋([X]移－2n-1)＋([Y]移－2n-1)
＝ [X]移＋[Y]移－2n-1
[X－Y]移＝ [X]移＋[－Y]移－2n-1
[－Y]移＝ 2n-1＋(－Y)＝2n-1＋(2n-1－[Y]移)
＝ 2n－[Y]移＝ ((2n－1)－[Y]移)＋1
＝ [[Y]移]求补
[X]移＝2n-1＋X
[Y]移＝2n-1＋Y
[Y]移按位取反
末位加1

## Slide 29: 3.1.1 加减运算 6. 移码加减运算
【例】机器字长为8位，
[X]移＝10111001 ……… 57
[Y]移＝01011101 …… －35
求： [X＋Y]移， [X－Y]移。
【解】
[X＋Y]补＝ [X]移＋[Y]移＝00010110
因此， [X＋Y]移＝10010110
[－Y]移＝ [[Y]移]求补＝10100011
[X－Y]补＝ [X]移＋[－Y]移＝
因此，
[X－Y]移＝ 11011100
10111001
＋10100011
01011100

## Slide 30: 作业：
西电版 / 高教版
Page 84～85 / Page 116～118
习题 3.12、3.16、3.19

## Slide 31: Page 84～85
3.12 若机器字长为8位，定点小数表示。已知 X＝-0.1011000，Y＝0.1001000：
① 求[X]补、[Y]补和[－Y]补。
② 用变形补码计算[X＋Y]补和[X－Y]补，并判断结果是否溢出。
3.16 若已知 ＝1.1001001，[2Y]原＝1.0101100， 试利用变形补码计算[X＋Y]补＝？并判断结果有无溢出。

## Slide 32
计算机组成与体系结构
第3章 运算方法与运算器
3.1 定点数运算
3.1.2 乘法运算

## Slide 33: 3.1.2 乘法运算
原码乘法运算
  原码一位乘法
  原码二位乘法
补码乘法运算
  补码一位乘法：校正法，布斯(Booth)法
  补码二位乘法
阵列乘法器
适于流水线工作的阵列乘法器
用硬件换取速度

## Slide 34: 3.1.2 乘法运算 1. 原码乘法运算
假定被乘数X和乘数Y为用原码表示的纯小数，
[X]原＝X0 . X－1X－2…X－(n-1)
[Y]原＝Y0 . Y－1Y－2…Y－(n-1)
乘积为：[Z]原＝Z0 . Z－1Z－2……Z－(2n-1)
原码一位乘法的法则是：
乘积的符号为被乘数的符号位与乘数的符号位相异或；
乘积的绝对值为被乘数的绝对值与乘数的绝对值之积。即
[X]原×[Y]原＝(X0⊕Y0 )(|X|×|Y|)
1) 原码一位乘法的法则
X0 、Y0、Z0 为符号位

## Slide 35: 3.1.2 乘法运算 1. 原码乘法运算
【例】若[X]原＝0.1101，
[Y]原＝1.1011，
求两者之积。
【解】
乘积的符号为：0⊕1＝1
2) 原码一位乘法的实现思路
1101
×1011
1101
1101
0000
1101
1.10001111
A
B
0000
1011
1101
＋
1101
1011
0110
1101
1101
＋
0011
1101
1
1001
1110
0100
1111
1101
＋
0001
1
1111
1000
1111
加
右移1位
加
右移1位
不加
右移1位
加
右移1位
0
0
0
0
0
0
A
D
B
CF

## Slide 36: 3.1.2 乘法运算 1. 原码乘法运算
2) 原码一位乘法的实现思路
绝对值乘法思路框图

## Slide 37: 3.1.2 乘法运算 1. 原码乘法运算
拼接符号，[X]原·[Y]原＝1.10001111
3) 原码一位乘法的运算过程
【例】
[X]原＝0.1101，
[Y]原＝1.1011，
求两者之积。
【解】
乘积的符号为
0⊕1＝1

## Slide 38: 3.1.2 乘法运算 1. 原码乘法运算
原码一位乘器框图
4) 原码一位乘法器框图
被乘数
乘数

## Slide 39: 3.1.2 乘法运算 1. 原码乘法运算
被乘数X和乘数Y为用原码表示的纯小数
[X]原＝X0 . X－1X－2…X－(n-1)
[Y]原＝Y0 . Y－1Y－2…Y－(n-1)
两位乘数位有四种组合：
Yi+1Yi＝00 对应＋0
Yi+1Yi＝01 对应＋|X|
Yi+1Yi＝10 对应＋2|X|
Yi+1Yi＝11 对应＋3|X|
5) 原码二位乘法
X0 、Y0为符号位

## Slide 40: 3.1.2 乘法运算 1. 原码乘法运算
原码二位乘法的法则表
5) 原码二位乘法
Yi+1 Yi C | 操 作 | 
0 0 0 | +0， | 右移2次，C＝0
0 0 1 | +¦X¦， | 右移2次，C＝0
0 1 0 | +¦X¦， | 右移2次，C＝0
0 1 1 | +2¦X¦， | 右移2次，C＝0
1 0 0 | +2¦X¦， | 右移2次，C＝0
1 0 1 | －¦X¦， | 右移2次，C＝1
1 1 0 | －¦X¦， | 右移2次，C＝1
1 1 1 | +0， | 右移2次，C＝1

## Slide 41: 3.1.2 乘法运算 1. 原码乘法运算
【例】
设X＝＋0.100111，Y＝－0.100111，利用原码求积。
【解】
[X]原＝0.100111
[Y]原＝1.100111
[－|X|]补＝1.011001
5) 原码二位乘法

## Slide 42: 3.1.2 乘法运算 1. 原码乘法运算
乘积的符号为：0⊕1＝1，[X·Y]原＝1.010111110001
5) 原码二位乘法
原码二位乘法的运算过程
[X]原＝0.100111
[－|X|]补＝1.011001
[Y]原＝1.100111
Notes: 为何三个符号位？
涉及到补码加法，采用双符号位，防止溢出；
涉及到+2X，保证X左移一位后仍有两个符号位。

## Slide 43: 3.1.2 乘法运算 2. 补码乘法运算
补码乘法的运算规则（推导）
设被乘数X，乘数Y均为字长为n位的定点小数，且
[Y]补＝y0·20＋y-1·2-1＋……＋y-(n-2)·2-(n-2)＋y-(n-1)·2-(n-1)
( y0为符号位的值，yi为其他各位的值，2i为各位的权 )
1) 当Y≥0，即y0＝0时，
Y＝[Y]补＝0·20＋y-1·2-1＋……＋y-(n-2)·2-(n-2)＋y-(n-1)·2-(n-1)
2) 当Y＜0，即y0＝1时，
[Y]补＝2＋Y（mod2），
Y＝－2＋[Y]补
＝－2＋y0·20＋y-1·2-1＋…＋y-(n-2)·2-(n-2)＋y-(n-1)·2-(n-1)
＝－1·20＋y-1·2-1＋……＋y-(n-2)·2-(n-2)＋y-(n-1)·2-(n-1)
∴ Y＝－y0·20＋y-1·2-1＋……＋y-(n-2)·2-(n-2)＋y-(n-1)·2-(n-1)
Notes: 例：
[60]补 =00111100，按位展开：25+24+23+22=32+16+8+4=60。
[-60]补=11000100，按位展开：-27+26+22=-128+64+4=-60。

## Slide 44: 3.1.2 乘法运算 2. 补码乘法运算
假定被乘数X和乘数Y为用补码表示的纯小数：
[X]补＝X0 . X-1X-2…X-(n-1)
[Y]补＝Y0 . Y-1Y-2…Y-(n-1)
校正法补码一位乘法的算法公式：
[X·Y]补＝[X]补(－Y0＋0.Y-1Y-2…Y-(n-1))
＝[X]补(－Y020＋Y-12-1＋Y-22-2＋…＋Y-(n-1)2-(n-1))
1) 校正法
X0 、Y0为符号位
Booth法推导

## Slide 45: 3.1.2 乘法运算 2. 补码乘法运算
【例1】已知
X＝－0.1101
Y＝ 0.1011
利用校正法补码
一位乘法求积。
【解】
[X]补＝11.0011
[Y]补＝00.1011
∴ [X·Y]补
＝1.01110001
1) 校正法
符号 | D | A | 操 作
0 0 | 0 0 0 0 | 1 0 1 1 | 
1 1 | 0 0 1 1 |  | ＋[X]补
1 1 | 0 0 1 1 |  | 
1 1 | 1 0 0 1 | 1 1 0 1 | 右移1位
1 1 | 0 0 1 1 |  | ＋[X]补
1 0 | 1 1 0 0 |  | 
1 1 | 0 1 1 0 | 0 1 1 0 | 右移1位
0 0 | 0 0 0 0 |  | ＋0
1 1 | 0 1 1 0 |  | 
1 1 | 1 0 1 1 | 0 0 1 1 | 右移1位
1 1 | 0 0 1 1 |  | ＋[X]补
1 0 | 1 1 1 0 |  | 
1 1 | 0 1 1 1 | 0 0 0 1 | 右移1位
＋
＋
＋
＋

## Slide 46: 3.1.2 乘法运算 2. 补码乘法运算
【例2】已知
X＝－0.1101
Y＝－0.1011
利用校正法补码
一位乘法求积。
【解】
[X]补＝11.0011
[Y]补＝11.0101
∴ [X·Y]补
＝0.10001111
1) 校正法
符号 | D | A | 操 作
0 0 | 0 0 0 0 | 0 1 0 1 | 
1 1 | 0 0 1 1 |  | ＋[X]补
1 1 | 0 0 1 1 |  | 
1 1 | 1 0 0 1 | 1 0 1 0 | 右移1位
0 0 | 0 0 0 0 |  | ＋0
1 1 | 1 0 0 1 |  | 
1 1 | 1 1 0 0 | 1 1 0 1 | 右移1位
1 1 | 0 0 1 1 |  | ＋[X]补
1 0 | 1 1 1 1 |  | 
1 1 | 0 1 1 1 | 1 1 1 0 | 右移1位
0 0 | 0 0 0 0 |  | ＋0
1 1 | 0 1 1 1 |  | 
1 1 | 1 0 1 1 | 1 1 1 1 | 右移1位
0 0 | 1 1 0 1 |  | ＋[－X]补
0 0 | 1 0 0 0 | 1 1 1 1 | 
＋
＋
＋
＋
＋

## Slide 47: 3.1.2 乘法运算 2. 补码乘法运算
2) 布斯(Booth)法
补码乘法的运算规则（推导）
Y＝－y0·20＋y-1·2-1＋……＋y-(n-2)·2-(n-2)＋y-(n-1)·2-(n-1)
[X·Y]补
＝[X]补· (－y0·20＋y-1·2-1＋y-2·2-2＋…＋y-(n-2)·2-(n-2)＋y-(n-1)·2-(n-1))
＝[X]补· (－y0·20＋y-1·20－y-1·2-1＋y-2·2-1－y-2·2-2＋…
＋y-(n-2)·2-(n-3)－y-(n-2)·2-(n-2)＋y-(n-1)·2-(n-2)－y-(n-1)·2-(n-1)＋0·2-(n-1))
＝ [X]补· [(y-1－y0)·20＋(y-2－y-1)·2-1＋……
＋(y-(n-1)－y-(n-2))·2-(n-2)＋(0－y-(n-1))·2-(n-1)]

## Slide 48: 3.1.2 乘法运算 2. 补码乘法运算
运算法则：
假定被乘数X和乘数Y为用补码表示的纯小数：
[X]补＝x0 . x-1 x-2 … x-(n-1)
[Y]补＝y0 . y-1 y-2 … y-(n-1)
布斯法补码一位乘法的算法公式为：
[X·Y]补
＝[X]补[(y-1－y0)20＋(y-2－y-1)2-1＋(y-3－y-2)2-2
＋…＋(y-(n-1)－y-(n-2))2-(n-2)＋(0－y-(n-1))2-(n-1)]
2) 布斯(Booth)法
x0 、y0为符号位

## Slide 49: 3.1.2 乘法运算 2. 补码乘法运算
2) 布斯(Booth)法
补码一位乘（Booth法）运算规律：
yi yi－1 | yi－1 yi | 操 作
0 0 | 0 | 部分积＋0，右移1位
0 1 | 1 | 部分积＋[X]补，右移1位
1 0 | －1 | 部分积＋[-X]补，右移1位
1 1 | 0 | 部分积＋0，右移1位

## Slide 50: 3.1.2 乘法运算 2. 补码乘法运算
Booth 算法描述如下：
乘数与被乘数均用补码表示，连同符号位一起参加运算；运算结果(乘积)也是补码。
乘数最低位后增加一个附加位(可用A-1表示)，初始设定为0。
从附加位开始，按上表总共进行n次加操作、n-1次右移操作(最后一次不右移)。
右移按补码规则进行，即符号位复制。
2) 布斯(Booth)法

## Slide 51
补码一位乘(Booth 法)的算法流程图
开始
n位乘数→A
n位被乘数→B
n→计数器C
0→D
0→附加位A-1
A0A-1＝?
(D)＋(B) →D
(D)+0 →D
(D)－(B) →D
(C)－1 → C
(C)＝0?
(D, A)及附加位A-1右移一位
结束
=01
=10
=11
=00
Y
N

## Slide 52: 3.1.2 乘法运算 2. 补码乘法运算
【例】
X＝0.1010
Y＝－0.1101
利用布斯法补码
一位乘法求积。
【解】
[X]补 ＝00.1010
[－X]补＝11.0110
[Y]补 ＝11.0011
∴ [X·Y]补
＝1.01111110
2) 布斯(Booth)法
符号 | D | A | A-1 | 操作说明
0 0 | 0 0 0 0 | 1 0 0 1 1 | 0 | 
1 1 | 0 1 1 0 |  |  | ＋[－X]补
1 1 | 0 1 1 0 |  |  | 
1 1 | 1 0 1 1 | 0 1 0 0 1 | 1 | 右移1位
0 0 | 0 0 0 0 |  |  | ＋0
1 1 | 1 0 1 1 |  |  | 
1 1 | 1 1 0 1 | 1 0 1 0 0 | 1 | 右移1位
0 0 | 1 0 1 0 |  |  | ＋[X]补
0 0 | 0 1 1 1 |  |  | 
0 0 | 0 0 1 1 | 1 1 0 1 0 | 0 | 右移1位
0 0 | 0 0 0 0 |  |  | ＋0
0 0 | 0 0 1 1 |  |  | 
0 0 | 0 0 0 1 | 1 1 1 0 1 | 0 | 右移1位
1 1 | 0 1 1 0 |  |  | ＋[－X]补
1 1 | 0 1 1 1 | 1 1 1 0 1 | 0 | 不移位
乘数
部分积
附加位
校正法1
校正法2

## Slide 53: 3.1.2 乘法运算 2. 补码乘法运算
补码一位乘法器(Booth算法)框图
2) 布斯(Booth)法

## Slide 54: 3.1.2 乘法运算 2. 补码乘法运算
Booth法改进，将Yi与Yi-1的状态比较和Yi-1与Yi-2的 状态比较合在一起进行：
2(Yi-1－Yi)＋(Yi-2－Yi-1)＝Yi-1＋Yi-2－2Yi
3) 补码二位乘法
Yi Yi-1 Yi-2 | Yi-1＋Yi-2－2Yi | 操 作
0 0 0 | 0 | ＋0，右移2位
0 0 1 | 1 | ＋[X]补，右移2位
0 1 0 | 1 | ＋[X]补，右移2位
0 1 1 | 2 | ＋2[X]补，右移2位
1 0 0 | －2 | ＋2[－X]补，右移2位
1 0 1 | －1 | ＋[－X]补，右移2位
1 1 0 | －1 | ＋[－X]补，右移2位
1 1 1 | 0 | ＋0，右移2位

## Slide 55: 3.1.2 乘法运算 2. 补码乘法运算
补码二位乘法的法则：
乘数与被乘数均用补码表示，连同符号位一起参加运算。
乘数最低位后增加一个附加位(可用A-1)，初始设定为0。
从附加位开始，依据上表所示的操作规律，一次检测相邻3位决定具体的操作，并每次乘数右移2位。
当乘数位数(包括符号位)为偶数n时，右移2位的次数为n/2次，最后一次只右移1位。
当乘数位数(包括符号位)为奇数n时，可在乘数最后一位之后添加一个0，使乘数位数变为偶数n+1，右移次数为(n+1)/2，且最后一次只右移1位；此时，也可以将乘数增加一个符号位，使乘数位数变为偶数n+1，右移次数为[(n+1)/2－1]。
3) 补码二位乘法

## Slide 56: 3.1.2 乘法运算 2. 补码乘法运算
【例】已知
X＝－0.1101
Y＝－0.1011
试利用补码二位乘法求积。
【解】
[Y]补 ＝ 11.0101
[X]补 ＝111.0011
2[X]补 ＝110.0110
[－X]补 ＝000.1101
2[－X]补＝001.1010
3) 补码二位乘法
符号 | D | A | A-1 | 操作说明
0 0 0 | 0 0 0 0 | 1 1 0 1 0 1 | 0 | 
1 1 1 | 0 0 1 1 |  |  | ＋[X]补
1 1 1 | 0 0 1 1 |  |  | 
1 1 1 | 1 1 0 0 | 1 1 1 1 0 1 | 0 | 右移2位
1 1 1 | 0 0 1 1 |  |  | ＋[X]补
1 1 0 | 1 1 1 1 |  |  | 
1 1 1 | 1 0 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 0 | 右移2位
0 0 0 | 1 1 0 1 |  |  | ＋[－X]补
0 0 0 | 1 0 0 0 |  |  | 
0 0 0 | 1 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 | 0 | 不右移
∴ [X·Y]补＝0.10001111

## Slide 57: 3.1.2 乘法运算 3. 阵列乘法器
设X＝X3X2X1X0，Y＝Y3Y2Y1Y0，计算X·Y＝？
1) 手算及单元电路
 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0
 |  | × | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
 |  |  | X3Y0 | X2Y0 | X1Y0 | X0Y0
 |  | X3Y1 | X2Y1 | X1Y1 | X0Y1 | 
 | X3Y2 | X2Y2 | X1Y2 | X0Y2 |  | 
X3Y3 | X2Y3 | X1Y3 | X0Y3 |  |  | 
Z6 | Z5 | Z4 | Z3 | Z2 | Z1 | Z0
与运算
求和

## Slide 58: 3.1.2 乘法运算 3. 阵列乘法器
设X＝X3X2X1X0，Y＝Y3Y2Y1Y0，计算X·Y＝？
1) 手算及单元电路
基本乘加单元框图
 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0
 |  | × | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
 |  |  | X3Y0 | X2Y0 | X1Y0 | X0Y0
 |  | X3Y1 | X2Y1 | X1Y1 | X0Y1 | 
 | X3Y2 | X2Y2 | X1Y2 | X0Y2 |  | 
X3Y3 | X2Y3 | X1Y3 | X0Y3 |  |  | 
Z6 | Z5 | Z4 | Z3 | Z2 | Z1 | Z0

## Slide 59: 3.1.2 乘法运算 3. 阵列乘法器
定点无符号数阵列乘法器
2) 绝对值(无符号数)阵列乘法器

## Slide 60: 3.1.2 乘法运算 3. 阵列乘法器
求被乘数与乘数的绝对值
进行绝对值乘法
根据被乘数与乘数的符号，决定最后乘积的符号。
3) 带符号数的阵列乘法器

## Slide 61: 3.1.2 乘法运算 3. 阵列乘法器
求补电路
3) 带符号数的阵列乘法器
异或门
与门
或门

## Slide 62: 3.1.2 乘法运算 3. 阵列乘法器
求补电路
3) 带符号数的阵列乘法器

## Slide 63: 3.1.2 乘法运算 3. 阵列乘法器
n+1位带符号数阵列乘法器框图
3) 带符号数的阵列乘法器

## Slide 64: 3.1.2 乘法运算 4. 适用于流水线工作的阵列乘法器
保留进位半加器：
 |  |  | X3 | X2 | X1 | X0
 |  | × | Y3 | Y2 | Y1 | Y0
 |  |  | X3Y0 | X2Y0 | X1Y0 | X0Y0
 |  | X3Y1 | X2Y1 | X1Y1 | X0Y1 | 
 | X3Y2 | X2Y2 | X1Y2 | X0Y2 |  | 
X3Y3 | X2Y3 | X1Y3 | X0Y3 |  |  | 
Z6 | Z5 | Z4 | Z3 | Z2 | Z1 | Z0
X0Y0
X1Y0
X2Y0
X3Y0
X0Y1
X1Y1
X2Y1
X3Y1
X0Y2
X1Y2
X2Y2
X3Y2
X0Y3
X1Y3
X2Y3
X3Y3
＋
保留进位全加器：
HA
被加数
加数
和
向高位的进位
CSA
被加数
加数
和
向高位的进位
低位来的进位

## Slide 65
∑
∑
∑
∑
∑
∑
HA
CSA
CSA
CSA
HA
HA
X0Y0
X0Y1
X1Y0
X2Y0
X0Y2
X1Y1
X2Y1
X3Y0
X0Y3
X1Y2
X3Y1
X1Y3
X2Y2
X3Y2
X2Y3
X3Y3
Z0
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
第1步
第2步
第3步
第4步
X0Y0
X1Y0
X2Y0
X3Y0
X0Y1
X1Y1
X2Y1
X3Y1
X0Y2
X1Y2
X2Y2
X3Y2
X0Y3
X1Y3
X2Y3
X3Y3
X0Y0
X1Y0
X2Y0
X3Y0
X0Y1
X1Y1
X2Y1
X3Y1
X0Y2
X1Y2
X2Y2
X3Y2
X0Y3
X1Y3
X2Y3
X3Y3
第1步
第2步
Z0
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z0
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7

## Slide 66
∑
∑
∑
∑
∑
∑
HA
CSA
CSA
CSA
HA
HA
X0Y0
X0Y1
X1Y0
X2Y0
X0Y2
X1Y1
X2Y1
X3Y0
X0Y3
X1Y2
X3Y1
X1Y3
X2Y2
X3Y2
X2Y3
X3Y3
Z0
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
第1步
第2步
第3步
第4步
X0Y0
X1Y0
X2Y0
X3Y0
X0Y1
X1Y1
X2Y1
X3Y1
X0Y2
X1Y2
X2Y2
X3Y2
X0Y3
X1Y3
X2Y3
X3Y3
第2步
X0Y0
X1Y0
X2Y0
X3Y0
X0Y1
X1Y1
X2Y1
X3Y1
X0Y2
X3Y2
X2Y3
X3Y3
第2步结束
Z0
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z0
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7

## Slide 67
∑
∑
∑
∑
∑
∑
HA
CSA
CSA
CSA
HA
HA
X0Y0
X0Y1
X1Y0
X2Y0
X0Y2
X1Y1
X2Y1
X3Y0
X0Y3
X1Y2
X3Y1
X1Y3
X2Y2
X3Y2
X2Y3
X3Y3
Z0
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
第1步
第2步
第3步
第4步
X0Y0
X1Y0
X2Y0
X3Y0
X0Y1
X1Y1
X2Y1
X3Y1
X0Y2
X3Y2
X2Y3
X3Y3
第3步
X0Y0
X1Y0
X2Y0
X0Y1
X3Y3
第3步结束
第4步
Z0
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Z0
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7

## Slide 68: 作业：
西电版 / 高教版
Page 85 / Page 118：
3.20 ① 只用Booth法

## Slide 69
计算机组成与体系结构
第3章 运算方法与运算器
3.1 定点数运算
3.1.3 除法运算

## Slide 70: 3.1.3 除法运算
实现方式：
  原码
  补码
前提条件：
  除数不能为0
  商可以表示

## Slide 71: 3.1.3 除法运算 1. 原码除法运算
前提条件：
  除数≠0；
  定点纯小数时，|被除数|＜|除数|；
  定点纯整数时，|被除数|≥|除数|。
商的符号＝被除数的符号⊕除数的符号
|商|＝|被除数|÷|除数|
将商的符号与商的值拼接在一起。
1) 原码除法的法则

## Slide 72: 3.1.3 除法运算 1. 原码除法运算
被除数(余数)每次减去右移 一次后的除数，决定上商。
实际构成除法器时：
  保持除数的位置不动，而每次余数左移一次。
  在CPU中，必须减过之后方能判断余数是否够减，当发现不够减时，在下面操作之前必须恢复余数。
【例】设X＝0.1011，Y＝0.1101，求X÷Y＝？
【解】
X÷Y＝0.1101
余数＝0.0111×2-4
商的符号＝0⊕0＝0
1) 原码除法的法则
.1011 0
110 1
0.1101
100 10
01 0100
11 01
0111
1101
.1101
.0000

## Slide 73: 3.1.3 除法运算 1. 原码除法运算
定点纯小数：
符号位单独处理。
被除数左移一位，减除数，
  若够减，上商为1；
  若不够减，上商为0，同时加除数(恢复余数)。
余数左移一位，减除数，
  若够减，上商为1；
  若不够减，上商为0，同时加除数(恢复余数)。
重复上面的过程直到除尽或精度达到要求。
拼接商符得到商。
2) 恢复余数法

## Slide 74: 3.1.3 除法运算 1. 原码除法运算
【例】
被除数 X＝－0.10001011
除数 Y＝0.1110
利用原码恢复余数法求商及余数。
【解】
前提条件：|X|＜|Y|，|Y|≠0。
[X]原＝1.10001011
[Y]原＝0.1110
商符＝1⊕0＝1
绝对值除法过程：
2) 恢复余数法
Notes: 定点数除法运算，考虑整数的情况，如果10001011÷1110，8位数除以4位数，商是4位数，余数是4位数，
只有由被除数高4位构成的整数小于除数时，商才可以用4位数表示，即不会溢出。

## Slide 75: 3.1.3 除法运算 1. 原码除法运算
2) 恢复余数法
符号
被除数(余数)
操作
00 1000 1011
左移1位
－|Y|
D A
01 0001 0110
11 0010
00 0011 0111
够减，商为1
00 0110 1110
左移1位
－|Y|
11 0010
11 1000 1110
不够减，商为0
＋|Y|
00 1110
00 0110 1110
恢复余数
00 1101 1100
左移1位
－|Y|
11 0010
11 1111 1100
不够减，商为0
＋|Y|
00 1110
00 1101 1100
恢复余数
01 1011 1000
－|Y|
11 0010
左移1位
00 1101 1001
够减，商为1
商
余数
[商]原＝1.1001
[余数]原 ＝1.1101×2-4
余数的符号与 被除数一致。
[X]原＝1.10001011
[Y]原＝0.1110
|X| ＝ 0.10001011
|Y| ＝ 0.1110
[－|Y|]补＝ 1.0010
商符＝1⊕0＝1
绝对值除法过程：
Notes: 过程中包含余数左移，因此数值位有可能会侵占一个符号位，此时只有最高位才是真正的符号位。
为什么不用3个符号位？这样左移后仍保证有两个符号位参与补码运算。
原因：任何一步的余数必然小于除数|Y|，因此余数左移1位后必然小于2|Y|，减|Y|后，结果也会小于|Y|，不会溢出（具体到本例，减|Y|后结果的数值位必然不超过4位），所以只需一个符号位即可。

## Slide 76: 3.1.3 除法运算 1. 原码除法运算
符号 | 被除数(余数) | 商 | 操作
0 0 | 1 0 0 0 1 0 1 1 | 0 | 
0 1 | 0 0 0 1 0 1 1 0 |  | 左移1位
1 1 | 0 0 1 0 |  | －¦Y¦
0 0 | 0 0 1 1 0 1 1 0 | 1 | 够减，商为1
0 0 | 0 1 1 0 1 1 0 1 |  | 左移1位
1 1 | 0 0 1 0 |  | －¦Y¦
1 1 | 1 0 0 0 1 1 0 1 | 0 | 不够减，商为0
0 0 | 1 1 1 0 |  | ＋¦Y¦
0 0 | 0 1 1 0 1 1 0 1 | 0 | 恢复余数
0 0 | 1 1 0 1 1 0 1 0 |  | 左移1位
1 1 | 0 0 1 0 |  | －¦Y¦
1 1 | 1 1 1 1 1 0 1 0 | 0 | 不够减，商为0
0 0 | 1 1 1 0 |  | ＋¦Y¦
0 0 | 1 1 0 1 1 0 1 0 | 0 | 恢复余数
0 1 | 1 0 1 1 0 1 0 0 |  | 左移1位
1 1 | 0 0 1 0 |  | －¦Y¦
0 0 | 1 1 0 1 0 1 0 0 | 1 | 够减，商为1
商＝1.1001
余数 ＝1.1101×2-4
余数的符号与被除数一致。
[X]原＝1.10001011
[Y]原＝0.1110
[－|Y|]补＝1.0010
商符＝1⊕0＝1
绝对值除法过程：
商
余数
2) 恢复余数法

## Slide 77: 3.1.3 除法运算 1. 原码除法运算
恢复余数法：不同的被除数和除数，其除的过程不规范，何时需恢复余数是不相同的，实现起来不便于控制。
加减交替法：
2) 恢复余数法

## Slide 78: 3.1.3 除法运算 1. 原码除法运算
分析恢复余数法：
第 i 次余数减除数B，得余数R；
若R＜0，应：
  恢复余数，执行(R＋B)；
  左移一位，即2(R+B)；
  进行第 i +1 次余数减除数B操作，即： 2(R＋B)－B ＝ 2R＋B
3) 加减交替法
恢复之后的余数
左移一位
第 i +1 次 减除数操作
R-1R-2R-3R-4R-5R-6R-7R-8
－ B-1B-2B-3B-4
＋ B-1B-2B-3B-4
＋B
－2B

## Slide 79: 3.1.3 除法运算 1. 原码除法运算
加减交替法的运算法则：
若余数R≥0, 则商上1，余数左移一次，减除数；
若余数R＜0, 则商上0，余数左移一次，加除数。
3) 加减交替法

## Slide 80: 3.1.3 除法运算 1. 原码除法运算
【例】
X＝－0.10001011
Y＝0.1110
利用原码加减交替法求商及余数。
【解】
[X]原＝1.10001011
[Y]原＝0.1110
|Y| ＝0.1110
[－|Y|]补＝1.0010
商符＝1⊕0＝1
[X÷Y]原＝1.1001
余数＝1.1101×2-4
3) 加减交替法
符号
被除数(余数)
操作
00 1000 1011
左移1位
11 0010
－|Y|
商
余数
D A
01 0001 0110
00 0011 0111
R≥0，商为1
00 0110 1110
左移1位
11 0010
－|Y|
11 1000 1110
R＜0，商为0
左移1位
＋|Y|
11 0001 1100
00 1110
11 1111 1100
R＜0，商为0
左移1位
＋|Y|
11 1111 1000
00 1110
00 1101 1001
R≥0，商为1

## Slide 81: 3.1.3 除法运算 1. 原码除法运算
【例】
X＝－0.10001011
Y＝0.1110
利用原码加减交替法求商及余数。
【解】
[X]原＝1.10001011
[Y]原＝0.1110
|Y| ＝0.1110
[－|Y|]补＝1.0010
商符＝1⊕0＝1
[X÷Y]原＝1.1001
余数＝1.1101×2-4
3) 加减交替法
符号 | 被除数(余数) | 商 | 操作
0 0 | 1 0 0 0 1 0 1 1 | 0 | 
0 1 | 0 0 0 1 0 1 1 0 |  | 左移1位
1 1 | 0 0 1 0 |  | －¦Y¦
0 0 | 0 0 1 1 0 1 1 0 | 1 | R≥0，商为1
0 0 | 0 1 1 0 1 1 0 1 |  | 左移1位
1 1 | 0 0 1 0 |  | －¦Y¦
1 1 | 1 0 0 0 1 1 0 1 | 0 | R＜0，商为0
1 1 | 0 0 0 1 1 0 1 0 |  | 左移1位
0 0 | 1 1 1 0 |  | ＋¦Y¦
1 1 | 1 1 1 1 1 0 1 0 | 0 | R＜0，商为0
1 1 | 1 1 1 1 0 1 0 0 |  | 左移1位
0 0 | 1 1 1 0 |  | ＋¦Y¦
0 0 | 1 1 0 1 0 1 0 0 | 1 | R≥0，商为1

## Slide 82: 3.1.3 除法运算 1. 原码除法运算
加减交替法除法器框图
3) 加减交替法
被除数
除数

## Slide 83: 3.1.3 除法运算 1. 原码除法运算
加减交替法除法器框图
3) 加减交替法
商
余数

## Slide 84: 3.1.3 除法运算 2. 补码除法运算
先决条件：
  定点纯小数
  除数≠0
  |被除数|＜|除数|
补码除法的法则：
1) 补码除法法则

## Slide 85: 3.1.3 除法运算 2. 补码除法运算
补码除法的法则：
  如果被除数与除数同号，被除数减除数； 如果被除数与除数异号，被除数加除数。 运算结果称为余数。
  若余数与除数同号，上商为1，余数左移一位，下次用余数减除数操作求商； 若余数与除数异号，上商为0，余数左移一位，下次用余数加除数操作求商。
  重复②直至除尽或达到精度要求。
  商修正。在除不尽时，通常可用商的最低位恒置1进行修正来保证精度。
1) 补码除法法则

## Slide 86: 3.1.3 除法运算 2. 补码除法运算
1) 补码除法法则
[X]补与[Y]补 | 商符 | 操作 | [R1]补与[Y]补 | 上商 | 说明 | 下一步操作
同号 | ＋ | 减，即 ＋[－Y]补 | 同号(够减) | “1” | 溢出 | 退出
 |  |  | 异号(不够减) | “0” | 得商符 | 左移1位，＋[Y]补
异号 | － | 加，即 ＋[Y]补 | 同号(不够减) | “1” | 得商符 | 左移1位，＋[－Y]补
 |  |  | 异号(够减) | “0” | 溢出 | 退出
[Ri]补与[Y]补 | 操作 | [Ri+1]补与[Y]补 | 上商 | 下一步操作
同号 | 减，即 ＋[－Y]补 | 同号(够减) | “1” | 左移1位，＋[－Y]补
 |  | 异号(不够减) | “0” | 左移1位，＋[Y]补
异号 | 加，即 ＋[Y]补 | 同号(不够减) | “1” | 左移1位，＋[－Y]补
 |  | 异号(够减) | “0” | 左移1位，＋[Y]补
相当于恢复余
数后左移1位，
再＋[－Y]补
相当于恢复余
数后左移1位，
再＋[Y]补
补码除法中的商符
补码除法中的商值

## Slide 87
2) 补码除法流程框图
开始
被除数→D、A；除数→B；n-1→C
D与B同号？
D＋B→D
D－B→D
D与B同号？
上商为0
D、A左移1位
D＋B→D
上商为1
D、A左移1位
D－B→D
C－1→C
C＝0？
末位置1
结束
N
Y
N
Y
N
Y

## Slide 88: 3.1.3 除法运算 2. 补码除法运算
开始
被除数→D,A
除数→B
n-1→C
B＝0？
N
Y
溢出
D与B同号？
D＋B→D
D－B→D
溢出
D与B同号？
D与B同号？
D与B同号？
上商为0
D、A左移1位
D＋B→D
上商为1
D、A左移1位
D－B→D
C－1→C
C＝0？
上商1(末位置1)
结束
Y
N
N
Y
Y
N
Y
N
N
Y
2) 补码除法流程框图

## Slide 89: 3.1.3 除法运算 2. 补码除法运算
【例】
X＝－0.10001011
Y＝0.1110
利用补码除法求商及余数。
【解】
[X]补＝1.01110101
[Y]补＝0.1110
[－Y]补＝1.0010
3) 补码除法的过程

## Slide 90
[商]补
＝1.01101
[余数]补
＝1.0011
×2-4
符号 | 被除数(余数) | 商 | 操 作
1 1 | 0 1 1 1 0 1 0 1 |  | X、Y异号
0 0 | 1 1 1 0 |  | ＋[Y]补
0 0 | 0 1 0 1 | 1 | R与Y同号，上商1
0 0 | 1 0 1 0 1 0 1 1 |  | 左移1位，下步减
1 1 | 0 0 1 0 |  | ＋[－Y]补
1 1 | 1 1 0 0 | 0 | R与Y异号，上商0
1 1 | 1 0 0 1 0 1 1 0 |  | 左移1位，下步加
0 0 | 1 1 1 0 |  | ＋[Y]补
0 0 | 0 1 1 1 | 1 | R与Y同号，上商1
0 0 | 1 1 1 0 1 1 0 1 |  | 左移1位，下步减
1 1 | 0 0 1 0 |  | ＋[－Y]补
0 0 | 0 0 0 0 | 1 | R与Y同号，上商1
0 0 | 0 0 0 1 1 0 1 1 |  | 左移1位，下步减
1 1 | 0 0 1 0 |  | ＋[－Y]补
1 1 | 0 0 1 1 | 0 | R与Y异号，上商0
1 1 | 0 0 1 1 1 0 1 1 |  | 
【解】
[X]补
＝1.01110101
[Y]补 ＝0.1110
[－Y]补＝1.0010
商
余数

## Slide 91
[商]补
＝1.0111
[余数]补
＝0.0001
×2-3
符号 | 被除数(余数) | 商 | 操 作
1 1 | 0 1 1 1 0 1 0 1 |  | X、Y异号
0 0 | 1 1 1 0 |  | ＋[Y]补
0 0 | 0 1 0 1 | 1 | R与Y同号，上商1
0 0 | 1 0 1 0 1 0 1 1 |  | 左移1位，下步减
1 1 | 0 0 1 0 |  | ＋[－Y]补
1 1 | 1 1 0 0 | 0 | R与Y异号，上商0
1 1 | 1 0 0 1 0 1 1 0 |  | 左移1位，下步加
0 0 | 1 1 1 0 |  | ＋[Y]补
0 0 | 0 1 1 1 | 1 | R与Y同号，上商1
0 0 | 1 1 1 0 1 1 0 1 |  | 左移1位，下步减
1 1 | 0 0 1 0 |  | ＋[－Y]补
0 0 | 0 0 0 0 | 1 | R与Y同号，上商1
0 0 | 0 0 0 1 1 0 1 1 |  | 左移1位
 | 0 0 0 0 1 0 1 1 | 1 | 末位恒置1
【解】
[X]补
＝1.01110101
[Y]补 ＝0.1110
[－Y]补＝1.0010
商
余数

## Slide 92: 3.1.3 除法运算 2. 补码除法运算
补码除法器框图
4) 补码除法器框图

## Slide 93: 3.1.3 除法运算 3. 阵列除法器
在做无符号数减法时，用 被减数＋[减数]求补 来实现。
  若被减数＜减数(不够减)，没有进位(借位)；
  若被减数＞减数(够减)，有进位(借位)。
1) 基本概念：补码运算的进位
【例】计算65－32、32－65。
【解】
65 ＝ 010000012
[－65]补＝ 101111112
32 ＝ 001000002
[－32]补＝ 111000002
01000001
＋11100000
100100001
00100000
＋10111111
11011111
有进位
无进位

## Slide 94: 3.1.3 除法运算 3. 阵列除法器
在做无符号数减法时，用 被减数＋[减数]求补 来实现。
  若被减数＜减数(不够减)，没有进位(借位)；
  若被减数＞减数(够减)，有进位(借位)。
1) 基本概念：补码运算的进位
－
＝
＋
－
＝
＋
阴影互补
阴影互补
有模减法运算的进位图示

## Slide 95: 3.1.3 除法运算 3. 阵列除法器
异或电路
全加器
1) 基本概念：可控加减单元CAS

## Slide 96: 3.1.3 除法运算 3. 阵列除法器
2) 无符号数阵列除法器
由可控加减单元CAS构成的阵列除法器
商
余数
被除数：X6X5X4X3X2X1X0
除数：Y3Y2Y1Y0
可控加减 单元CAS：
Notes: 高位多一位，初始为0，原因：
此为符号位，因为涉及到补码运算。
原始被除数、除数均为正（绝对值），因此符号位初始为0。

## Slide 97: 作业：
高教版 Page 118：
3.23 ② 只用原码加减交替法
西电版 Page 86：
3.22 ② 只用原码加减交替法