## Slide 1
计算机组成与体系结构
第3章 运算方法与运算器
3.2 算数逻辑部件
3.2.1 单元电路

## Slide 2: 3.2.1 单元电路
算术运算部件：
  全加器＋其他电路
    加法器
    乘法器
    除法器
逻辑运算部件：
  与门
  或门
  异或门
  反相器
  …………
寄存器、移位寄存器
组合

## Slide 3: 3.2.1 单元电路 1. 寄存器
1）8D锁存器：74LS273
Function Table（each flip-flop）
74LS273

## Slide 4: 3.2.1 单元电路 1. 寄存器
2）带有三态门输出的锁存器： 74LS374
Truth Table
74LS374

## Slide 5: 3.2.1 单元电路 2. 计数器
74LS192、74LS193：同步可预置加/减计数器
十进制 二进制
Count |  | Clear | Load | Function
Up | Down |  |  | 
↑ | H | L | H | Count Up
H | ↑ | L | H | Count Down
X | X | H | X | Clear
X | X | L | L | Load
Truth Table
74LS192/193

## Slide 6
74HC192 Synchronous Decade Counters
Typical Clear, Load, and Count Sequences

## Slide 7: 3.2.1 单元电路 3. 移位寄存器：74LS198
DSR | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | DSL
S0
S1
CP
2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22
1
23
11
MR | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | 
13 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 
74LS198
Inputs |  |  |  | Response
MR | CP | S0 | S1 | 
L | X | X | X | Asynchronous Reset; Outputs=LOW
H | ↑ | H | H | Parallel Load; Pn→Qn
H | ↑ | L | H | Shift Right; DSR→Q0 , Q0→Q1 , ect.
H | ↑ | H | L | Shift Left; DSL→Q7 , Q7→Q6 , ect.
H | X | L | L | Hold
Mode Select Table

## Slide 8
计算机组成与体系结构
第3章 运算方法与运算器
3.2 算数逻辑部件
3.2.2 算数逻辑部件

## Slide 9: 3.2.2 算数逻辑部件：74LS181（4位ALU）
Fi＝Xi⊕Yi⊕Cn+i
Cn+i+1＝XiYi＋YiCn+i＋Cn+iXi
全加器
函数发生器
S0
S1
S2
S3
Ai
Bi
Xi
Yi
Fi
Cn+i
Cn+i+1
S0S1 | Yi | S2S3 | Xi
0 0 | Ai | 0 0 | 1
0 1 | AiBi | 0 1 | Ai＋Bi
1 0 | AiBi | 1 0 | Ai＋Bi
1 1 | 0 | 1 1 | Ai

## Slide 10: 3.2.2 算数逻辑部件：74LS181（4位ALU）
先行进位 推导：
全加器
函数发生器
S0
S1
S2
S3
Ai
Bi
Xi
Yi
Fi
Cn+i
Cn+i+1
G
P
进位发生输出
进位传送输出

## Slide 11: 3.2.2 算数逻辑部件：74LS181（4位ALU）
先行进位 推导：
全加器
函数发生器
S0
S1
S2
S3
Ai
Bi
Xi
Yi
Fi
Cn+i
Cn+i+1
G
P
进位发生输出
进位传送输出

## Slide 12: 3.2.2 算数逻辑部件：74LS181（4位ALU）
Connection Diagram
Pin Designations
Cn
M
M
S3
S2
S1
S0
B3
B2
B1
B0
A3
A2
A1
A0
Cn+4
FA=B
G
F3
F2
F1
F0
P
74LS181(正逻辑)

## Slide 13: 3.2.2 算数逻辑部件：74LS181（4位ALU）
Connection Diagram
Pin Designations

## Slide 14: 3.2.2 算数逻辑部件：74LS181（4位ALU）
Full look-ahead for high-speed operations on long words
Arithmetic operating modes:
  Addition
  Subtraction
  Shift operand a one position magnitude comparison
  Plus twelve other arithmetic operations
Logic function modes:
  Exclusive-OR
  Comparator
  AND, NAND, OR, NOR
  Plus ten other logic operations
Features：

## Slide 15: 3.2.2 算数逻辑部件：74LS181（4位ALU）

## Slide 16: 3.2.2 算数逻辑部件：74LS181（4位ALU）

## Slide 17
G
Cn+4
P
F3
F2
FA=B
F1
F0
Cn
M
A0
B0
A1
B1
A2
B2
A3
B3
S2S2S1S0
y0
x0
y1
x1
y2
x2
y3
x3
先行 进位逻辑
函数 发生器
74LS181 内部 逻辑图

## Slide 18: 3.2.2 算数逻辑部件：74LS181（4位ALU）
级联工作：
由74181构成组间串行进位的16位ALU
组内先行进位
组间串行进位

## Slide 19: 3.2.2 算数逻辑部件：74LS181（4位ALU）
先行进位部件(CLA)：74LS182
假设4片74LS181的先行进位输出依次为：
P0, G0, P1, G1, P2, G2, P3, G3
级联工作：
G *
P *
成组进位发生输出
成组进位传送输出

## Slide 20: 3.2.2 算数逻辑部件：74LS181（4位ALU）
74LS182 内部 逻辑图

## Slide 21: 3.2.2 算数逻辑部件：74LS181（4位ALU）
级联工作：
由74181和74182构成组内组间均并行进位的16位ALU

## Slide 22: 3.2.2 算数逻辑部件：74LS181（4位ALU）
级联工作：
用两个16位全先行进位逻辑级联组成的32位ALU
先行进位(16位)
先行进位(16位)
串行进位

## Slide 23: 3.2.2 算数逻辑部件：74LS181（4位ALU）
级联工作：
64-bit ALU, Full-Carry Look Ahead in three levels

## Slide 24: 3.2.2 算数逻辑部件：74LS181（4位ALU）
级联工作：

## Slide 25
计算机组成与体系结构
第3章 运算方法与运算器
3.2 算数逻辑部件
3.2.3 运算器的结构

## Slide 26: 3.2.3 运算器的结构 一、3种基本结构
单总线结构1
单总线结构2
双总线结构
三总线结构
控制简单
速度快

## Slide 27: 3.2.3 运算器的结构 一、3种基本结构
总线总是分时工作的，任何时侯只允许一个器件将其信号输出加到总线上。多于一个器件必然引起总线竞争。
同一个功能部件一次只能做一件事。
在双总线及三总线结构的运算器中需要多端口器件。

## Slide 28: 3.2.3 运算器的结构 二、计算机简单框图

## Slide 29
计算机组成与体系结构
第3章 运算方法与运算器
3.3 浮点运算
3.3.1 加减运算

## Slide 30: 3.3.1 加减运算 一、浮点数加减法的运算法则
对阶
尾数加(减)运算
规格化
  左规
  右规
舍入处理
  截(尾)断法
  末位恒置1法
  0舍1入法
设两个浮点数：X=Mx·2Ex，Y=My·2Ey
实现X±Y运算的法则：
小阶对大阶：
小阶码＋1，尾数右移1位，直到增大到与大阶码相同。

## Slide 31: 3.3.1 加减运算 一、浮点数加减法的运算法则
对阶
尾数加(减)运算
规格化
  左规
  右规
舍入处理
  截(尾)断法
  末位恒置1法
  0舍1入法
设两个浮点数：X=Mx·2Ex，Y=My·2Ey
实现X±Y运算的法则：
加法；
减法：减数的符号取反(求补)，与被减数相加。

## Slide 32: 3.3.1 加减运算 一、浮点数加减法的运算法则
对阶
尾数加(减)运算
规格化
  左规
  右规
舍入处理
  截(尾)断法
  末位恒置1法
  0舍1入法
设两个浮点数：X=Mx·2Ex，Y=My·2Ey
实现X±Y运算的法则：
运算结果尾数为：
11.1xx…x 或 00.0xx…x： 尾数每左移1位，阶码减1，直到使尾数成为规格化数为止。
阶码减1，必须同时判断是否下溢。若发生下溢，可认为结果为0。

## Slide 33: 3.3.1 加减运算 一、浮点数加减法的运算法则
对阶
尾数加(减)运算
规格化
  左规
  右规
舍入处理
  截(尾)断法
  末位恒置1法
  0舍1入法
设两个浮点数：X=Mx·2Ex，Y=My·2Ey
实现X±Y运算的法则：
若结果(尾数)发生溢出，即
结果出现10.XX…X 或
01.XX…X 时，
尾数右移1位，阶码加1。右规最多1次。
阶码加1，必须同时判断是否上溢。若发生上溢，可认为结果为∞。

## Slide 34: 3.3.1 加减运算 一、浮点数加减法的运算法则
对阶
尾数加(减)运算
规格化
  左规
  右规
舍入处理
  截(尾)断法
  末位恒置1法
  0舍1入法
设两个浮点数：X=Mx·2Ex，Y=My·2Ey
实现X±Y运算的法则：
对阶、规格化时，右移操作后，需进行舍入处理。

## Slide 35: 3.3.1 加减运算 一、浮点数加减法的运算法则
对阶
尾数加(减)运算
规格化
  左规
  右规
舍入处理
  截(尾)断法
  末位恒置1法
  0舍1入法
设两个浮点数：X=Mx·2Ex，Y=My·2Ey
实现X±Y运算的法则：
将需丢弃的尾数低位丢弃。

## Slide 36: 3.3.1 加减运算 一、浮点数加减法的运算法则
对阶
尾数加(减)运算
规格化
  左规
  右规
舍入处理
  截(尾)断法
  末位恒置1法
  0舍1入法
设两个浮点数：X=Mx·2Ex，Y=My·2Ey
实现X±Y运算的法则：
使要保留的尾数的最低位永远为1。
Notes: 末位恒置 1法
优点：舍入处理不用做加法运算，方法简单、速度快且不会有再次右规的可能；并且没有积累误差。
缺点：单次舍入引起的误差较大。
为何没有积累误差？
如果为x……xx0yyy（yyy为要舍掉的部分），则舍入后为x……xx1，相当于恒进位；
如果为x……xx1yyy（yyy为要舍掉的部分），则舍入后为x……xx1，相当于恒截尾。如果上述两种情况概率相等，则总积累误差为0。

## Slide 37: 3.3.1 加减运算 一、浮点数加减法的运算法则
对阶
尾数加(减)运算
规格化
  左规
  右规
舍入处理
  截(尾)断法
  末位恒置1法
  0舍1入法
设两个浮点数：X=Mx·2Ex，Y=My·2Ey
实现X±Y运算的法则：
当尾数右移丢弃的是1时，要保留的尾数最末位加1；
当尾数右移丢弃的是0时，要保留的尾数最末位不变。
当遇到01.111…11这种需右规的尾数时，采用此法会再次使尾数溢出。遇到这种情况可采用截尾法。

## Slide 38: 3.3.1 加减运算 一、浮点数加减法的运算法则
【0舍1入法】
当尾数为负数，且用补码表示时，舍入规则：
1.xxx…x|0xx…x
1.xxx…x|100…0
1.xxx…x|1xx…x
不全为0
舍
入1
符号位
【例】
[X1]补＝11.01100000 [X2]补＝11.01100001
[X3]补＝11.01101000 [X4]补＝11.01101001
不舍不入
舍
入
舍
11.0111
00.10011111
00.1010
入
00.10011000
00.1010
入
00.10010111
00.1001
舍

## Slide 39: 3.3.1 加减运算 二、浮点数加减法流程
假定X、Y、Z为浮点数，
Z＝X＋Y 或 Z＝X－Y
浮点数加(减)法流程：

## Slide 40
开始
＋,－?
X=0?
Y改变符号
－
＋
Z＝Y
Y
结束
Y=0?
Z＝X
结束
N
阶码相等?
Y
N
N
小阶码＋1
尾数右移1位
尾数=0?
N
Y
Z＝另一个数
结束
带符号 尾数相加
结果=0?
Y
Z＝0
结束
N
尾数溢出?
尾数右移1位
Y
阶码＋1
阶码上溢?
Y
报告上溢
结束
N
规格化?
尾数左移1位
N
阶码－1
阶码下溢?
Y
报告下溢
结束
N
获得 结果
结束
Y
Y
N
浮点加(减)法运算流程

## Slide 41: 3.3.1 加减运算 三、浮点运算实例
【例3.22】两浮点数的和、差。
X＝0.110101×2－010；Y＝－0.101010×2－001。
【解】
阶码4位，补码表示；尾数8位，双符号位补码表示。两数可表示为：
[X]浮＝1110; 00.110101
[Y]浮＝1111; 11.010110
① 对阶
② 尾数求和/差
③ 规格化
④ 舍入处理

## Slide 42: 3.3.1 加减运算 三、浮点运算实例
[X]浮＝1110; 00.110101
[Y]浮＝1111; 11.010110
① 对阶
求阶差：
[△E]补＝[EX]补＋[－EY]补＝1110＋0001＝1111
X的阶码比Y的阶码小。
X尾数右移一位，使两者阶码相同。这时的X为：
[X]’浮＝1111; 00.011010(1)

## Slide 43: 3.3.1 加减运算 三、浮点运算实例
[X]’浮＝1111; 00.011010(1)
[Y]浮 ＝1111; 11.010110
② 尾数求和/差：
③ 规格化
00.011010
＋11.010110
11.110000
00.011010
＋00.101010
01.000100
(1)
(1)
(1)
(1)
左规：
尾数左移2位，阶码减2，
∴ [X＋Y]浮
＝1101; 11.000010
1111
＋1110
1101
右规：
尾数右移1位，阶码加1，
∴ [X－Y]浮
＝0000; 00.100010(01)
④ 舍入处理：
舍

## Slide 44
作业：
高教版 Page 118
3.27 ①
西电版 Page 86
3.26 ①

## Slide 45: 作业
设浮点数字长为12位，阶码为5位(含1位符号)，尾数为7位(含1位符号)。阶码用移码、尾数用补码表示。将下列各数按浮点数相加减的步骤计算 X±Y。
(1)
西电版 Page 86，习题 3.26 或
高教版 Page 118，习题 3.27

## Slide 46
计算机组成与体系结构
第3章 运算方法与运算器
3.3 浮点运算
3.3.2 乘除运算

## Slide 47: 3.3.2 乘除运算 一、浮点乘法运算
设 X、Y、Z 为浮点数，
X＝Mx·2Ex
Y＝My·2Ey
Z＝X×Y＝(Mx·My)2Ex+Ey
两浮点数相乘之积的
阶码为两乘数阶码之和
尾数为两乘数尾数之积

## Slide 48: 3.3.2 乘除运算 一、浮点乘法运算
浮点乘法的运算过程：
两乘数一定是规格化数。 若有一个乘数为0，则乘积必为0。
求乘积的阶码： Ez＝Ex＋Ey； 判断积的阶码是否溢出：上溢、下溢。
求乘积的尾数：两乘数的尾数相乘。
规格化乘积的尾数。
  若尾数为n位补码(含1位符号)，则 规格化正数范围：＋1/2～＋(1－2-(n-1))； 规格化负数范围：－1～－(1/2+2-(n-1))。
  ∵ |两规格化数之积|≥1/4， ∴ 积的尾数若需左规，只需1次左移。
  积有可能为＋1，需右规。 只需1次右移，并采用某种舍入算法。
0操作数检查
结果规格化、 舍入
阶码加
尾数乘

## Slide 49
结束
开始
X＝0?
N
Y＝0?
Ez＝Ex＋Ey
N
Ez＝?
Mz＝Mx·My
Mz＝?
Mz右移1位
Ez加1
＞+Emax?
Mz左移1位
Ez减1
＜Emin?
Z＝Mz×2Ez
上溢
Z＝0
Y
Y
＞+Emax
＜Emin
＝1
1/4≤|Mz|＜1/2
N
N
Y
Y
浮点乘法流程框图

## Slide 50: 3.3.2 乘除运算 二、浮点除法运算
设 X、Y、Z 为浮点数，
X＝Mx·2Ex
Y＝My·2Ey
Z＝X÷Y＝(Mx÷My)2Ex-Ey
两浮点数相除，商的
阶码＝被除数的阶码－除数的阶码
尾数＝被除数的尾数÷除数的尾数

## Slide 51: 3.3.2 乘除运算 二、浮点除法运算
浮点除法的运算过程：
被除数、除数一定是规格化数，除数≠0。 若被除数为0，则商必为0。
求商的阶码： Ez＝Ex－Ey； 判断商的阶码是否溢出：上溢、下溢。
求商的尾数：Mz＝Mx÷My
规格化商的尾数。
  若尾数为n位补码(含1位符号)，则 规格化正数范围：＋1/2～＋(1－2-(n-1))； 规格化负数范围：－1～－(1/2+2-(n-1))。
  商可能的绝对值最小的尾数：(1/2)÷(－1)＝－1/2， 需要左规，只需左移1次。
  |被除数尾数|＞|除数尾数|，产生整数商。 需要右规，只需右移1次，并采用某种舍入算法。
0操作数检查
结果规格化、 舍入
阶码减
尾数除

## Slide 52
结束
开始
Y＝0?
N
X＝0?
Ez＝Ex－Ey
N
Ez＝?
Mz＝Mx÷My
Mz＝?
Mz右移1位
Ez加1
＞+Emax?
Mz左移1位
Ez减1
＜Emin?
Z＝Mz×2Ez
上溢
Z＝0
Y
Y
＞+Emax
＜Emin
Mz＝－1/2
N
N
Y
Y
浮点除法流程框图
除法错
|Mz|≥1且Mz≠－1

## Slide 53
【例】两规格化浮点数，尾数用原码表示。
① 两浮点数求和、差，最后对结果规格化时，能否确定需要右规的次数？能否确定需要左规的次数？
② 两浮点数相乘，是否可能需要右归？是否可能需要左规？为什么？若需要，能否确定左规、右归的次数？
③ 两浮点数相除，是否可能需要左归？是否可能需要右归？为什么？若需要，能否确定右规、右归的次数？
【解】
① 右归最多一次；左规次数无法确定，最多不会超过 n-1次。（设尾数共n个数值位）
② 两浮点数相乘，1/4≤|积的尾数|＜1，
不需右归；若需左规，只需一次。
③ 两浮点数相除，1/2＜|商的尾数|＜2，
不需左规；若需右归，只需一次。

## Slide 54
计算机组成与体系结构
第3章 运算方法与运算器
3.3 浮点运算
3.3.3 浮点运算的实现

## Slide 55: 3.3.3 浮点运算的实现
软件方法
配专用浮点处理器
在处理器中设置浮点运算部件
浮点运算的流水线处理