## Slide 1
计算机组成与体系结构
第4章 存储系统

## Slide 2: 第4章 存储系统
4.1 存储系统概述
  存储器的层次结构、分类、性能指标。
4.2 内部存储器（主存储器）
  RAM(SRAM、DRAM)、ROM(EPROM、E2PROM)
  多端口存储器、多体交叉存储器、相联存储器
4.3 高速缓冲存储器
  工作原理、地址映射、替换算法
  主存与Cache内容一致性问题
  Cache性能分析
4.4 虚拟存储器
  页式、段式、段页式
  多用户工作、调度方式、替换算法
4.5 外存储器
  磁表面存储器：磁盘、磁盘阵列
  光存储器

## Slide 3
计算机组成与体系结构
第4章 存储系统
4.1 存储系统概述

## Slide 4: 4.1 存储系统概述
对存储器性能的基本要求：
  大容量：放得下所有系统软件、多个用户软件。
  高速度：尽量和CPU匹配。
  低价格：只占整个计算机系统硬件价格中一个较小而合理的比例。
4.1.1 存储系统的层次结构

## Slide 5: 4.1 存储系统概述
存储体系的定义：
两个或两个以上速度、容量和价格各不相同的存储器用硬件、软件、或软件与硬件相结合的方法连接起来成为一个存储系统。这个存储系统对应用程序员是透明的，并且，从应用程序员看，它是一个存储器，这个存储器的速度接近速度最快的那个存储器，存储容量与容量最大的那个存储器相等，单位容量的价格接近最便宜的那个存储器。
4.1.1 存储系统的层次结构

## Slide 6: 4.1 存储系统概述
4.1.1 存储系统的层次结构
一般计算机系统中主要有两种存储体系：
Cache存储体系：由Cache和主存储器构成；主要目的是提高存储器速度。
虚拟存储体系：由主存储器和磁盘存储器构成；主要目的是扩大存储器容量。
Cache存储系统：对系统程序员以上均透明
虚拟存储器系统：对应用程序员透明

## Slide 7: 4.1 存储系统概述
存储系统：将两种或两种以上的存储器用硬件，软件，或硬件和软件相结合的方式联接在一起，并对它们进行管理。
4.1.1 存储系统的层次结构
脱机光盘、磁带存储器
联机磁盘存储器
主存储器
Cache
CPU内部 通用寄存器
Cache 存储系统
虚拟 存储系统
速度
容量
价格
访问方式
速度快
容量小
价格高

## Slide 8: 4.1 存储系统概述
存储信息的介质
在计算机中的用途
存放信息的易失(挥发)性
存取方式
读写功能
4.1.2 存储器分类：不同的分类标准

## Slide 9: 4.1 存储系统概述
存储信息的介质
在计算机中的用途
存放信息的易失(挥发)性
存取方式
读写功能
4.1.2 存储器分类：不同的分类标准
半导体
磁盘、磁带
光盘

## Slide 10: 4.1 存储系统概述
存储信息的介质
在计算机中的用途
存放信息的易失(挥发)性
存取方式
读写功能
4.1.2 存储器分类：不同的分类标准
主存储器(内存)
高速缓冲存储器(Cache)
控制存储器
外存
  磁盘
  光盘
  闪盘
  SD存储卡
  磁带

## Slide 11: 4.1 存储系统概述
存储信息的介质
在计算机中的用途
存放信息的易失(挥发)性
存取方式
读写功能
4.1.2 存储器分类：不同的分类标准
易失：RAM
非易失：
  ROM
  磁盘
  ……

## Slide 12: 4.1 存储系统概述
存储信息的介质
在计算机中的用途
存放信息的易失(挥发)性
存取方式
读写功能
4.1.2 存储器分类：不同的分类标准
随机读写：RAM
顺序(串行)访问：
  顺序存取存储器 SAM
  直接存取存储器 DAM
存储器的存取时间与存储单元的物理地址无关，随机读写其任一单元所用的时间一样。

## Slide 13: 4.1 存储系统概述
存储信息的介质
在计算机中的用途
存放信息的易失(挥发)性
存取方式
读写功能
4.1.2 存储器分类：不同的分类标准
读写存储器
只读存储器

## Slide 14: 4.1 存储系统概述
容量
速度
  存取时间(访问时间)：对存储器中某一个单元的数据进行一次存(取)所需要的时间。
  存取周期：连续对存储器进行存(取)时，完成一次存(取)所需要的时间。
  存储器带宽：单位时间里存储器可以读出(或写入)的字节数。
可靠性
功耗
价格
体积、重量、封装方式、工作电压、环境条件
4.1.2 存储器的性能指标
存取周期
每次读出/写入的字节数

## Slide 15: 4.1 存储系统概述
容量
速度
可靠性
功耗
价格
体积、重量、封装方式、工作电压、环境条件
4.1.2 存储器的性能指标
启动存取
存取完
下次存取
t1
t2
t3
存取时间
恢复时间
存取周期

## Slide 16: 4.1 存储系统概述
容量
速度
可靠性
  可维修部件的可靠性： 平均故障间隔时间（MTBF）
  不可维修部件的可靠性： 平均无故障时间/平均故障前的时间（MTTF）
功耗
价格
体积、重量、封装方式、工作电压、环境条件
4.1.2 存储器的性能指标

## Slide 17: MTTR / MTTF / MTBF
MTTF(Mean Time To Failure，平均无故障时间)，指系统无故障运行的平均时间，取所有从系统开始正常运行到发生故障之间的时间段的平均值。 MTTF＝∑T1/ N
MTTR(Mean Time To Repair，平均修复时间)，指系统从发生故障到维修结束之间的时间段的平均值。 MTTR＝∑(T2+T3)/ N
MTBF(Mean Time Between Failure，平均失效间隔)，指系统两次故障发生时间之间的时间段的平均值。 MTBF＝MTTF+MTTR＝∑(T2+T3+T1)/ N

## Slide 18
计算机组成与体系结构
第4章 存储系统
4.2 内存储器

## Slide 19: 4.2 内存储器
随机存储器 RAM
  工作原理
  静态读写存储器 SRAM
  动态读写存储器 DRAM
只读存储器 ROM：EPROM、E2PROM
主存储器校验
其它存储器
  多端口存储器
  多体交叉存储器
  相联存储器

## Slide 20
计算机组成与体系结构
第4章 存储系统
4.2 内存储器
4.2.1 随机读写存储器 （RAM）

## Slide 21: 4.2.1 随机读写存储器
随机存储器内部结构
  内部译码结构
    一维译码
    二维译码
  单元电路
    静态读写存储器SRAM
    动态读写存储器DRAM
主存储器的组成及接口
  存储器与CPU速度上的协调
  内存构成
    单块存储器芯片的连接
    内存的字扩展
    内存的位扩展
    80x86内存的连接

## Slide 22: 4.2.1 随机读写存储器RAM 一、内部结构
适用于容量很小的芯片。
如容量在几百个存储单元以内的芯片。
1. 内部译码结构： (1) 一维译码

## Slide 23: 4.2.1 随机读写存储器RAM 一、内部结构
1. 内部译码结构： (2) 二维译码

## Slide 24: 4.2.1 随机读写存储器RAM 一、内部结构
某芯片容量为64KB，地址线A0～A15。
一维译码，译码输出： 65536条
二维译码，译码输出： 256行＋256列
1. 内部译码结构： (2) 二维译码

## Slide 25: 4.2.1 随机读写存储器RAM 一、内部结构
n个这样的电路可构成 n位存储单元。
只要不断电，信息一直 保持。
初始加电，状态随机。
电路中总有晶体管导通，功耗大，集成度不高。
2. 单元电路： (1) 静态读写存储器SRAM
静态RAM单元电路
Notes: “栅极”控制“源极”和“漏极”间的电流。
晶体三极管输出特性三个工作区，即截止区、放大区、饱和区。
要使晶体三极管工作于开关的接通状态，就应该使之工作于饱和区；
要使晶体三极管工作于开关的断开状态，就应该使之工作于截止区。

## Slide 26: 4.2.1 随机读写存储器RAM 一、内部结构
写入数据
  数据→I/O、I/O
  X、Y有效
读出数据
  预充电信号有效
  预充电信号无效
  X、Y有效
  读出/补充电荷
刷新
  X有效 (每次刷新一行)
  预充电信号有效
2. 单元电路： (2) 动态读写存储器DRAM
动态RAM单元电路

## Slide 27: 4.2.1 随机读写存储器RAM 一、内部结构
n个这样的电路可构成n位存储单元。
必须定时刷新。
初始加电时，状态随机。
在不进行读写及刷新时，电路中无晶体管导通：
  功耗低
  集成度高
2. 单元电路： (2) 动态读写存储器DRAM
动态RAM单元电路

## Slide 28: 4.2.1 随机存储器 二、主存储器的组成及接口
在选芯片时应留有30％的余量。
快速的CPU使用慢速的存储器时，需要采取措施。
1. 存储器与CPU速度上的协调
CPU写内存时序
内存写时序

## Slide 29: 4.2.1 随机存储器 二、主存储器的组成及接口
以 静态读写存储器SRAM连接到 PC/XT 或 ISA 总线为例。
2. 内存构成

## Slide 30: 4.2.1 随机存储器 二、主存储器的组成及接口
引线功能
工作过程
  读
  写
连接使用
2. 内存构成 (1)单片存储器芯片的连接
D0～D7
A0～A12
OE
WE
CS

## Slide 31: 4.2.1 随机存储器 二、主存储器的组成及接口
2. 内存构成 (1)单片存储器 芯片的连接
芯片与总线连接示例
8088 系统 总线
1
1
1
1
0
0
0
F0000H～F1FFFH

## Slide 32: 4.2.1 随机存储器 二、主存储器的组成及接口
利用 8K×8bit 的 SRAM， 构成 32KB 内存。
2. 内存构成 (2)内存的字扩展

## Slide 33
存储器字扩展连接电路图

## Slide 34
存储器字扩展连接电路图
C0000～C1FFF
C2000～C3FFF
C4000～C5FFF
C6000～C7FFF
A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | … | A0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | … | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | … | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | … | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | … | x

## Slide 35: 4.2.1 随机存储器 二、主存储器的组成及接口
假设某计算机系统的内存按字节编址， 系统总线的数据总线为8位，
利用 2K×4bit 的 SRAM， 构成 2K×8bit 内存。
2. 内存构成 (3)内存的位扩展

## Slide 36
内存位扩展连接
按字节编址，
地址范围：
40000H～407FFH
SRAM

## Slide 37: 4.2.1 随机存储器 二、主存储器的组成及接口
① 8086的内存接口
8086 CPU是16位处理器。
系统总线的数据线16位，即 D0～D15。
内存奇偶分体。
  BHE
  A0
2. 内存构成 (4)80x86内存的连接
BHE A0 | 操作 | 所用数据线
0 0 | 从偶地址开始读/写一个字 | AD15～AD0
0 1 | 从奇地址读/写一个字节 | AD15～AD8
1 0 | 从偶地址读/写一个字节 | AD7～AD0
1 1 | 无效 | 无

## Slide 38
6264与8086系统总线的连接
存储器的位扩充： 另一个例子
BHE
A0
译码输出
A19 | 0
A18 | 1
A17 | 1
A16 | 1
A15 | 0
A14 | 0
A13 | x
… | x
A1 | x
A0 | —
70000H～73FFFH

## Slide 39: 4.2.1 随机存储器 二、主存储器的组成及接口
② 80386、80486 的内存接口
32位处理器。
地址信号：A2～A31
存储体选择信号：BE0～BE3（对应4个存储体）
32位数据信号：D0～D31
2. 内存构成 (4)80x86内存的连接

## Slide 40: 4.2.1 随机存储器 二、主存储器的组成及接口
② 80386、80486 的内存接口
2. 内存构成 (4)80x86内存的连接
M/IO | D/C | W/R | 总线周期
0 | 0 | 0 | 中断响应
0 | 0 | 1 | 停机
0 | 1 | 0 | I/O读
0 | 1 | 1 | I/O写
1 | 0 | 0 | 取指令操作码
1 | 0 | 1 | 保留
1 | 1 | 0 | 存储器读
1 | 1 | 1 | 存储器写
控制信号编码表示的总线周期

## Slide 41: 4.2.1 随机存储器 二、主存储器的组成及接口
② 80386、80486 的内存接口
2. 内存构成 (4)80x86内存的连接
80386、80486系统中内存分体组织
在80486系统中，利用4片容量为128 K×8 bit的SRAM芯片构成512 KB的内存，连接图：
00000008
0000000C
00000009
0000000D
0000000A
0000000E
0000000B
0000000F

## Slide 42
80486内 存 芯 片 连 接 图

## Slide 43
80486内 存 芯 片 连 接 图
2
1
4
21400000H～2147FFFFH
xxxxxxx0
xxxxxxx4
xxxxxxx8
xxxxxxxC
xxxxxxx1
xxxxxxx5
xxxxxxx9
xxxxxxxD
xxxxxxx2
xxxxxxx6
xxxxxxxA
xxxxxxxE
xxxxxxx3
xxxxxxx7
xxxxxxxB
xxxxxxxF

## Slide 44: 4.2.1 随机存储器 二、主存储器的组成及接口
③ Pentium处理器的内存组织
32位处理器。
地址信号：A3～A31
存储体选择信号：BE0～BE7（对应8个存储体）
64位数据信号：D0～D63
M/IO、D/C、W/R
2. 内存构成 (4)80x86内存的连接

## Slide 45
计算机组成与体系结构
第4章 存储系统
4.2 内存储器
4.2.2 只读存储器

## Slide 46: 4.2.2 只读存储器
特点：存储信息的非易失性。
分类：
  掩膜型ROM
  可编程ROM
    PROM、OTP-ROM
  可擦可编程ROM
    EPROM
    E2PROM：并行、串行
    闪速(Flash)存储器
      或非型（NOR）阵列
      与非型（NAND）阵列
读出：ns
写入：μs
Notes: EPROM：浮栅雪崩注入MOS管（Floating-gate Avalanche-Injuction Metal-Oxide-Semiconductor，简称FAMOS管）

## Slide 47: 4.2.2 只读存储器
特点：存储信息的非易失性。
分类：
  可擦可编程ROM
    EPROM Ultra-Violet Erasable Programmable Read-Only Memory，UVE-PROM
    E2PROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory，EEPROM

## Slide 48
计算机组成与体系结构
第4章 存储系统
4.2 内存储器
4.2.3 动态存储器

## Slide 49: 4.2.3 动态存储器
优点：
  速度快
  集成度高
  功耗小
  价格低
应用：
  通用计算机：PC机，……
  嵌入式计算机系统

## Slide 50: 4.2.3 动态存储器 一、一般的动态存储器DRAM
64K×1bit
行地址、列地址
工作过程
  读
  写
  刷新
A0～A7
RAS
CAS
WE
DIN
DOUT
Intel 2164A

## Slide 51: 4.2.3 动态存储器 一、一般的动态存储器DRAM
工作过程
  读操作
RAS
CAS
WE
行地址
列地址
DOUT
读出数据
①
②
③
④
A0～A7

## Slide 52: 4.2.3 动态存储器 一、一般的动态存储器DRAM
工作过程
  写操作
RAS
CAS
WE
DIN
行地址
列地址
有效写入数据
A0～A7
①
②
③
⑤
④
⑥
⑦
提前写

## Slide 53: 4.2.3 动态存储器 一、一般的动态存储器DRAM
工作过程
  刷新
RAS
CAS
行 地 址
A0～A7
常用的刷新方式：
集中式
分散式(分布式)
异步式

## Slide 54: 4.2.3 动态存储器 一、一般的动态存储器DRAM
常用的刷新方式：
集中式
分散式(分布式)
异步式
256行×256列
存取周期0.5μs
刷新周期4ms
“死时间率”为：256/8000×100%＝3.2%
“死区”为：0.5 s×256＝128s
周期序号
地址序号
t
c
0
1
2
7743
7744
0
1
t
c
t
c
t
c
t
c
7999
V
W
0
1
255
读/写或维持
刷新
读/写或维持
7744个周期（3872 s）
刷新时间间隔（4ms）
刷新序号
…
t
c
X
t
c
Y
…
……
…
t
c
Z
256个周期(128s)

## Slide 55: 4.2.3 动态存储器 一、一般的动态存储器DRAM
常用的刷新方式：
集中式
分散式(分布式)
异步式
256行×256列
存取周期0.5μs
刷新周期4ms
W/R
REF
0
W/R
t
R
t
M
t
C
REF
254
REF
255
REF
W/R
W/R
W/R
W/R
刷新间隔
256
个存取周期
…
tC = tM + tR
读写
刷新
无“死区”
存取周期为 0.5s + 0.5s

## Slide 56: 4.2.3 动态存储器 一、一般的动态存储器DRAM
常用的刷新方式：
集中式
分散式(分布式)
异步式
256行×256列
存取周期0.5μs
刷新周期4ms
将刷新安排在指令译码阶段，不会出现 “死区”
“死区”为 0.5s
每行每隔 4ms 刷新一次
Notes: 4ms/256=15.625s

## Slide 57: 4.2.3 动态存储器 二、同步动态存储器SDRAM
概述
  异步与同步
  内部组织结构
    多个存储体(Bank)：2个，4个，……
    存储体选择信号：BA0，BA1，……
  读写方式
    PC中：北桥芯片
    突发(Burst)读写功能
      突发长度（Burst Lengths，简称BL）：连续传输所涉及到存储单元（列）的数量。
      高速缓存Cache 、多媒体等应用。
DDR SDRAM：Double Data Rate SDRAM

## Slide 58
计算机组成与体系结构
第4章 存储系统
4.2 内存储器
4.2.4 主存储器校验

## Slide 59: 4.2.4 主存储器校验
奇偶校验
交叉校验(二维奇偶校验)
汉明码校验及纠错

## Slide 60: 4.2.4 主存储器校验 一、奇偶校验
内存的存取过程，发生一位错的概率最大。
电路简单、速度高、易于实现。

## Slide 61: 4.2.4 主存储器校验 一、奇偶校验
内存加奇偶校验原理框图
EV输出：
1：输入偶数个1；
0：输入奇数个1。

## Slide 62: 4.2.4 主存储器校验 一、奇偶校验
内存加奇偶校验原理框图

## Slide 63: 4.2.4 主存储器校验 二、交叉校验(二维奇偶校验)
四个字节的数据块，分别加上横向、纵向奇校验：
可发现并纠正数据块中的1位错误。
可发现两位同时出错，但无法纠正错误。
 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | 横向奇校验位 | 
第1字节 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
第2字节 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
第3字节 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
第4字节 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
纵向奇校验位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 

## Slide 64: 4.2.4 主存储器校验 三、内存的汉明码校验及纠错
纠错电路原理图
(纠错前)
(纠错后)

## Slide 65
八位数据汉明码纠错电路

## Slide 66: 4.2.4 主存储器校验 三、内存的汉明码校验及纠错
假设8位数据
D＝D7D6D5D4D3D2D1D0，
对应的校验位H＝H3H2H1H0，
则海明码及其校验方程：
编码内容： | D7 | D6 | D5 | D4 | H3 | D3 | D2 | D1 | H2 | D0 | H1 | H0
编码位置： | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
校验方程P： | P0＝D6⊕D4⊕D3⊕D1⊕D0⊕H0 P1＝D6⊕D5⊕D3⊕D2⊕D0⊕H1 P2＝D7⊕D3⊕D2⊕D1⊕H2 P3＝D7⊕D6⊕D5⊕D4⊕H3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 67
计算机组成与体系结构
第4章 存储系统
4.2 内存储器
4.2.5 其他存储器

## Slide 68: 4.2.5 其他存储器
多端口存储器
多体交叉存储器
相联存储器

## Slide 69: 4.2.5 其他存储器 一、多端口存储器
应用：处理机之间的快速数据交换。
分类：
  双端口
  三端口
  四端口
  ……
双端口存储器
存储器
CPU
I/O
I/O
μP

## Slide 70: 4.2.5 其他存储器 一、多端口存储器
读/写操作
  地址信号AD0～AD7
  CS下降沿锁存地址于 芯片内部。
  在CS和OE同时为低电 平时，相应地址单元中 的内容被读出。
DS1609
AD0A
AD7A
～
AD0B
AD7B
～
OEA
WEA
CSA
OEB
WEB
CSB
地址
数据
AD0～AD7
CS
OE

## Slide 71: 4.2.5 其他存储器 一、多端口存储器
读/写操作
  允许：
    对不同存储单元：
      同时读。
      同时写。
    对同一存储单元：
      同时读。
      一个端口写，另一端口读。
  不允许：
    两个端口同时对同一存储单元写数据。
竞争的消除
DS1609
AD0A
AD7A
～
AD0B
AD7B
～
OEA
WEA
CSA
OEB
WEB
CSB

## Slide 72: 4.2.5 其他存储器 一、多端口存储器
竞争的消除
  一边只写、一边只读
  信号灯
DS1609
AD0A
AD7A
～
AD0B
AD7B
～
OEA
WEA
CSA
OEB
WEB
CSB
A状态
B状态
某一端口的写过程

## Slide 73: 4.2.5 其他存储器 一、多端口存储器
双端口存储器常用的场合：
CPU DMA设备 或 CPU IOP(IO处理机)
多机系统：
CPU内部：多总线结构，通用寄存器为运算器的两个输入端同时提供操作数。
多级存储体系：Cache采用双端口结构。
并行访问内存
双端口
存储器
CPU
CPU
Cache
CPU
主存

## Slide 74: 4.2.5 其他存储器 二、多体交叉存储器
对存储器的要求：大容量、高速度、低价格
仅靠一种工艺的单一存储器无法同时满足。
多种不同工艺 → 存储体系 Cache，主存，辅存（系统结构） 速度、容量、价格
并行主存系统（组成） 提高速度
并行主存系统：把主存储器分为多个存储体交叉或并行工作，在一个主存周期内能读写多个字。

## Slide 75: 4.2.5 其他存储器 二、多体交叉存储器
多体并行访问：80x86处理器的内存组织
多体交叉访问：
四体交叉访问存储器简化框图

## Slide 76: 4.2.5 其他存储器 二、多体交叉存储器
四体存储器交叉访问示意图
M0
M1
M2
M3
M0
访问空间
t
Δt
T
4 ·Δt ≤ T
由存储器控制部件产生
连续读m个数据，需要的时间：T ＋(m－1) ·Δt

## Slide 77: 4.2.5 其他存储器 二、多体交叉存储器
并行存储器的加速比B：
每个存储周期平均能访问到的字数。
转移概率：读出是转移指令、且转移成功或数据不连续的概率。
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
B
(字数/主存周期)
m＝16
m＝4
m＝8
λ
 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4
4 | 3.94 | 3.44 | 2.95 | 2.53 | 2.18
8 | 7.73 | 5.70 | 4.16 | 3.14 | 2.46
16 | 14.85 | 8.15 | 4.86 | 3.32 | 2.50
32 | 27.50 | 9.66 | 5.00 | 3.33 | 2.50
λ
m
B

## Slide 78: 4.2.5 其他存储器 二、多体交叉存储器
结论：
标量机中，m取2～8，很少超过16；
向量机中，主存分体数m 可以超过32。
 | 0.01 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4
4 | 3.94 | 3.44 | 2.95 | 2.53 | 2.18
8 | 7.73 | 5.70 | 4.16 | 3.14 | 2.46
16 | 14.85 | 8.15 | 4.86 | 3.32 | 2.50
32 | 27.50 | 9.66 | 5.00 | 3.33 | 2.50
λ
m
B
16
14
12
10
8
6
4
2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
B
(字数/主存周期)
m＝16
m＝4
m＝8
λ

## Slide 79: 4.2.5 其他存储器 三、相联存储器
存放在存储器中的一张表格
物理地址 | 学号 | 姓名 | 出生年月 | 分数
n | 129 | 张明 | 1989.2 | 95
n＋1 | 131 | 王芳 | 1990.5 | 83
n＋2 | 85 | 李平 | 1988.6 | 75
n＋3 | 93 | 赵虹 | 1990.11 | 98
n＋4 | 153 | 周进 | 1989.9 | 89

## Slide 80: 4.2.5 其他存储器 三、相联存储器
相联存储器：
其中任一存储项内容作为地址来存取的存储器。
格式： KEY，DATA
原理：按内容访问 把存储单元所存内容的某一部分作为检索项(即关键字项)，去检索该存储器，并将存储器中与该检索项符合的存储单元内容进行读出或写入。
关键字、键 → 地址
被读写信息

## Slide 81: 4.2.5 其他存储器 三、相联存储器
相联存储器的构成图
存放要检索的内容
（N位）
将不进行检索的
某些位屏蔽掉
2m个存储单元，
每个存储单元N位
也可以按地址访问

## Slide 82: 4.2.5 其他存储器 三、相联存储器
相联存储器的构成图
由2m个N位的 数字比较器构成
记录比较器的比较结果（2m位）
存放比较过程中发现的匹配存储单元的内容

## Slide 83: 4.2.5 其他存储器 三、相联存储器
相联存储器的用途：
快速查找、地址变换
Cache：Cache的目录表
虚拟存储器： 页表 → 快表(TB)，变换旁视缓冲器(TLB)

## Slide 84: 4.2.5 其他存储器 三、相联存储器
4个存储单元的读相联存储器
Data1
Data2
Data3
Data4
Key1
Key2
Key3
Key4
=?
=?
=?
=?
4:1 mux
Data2
按地址写
按内容读
Key2