## Slide 1
计算机组成与体系结构
第6章 中央处理器(CPU)

## Slide 2: 本章内容
CPU结构和微操作
硬布线控制器设计
微程序控制器设计
微程序控制器与硬布线控制器的比较
CPU性能的测量与提高
CPU中的新技术
典型的CPU
CPU（Central Processing Unit）主要负责获取程序中的每条指令、译码所获取的指令、针对指令指定的数据完成指定顺序的操作。
本章主要介绍CPU的结构及控制器的设计方法。

## Slide 3
计算机组成与体系结构
第6章 中央处理器(CPU)
6.1 CPU结构和微操作

## Slide 4: 6.1.1 CPU的功能与结构
CPU的功能：执行存储在主存中的指令序列，即执行程序。
程序执行步骤：
  CPU将指令和所需数据（操作数）从主存传递到CPU内部寄存器；
  除指令顺序被分支指令改变之外，CPU主要依据指令在主存中的存储顺序执行指令；
  在需要时，CPU将结果从其内部寄存器传递到主存。
主存CPU内部寄存器组：指令流、数据流

## Slide 5: 6.1.1 CPU的功能与结构
图6.1 处理器与主存之间的通信
（a）不具有cache （b）具有cache
(a)
CPU
主存
指令
数据
Cache
CPU
主存
(b)
指令
数据
指令
数据

## Slide 6: 6.1.1 CPU的功能与结构
CPU的功能需求：
操作（操作码）
寻址方式
寄存器
I/O模块接口
存储器模块接口
中断处理机构
CPU的组成：
数据通路DP（datapath） 存储单元/寄存器组ALU
控制单元CU（control unit，即控制器）：负责进行顺序操作，并确保适当的数据在适当的时刻出现在需要它的地方。
CPU的任务：
1. 取指令、译码指令、完成指定顺序的操作。
2. 确定指令的执行顺序。

## Slide 7: 6.1.1 CPU的功能与结构
简
化
的
单
总
线
结
构
的
CPU
图6.2 单总线数据通路CPU内部结构图
内部控制信号
寄存器组
R0
Rn-1
SP
DR
AR
PC
IR
CPU内部总线
ALU
PSW
算术、布尔
逻辑
暂存器Y
暂存器Z
AB
CB
DB
控制器
CU
时钟
时序产生器
系统总线
CPU
AB
CB
DB
主存
储器
AB
CB
DB
I/O
接
口
I/O
设
备
系统总线
图6.9
计算机系统模型
Notes: 简单计算机模型：
无缓存；
无多任务；
无虚拟存储管理；
内存与CPU速度一样。

## Slide 8: 6.1.1 CPU的功能与结构
简
化
的
单
总
线
结
构
的
CPU
图6.2 单总线数据通路CPU内部结构图
内部控制信号
寄存器组
R0
Rn-1
SP
DR
AR
PC
IR
CPU内部总线
ALU
PSW
移位寄存器
求补器
算术、布尔
逻辑
暂存器Y
暂存器Z
AB
CB
DB
控制器
CU
时钟
时序产生器
系统总线
CPU
AB
CB
DB
主存
储器
AB
CB
DB
I/O
接
口
I/O
设
备
图6.9
计算机系统模型

## Slide 9: 6.1.2 指令周期
在处理一条指令的过程中，由CPU完成的操作序列构成一个指令周期（instruction cycle）。
  取指令子周期（fetch cycle）
  执行指令子周期（execute cycle）
  中断子周期（interrupt cycle）
取指子周期 取数子周期 执行子周期 中断子周期
图6.3 指令周期及CPU操作
取下条
指令
中断
允许
执行
指令
检查中断
处理中断
中断
禁止
开始
取操作数
有操
作数
无操作数
结束
取数子周期
执行子周期
存数子周期
CPU周期或 机器周期

## Slide 10: 6.1.3 微操作 一、微操作与微命令
指令周期、CPU周期、微操作
图6.4 程序执行示意图
程序执行
指令周期
指令周期
指令周期
取指
中断
执行
μop
μop
μop
μop
μop
μop
μop
……
……
……
指令周期
CPU周期
节拍周期

## Slide 11: 6.1.3 微操作 一、微操作与微命令
微操作：处理器（CPU）的基本或原子操作。
  CPU可以实现的、不可分解的操作动作
  以含有一个寄存器传递（移进、移出）操作为标志
每一个微操作是通过控制器将控制信号发送到相关部件上引起部件动作而完成的
  这些控制微操作完成的控制信号称为微命令
  微命令是由控制器产生的
AR←PC；PCout，ARin
图6.2
微操作
微命令

## Slide 12: 6.1.3 微操作 二、微操作流程
CPU执行指令需要三种时序信号：
指令周期：执行一条指令所用的时间
CPU周期：完成一个子周期所用的时间
节拍周期：完成一个微操作所用的时间
1. 时序信号的产生

## Slide 13: 6.1.3 微操作 二、微操作流程
CPU的时序信号：
1. 时序信号的产生
主频Clock
节拍脉冲 T4
节拍脉冲 T3
节拍脉冲 T2
节拍脉冲 T1
CPU周期(执行)
CPU周期(取指)
CPU周期(取数)
指令周期
M1
M2
M3
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4

## Slide 14: 6.1.3 微操作 二、微操作流程
节拍周期T：完成各种CPU微操作所需时间的最大者，常作为定义CPU时钟周期Tclock或时钟频率fclock的依据。
CPU执行程序有严格的时间顺序性，通常利用时序电路为控制器提供所需的时序信号。最基本的时序信号为节拍，它可由顺序脉冲发生器也称脉冲分配器或节拍脉冲发生器产生。
节拍脉冲发生器分计数型和移位型两类。
1. 时序信号的产生 (1)节拍周期信号的产生

## Slide 15: 6.1.3 微操作 二、微操作流程
1. 时序信号的产生 (1)节拍周期信号的产生
状态利用率高
需要采取措施消除竞争冒险

## Slide 16: 6.1.3 微操作 二、微操作流程
1. 时序信号的产生 (1)节拍周期信号的产生
没有竞争冒险问题
状态利用率低

## Slide 17: 6.1.3 微操作 二、微操作流程
1. 时序信号的产生 (1)节拍周期信号的产生
74LS199 Function Table
INPUTS |  |  |  |  |  |  | OUTPUTS |  |  |  | 
CLEAR | SHIFT/ LOAD | CLOCK INHIBIT | CLOCK | SERIAL J K |  | PARALLEL A . . . H | QA | QB | QC | … | QH
L | X | X | X | X | X | X | L | L | L | … | L
H | X | L | L | X | X | X | QA0 | QB0 | QC0 | … | QH0
H | L | L | ↑ | X | X | a . . . h | a | b | c | … | h
H | H | L | ↑ | L | H | X | QA0 | QA0 | QBn | … | QGn
H | H | L | ↑ | L | L | X | L | QAn | QBn | … | QGn
H | H | L | ↑ | H | H | X | H | QAn | QBn | … | QGn
H | H | L | ↑ | H | L | X | QAn | QAn | QBn | … | QGn
H | X | H | ↑ | X | X | X | QA0 | QB0 | QC0 | … | QH0

## Slide 18: 6.1.3 微操作 二、微操作流程
若干个节拍组成一个CPU周期
CPU周期可以设计为定长与不定长两种
  定长CPU周期：CPU周期中的节拍数固定→实现简单
    将CPU周期中的节拍数规定为所有指令子周期所需时间节拍数的最大者
    对于操作比较简单的指令，会出现空闲节拍，造成指令执行时间增长，CPU速度降低
  不定长CPU周期：根据指令的不同子周期动态地确定CPU周期的节拍数
    节拍脉冲发生器中的计数器按最长CPU周期设计
    利用CPU周期结束信号END动态地调整实际的CPU周期长度（节拍数）
1. 时序信号的产生 (2)CPU周期(机器周期)信号的产生

## Slide 19: 6.1.3 微操作 二、微操作流程
1. 时序信号的产生 (2)CPU周期(机器周期)信号的产生
CPU的时序信号

## Slide 20: 6.1.3 微操作 二、微操作流程
若干个CPU周期组成一个指令周期。
指令周期也可以设计为定长与不定长两种。
  定长：指令周期的结束以CPU周期计数器计数到最大值为标志。
  不定长：在一个指令周期结束的那一刻，控制单元必须发出控制信号使计数器回归到计数的初始状态下。
1. 时序信号的产生 (3)指令周期的结束

## Slide 21: 6.1.3 微操作 二、微操作流程
一个简单的取指周期可由3个步骤、4个微操作组成：
  T1: AR←PC ;PC的内容传送到AR
  T2: DR←Memory[AR]，Mread
  ;由AR规定的存储单元的内容(当前指令)传送到DR
  PC←PC+I
  ;PC内容加I形成下条指令地址，I为指令长度
  T3: IR←DR ;DR的内容传送到IR
组合微操作：
  T1: AR←PC
  T2: DR←Memory[AR]，Mread
  T3: PC←PC+I
  IR←DR
取指周期也被称作公操作。
2. 取指周期
图6.2
组合微操作的规则：
遵守操作发生的顺序
避免冲突
(总线竞争、资源冲突)

## Slide 22: 6.1.3 微操作 二、微操作流程
在执行周期结束时有一个检测，用来确定被允许的中断是否已出现，若是，中断周期产生。
中断周期微操作序列举例：
  T1: DR←PC
  ;PC的内容传送到DR加以保护，以便实现从中断返回
  T2: AR←Save_Address
  ;中断断点信息保护区的存储单元地址传送到AR
  T3: PC←Routine_Address ;中断服务程序首地址送入PC
  T3: Memory[AR]←DR，Mwrite
  ;将老PC的内容保存于内存（如堆栈）中
3. 中断周期

## Slide 23: 6.1.3 微操作 二、微操作流程
（1）MOV R1，R0
实现将寄存器R0的内容传送至寄存器R1中。
执行周期的微操作序列为：
T1：R1←R0 ;将R0中的数据传送到R1
（2）MOV R0，X
实现将存储单元X中的内容传送至寄存器R0中。
执行周期的微操作序列为：
T1：AR←IR(地址字段)
;将指令中的存储器地址X传送到AR，IR(地址字段)=X
T2：DR←Memory[AR]，Mread
;从存储单元X中读出的数据传送到DR
T3：R0←DR ;DR的内容传送到R0
4. 执行周期
图6.2
Notes: 访问寄存器一个节拍，访问内存三个节拍，原因：
访问内存需准备地址、数据要中转。

## Slide 24: 6.1.3 微操作 二、微操作流程
（3）MOV （R1），R0
将寄存器R0的内容传送至由寄存器R1间接寻址的存储单元中。执行周期的微操作序列：
T1: AR←R1 ;将R1中的存储单元地址传送到AR
T2: DR←R0 ;R0中的数据传送到DR
T3: Memory[AR]←DR，Mwrite
;将DR的内容写入指定的存储单元中
4. 执行周期
图6.2

## Slide 25: 6.1.3 微操作 二、微操作流程
（4）ADD R1，R0
将寄存器R0的内容与寄存器R1的内容相加并将结果存入R1。
执行周期的微操作序列：
T1: Y←R0 ;将R0中的数据传送到暂存器Y中
T2: Z←R1+Y
;R1中数据与Y中数据加载至ALU做加法，结果暂存于Z中
T3: R1←Z ;将暂存器Z的内容传送到R1中
4. 执行周期
图6.2

## Slide 26: 6.1.3 微操作 二、微操作流程 4. 执行周期
（5）SUB R0，(X)
实现寄存器R0中的被减数减去存储器地址X间接寻址的存储单元中的减数、将差值传送至寄存器R0中。
执行周期的微操作序列：
T1: AR←IR(地址字段)
;将指令中的存储器地址X传送到AR，IR(地址字段)=X
T2: DR←Memory[AR]，Mread
;减数所在存储单元的地址传送到DR
T3: AR←DR ;DR的内容传送到AR
T4: DR←Memory[AR]，Mread
;再次访问存储单元，读出的减数传送到DR
T5: Y←R0
;将R0中的被减数传送到暂存器Y，假设ALU规定被减数在Y中
T6: Z←Y﹣DR
;Y中被减数和DR中减数加载至ALU做减法，结果暂存于Z
T7: R0←Z ;将暂存器Z的内容传送到R0中
图6.2

## Slide 27: 6.1.3 微操作 二、微操作流程
（6） IN R0，P
从I/O地址为P的I/O设备(接口)中输入数据并存入寄存器R0中。
执行周期的微操作序列：
T1: AR←IR(地址字段)
;将指令中的I/O地址P传送到AR，IR(地址字段)＝P
T2: DR←IO[AR]，IOread
;从I/O设备(接口)中输入的数据传送到DR
T3: R0←DR ;DR的内容传送到R0
4. 执行周期
图6.2

## Slide 28: 6.1.3 微操作 二、微操作流程
（7） OUT P，R0
将寄存器R0中的数据输出到I/O地址为P的I/O设备(接口)中。
执行周期的微操作序列：
T1：AR←IR(地址字段)
;将指令中的I/O地址P传送到AR，IR(地址字段)＝P
T2：DR←R0 ;R0的内容传送到DR
T3：IO[AR]←DR，IOwrite
;将DR的内容输出至指定的I/O设备(接口)中
4. 执行周期
图6.2

## Slide 29: 6.1.3 微操作 二、微操作流程
（8） JUMP X
无条件跳转指令，实现将程序执行地址从当前跳转指令所在位置转移到存储器地址为X处。
执行周期的微操作序列：
T1：PC←IR(地址字段)
;将指令中的存储器地址X传送到PC，IR(地址字段)＝X
4. 执行周期
图6.2

## Slide 30: 6.1.3 微操作 二、微操作流程
（9）JZ offs
采用相对寻址的条件跳转指令。当条件为真（即零标志ZF=1）时，程序发生跳转；条件为假（即零标志ZF=0）时，程序顺序执行下条指令。跳转地址=PC+offs，offs为带符号的地址偏移量。与该指令相应的执行周期的微操作序列为：
If (ZF=1) then
{
T1：Y←IR(地址字段)
;将指令中偏移地址offs送入暂存器Y，IR(地址字段)= offs
T2：Z←PC+Y
;PC中当前地址与Y中偏移地址加载至ALU, 相加, 结果暂存于Z
T3：PC←Z ;将暂存器Z中的跳转地址传送到PC中
}
4. 执行周期
图6.2

## Slide 31: 6.1.3 微操作 二、微操作流程
（10） PUSH R0
实现将寄存器R0中的数据压入到堆栈中。
执行周期的微操作序列：
T1: SP←SP-n ;将SP指向新栈顶，n为一次压栈的字节数
DR←R0
T2: AR←SP
T3: Memory [AR]←DR，Mwrite
;将R0的内容写入堆栈新栈顶处
4. 执行周期
图6.2

## Slide 32: 6.1.3 微操作 二、微操作流程
（11） POP R0
实现将堆栈栈顶的数据弹出至寄存器R0中。
执行周期的微操作序列：
T1: AR←SP
T2: DR←Memory[AR]，Mread
T3: R0←DR ;堆栈栈顶处的内容传送到R0
SP←SP+n ;将SP指向新栈顶，n为一次弹出的字节数
4. 执行周期
图6.2

## Slide 33: 6.1.3 微操作 二、微操作流程
（12）CALL (X)
子程序调用指令。将程序执行地址从当前调用指令所在位置转移到以存储器地址X间接寻址的存储单元处，并保存返回地址。
执行周期的微操作序列：
T1：SP←SP﹣n ;将SP指向新栈顶，n为PC的字节数
DR←PC
T2：AR←SP
T3：Memory [AR]←DR，Mwrite
;将PC中的返回地址保存在堆栈新栈顶处
T4：AR←IR(地址字段)
;将指令中的存储器地址X传送到AR，IR(地址字段)=X
T5：DR←Memory[AR]，Mread
T6：PC←DR ;从存储单元X中读出的子程序首地址传送到PC
4. 执行周期
图6.2

## Slide 34: 6.1.3 微操作 二、微操作流程
（13）RET
子程序返回指令，实现从堆栈栈顶处获得子程序调用时保存的返回主程序的地址。
与该指令相应的执行周期的微操作序列为：
T1: AR←SP
T2: DR←Memory[AR]，Mread
T3: PC←DR ;堆栈栈顶处的返回地址送入PC
SP←SP+ n ;将SP指向新栈顶，n为PC的字节数
4. 执行周期
图6.2

## Slide 35: 6.1.4 控制器的组成
控制器应完成的任务：
产生微命令（即控制信号）。
按节拍产生微命令。
图6.8 控制单元模型
控制单元
CU
I1 I2 …… IK
控制信号
C1 C2 …… CM
时序产生器
T1
T2
TN
Flags
指令寄存器IR
指令译码器
时
钟
…

## Slide 36: 6.1.4 控制器的组成
设计者在设计控制器之前需要做以下工作：
  定义计算机基本硬件组成和基本指令系统；
  基于定义的硬件结构，针对每条指令，描述CPU完成的微操作；
  确定控制单元应该完成的功能，即何时产生何种微命令。
两种设计控制器的通用方法：
  硬布线控制（hardwired control）设计法
  微程序控制（microprogrammed control）或 微码控制（microcoded control）设计法

## Slide 37
计算机组成与体系结构
第6章 中央处理器(CPU)
6.2 硬布线控制器设计

## Slide 38: 6.2 硬布线控制器设计
将控制单元看作一个顺序逻辑电路（sequential logic circuit）或有限状态机（finite-state machine），它可以产生规定顺序的控制信号，这些信号与提供给控制单元的指令相对应。
设计目标：最少的元器件，最快的操作速度
两种设计方法：
  采用一级时序，即只产生节拍信号
  采用两级时序，即产生节拍和CPU周期两种时间信号
图6.8

## Slide 39: 6.2 硬布线控制器设计
方法1：一级时序
实现指令SUB R0, (X)功能的微操作序列：
T1: AR←PC ;取指令阶段
T2: DR←Memory[AR]，Mread
PC←PC+I
T3: IR←DR
T4: AR←IR(地址字段) ;执行指令阶段
T5: DR←Memory[AR]，Mread
T6: AR←DR
T7: DR←Memory[AR]，Mread
T8: Y←R0
T9: Z←Y﹣DR
T10: R0←Z
图6.2
图6.5
图6.6
CPU的时序信号

## Slide 40: 6.2 硬布线控制器设计
方法2：两级时序
实现指令SUB R0, (X)功能的微操作序列：
M1： ;取指CPU周期
T1: AR←PC
T2: DR←Memory[AR]，Mread
PC←PC+I
T3: IR←DR
M2： ;执行CPU周期
T1: AR←IR(地址字段)
T2: DR←Memory[AR]，Mread
T3: AR←DR
T4: DR←Memory[AR]，Mread
T5: Y←R0
T6: Z←Y﹣DR
T7: R0←Z
图6.2
图6.7
方法1
采用两个CPU周期
CPU的时序信号

## Slide 41: 6.2 硬布线控制器设计
方法2：两级时序
实现指令SUB R0, (X)功能的微操作序列：
M1： ;取指CPU周期
T1: AR←PC
T2: DR←Memory[AR]，Mread
PC←PC+I
T3: IR←DR
M2： ;取数CPU周期
T1: AR←IR(地址字段)
T2: DR←Memory[AR]，Mread
T3: AR←DR
T4: DR←Memory[AR]，Mread
M3： ;执行CPU周期
T1: Y←R0
T2: Z←Y-DR
T3: R0←Z
方法2
图6.2
图6.7
采用三个CPU周期
CPU的时序信号

## Slide 42: 6.2 硬布线控制器设计
图6.2

## Slide 43: 6.2 硬布线控制器设计
控制信号：
  PCin为程序计数器的锁存输入控制信号；
  PCout为程序计数器的输出允许控制信号；
  PC+1为程序计数器的自动增量（如自动加1）控制信号；
  IRin为指令寄存器的锁存输入控制信号；
  IRout为指令寄存器的输出允许控制信号；
  SPin为指令寄存器的锁存输入控制信号；
  SPout为指令寄存器的输出允许控制信号；
  SP+1为堆栈指示器的自动增量（如自动加n）控制信号；
  SP-1为堆栈指示器的自动减量（如自动减n）控制信号；
  Riin为通用寄存器Ri（0≤i≤n-1）的锁存输入控制信号；
  Riout为通用寄存器Ri（0≤i≤n-1）的输出允许控制信号；

## Slide 44: 6.2 硬布线控制器设计
控制信号：
  Yin为暂存器Y的锁存输入控制信号；
  Zout为暂存器Z的输出允许控制信号；
  ARin为地址寄存器向CPU内部总线的锁存输入控制信号；
  ARout为地址寄存器面向系统总线的输出允许控制信号；
  DRIin为双端口数据寄存器面向CPU内部总线的锁存输入控制信号；
  DRIout为双端口数据寄存器面向CPU内部总线的输出允许控制信号；
  DRSin为双端口数据寄存器面向系统总线的锁存输入控制信号；
  DRSout为双端口数据寄存器面向系统总线的输出允许控制信号；
  Mread为从主存储器读出信息的读控制信号；
  Mwrite为将信息写入到主存储器的写控制信号；
  IOread为从I/O设备输入信息的读控制信号；
  IOwrite为将信息写入到I/O设备的写控制信号；

## Slide 45: 6.2 硬布线控制器设计
控制信号：
  ADD为加载至ALU的加法运算控制信号；
  SUB为加载至ALU的减法运算控制信号；
  AND为加载至ALU的逻辑与运算控制信号；
  OR为加载至ALU的逻辑或运算控制信号；
  SHL为加载至ALU的逻辑左移控制信号；
  SHR为加载至ALU的逻辑右移控制信号；
  ROL为加载至ALU的循环左移控制信号；
  ROR为加载至ALU的循环右移控制信号；
  以上共33个控制信号（假设只有R0、R1两个通用寄存器）
  ……

## Slide 46: 6.2 硬布线控制器设计
公操作取指周期
其他指令：
  MOV R0, X
  MOV (R1), R0
  ADD R1, R0
  SUB R0, (X)
  IN R0, P
  JZ offs
  POP R0
  CALL (X)
节拍 | 微操作序列 | 微命令序列
T1 | AR←PC | PCout ，ARin
T2 | DR←Memory[AR] | ARout ，Mread ，DRSin
T3 | PC←PC+I，IR←DR | PC+1 ，DRIout ，IRin

## Slide 47: 6.2 硬布线控制器设计
其他指令：
  （1）MOV R0, X
节拍 | 微操作序列 | 微命令序列
T1 | AR←IR(地址字段) | IRout ，ARin
T2 | DR←Memory[AR] | ARout ，Mread ，DRSin
T3 | R0←DR | DRIout ，R0in

## Slide 48: 6.2 硬布线控制器设计
其他指令：
  （2）MOV (R1), R0
节拍 | 微操作序列 | 微命令序列
T1 | AR←R1 | R1out ，ARin
T2 | DR←R0 | R0out ，DRIin
T3 | Memory[AR]←DR | ARout ，DRSout ，Mwrite

## Slide 49: 6.2 硬布线控制器设计
其他指令：
  （3）ADD R1, R0
节拍 | 微操作序列 | 微命令序列
T1 | Y←R0 | R0out ，Yin
T2 | Z←R1+Y | R1out ，ADD
T3 | R1←Z | Zout ，R1in

## Slide 50: 6.2 硬布线控制器设计
其他指令：
  （4）SUB R0, (X)
节拍 | 微操作序列 | 微命令序列
T1 | AR←IR(地址字段) | IRout ，ARin
T2 | DR←Memory[AR] | ARout ，Mread ，DRSin
T3 | AR←DR | DRIout ，ARin
T4 | DR←Memory[AR] | ARout ，Mread ，DRSin
T5 | Y←R0 | R0out ，Yin
T6 | Z←Y﹣DR | DRIout ，SUB
T7 | R0←Z | Zout ，R0in

## Slide 51: 6.2 硬布线控制器设计
其他指令：
  （5）IN R0, P
节拍 | 微操作序列 | 微命令序列
T1 | AR←IR(地址字段) | IRout ，ARin
T2 | DR←IO[AR] | ARout ，IOread ，DRSin
T3 | R0←DR | DRIout ，R0in

## Slide 52: 6.2 硬布线控制器设计
其他指令：
  （6）JZ offs
节拍 | 微操作序列 | 微命令序列
T1 T2 T3 | ZF=1： Y←IR(地址字段) Z←PC+Y PC←Z | IRout ，Yin PCout ，ADD Zout ，PCin

## Slide 53: 6.2 硬布线控制器设计
其他指令：
  （7）POP R0
节拍 | 微操作序列 | 微命令序列
T1 | AR←SP | SPout ，ARin
T2 | DR←Memory[AR] | ARout ，Mread ，DRSin
T3 | R0←DR，SP←SP+n | DRIout ，R0in ，SP+1

## Slide 54: 6.2 硬布线控制器设计
其他指令：
  （8）CALL (X)
节拍 | 微操作序列 | 微命令序列
T1 | SP←SP﹣n，DR←PC | SP-1 ，PCout ，DRIin
T2 | AR←SP | SPout ，ARin
T3 | Memory [AR]←DR | ARout ，DRSout ，Mwrite
T4 | AR←IR(地址字段) | IRout ，ARin
T5 | DR←Memory[AR] | ARout ，Mread ，DRSin
T6 | PC←DR | DRIout ，PCin

## Slide 55: 6.2 硬布线控制器设计
PCout出现在：
  取指周期（定义为第1个CPU周期M1）的T1节拍，
  指令JZ offs执行周期（假设为第2个CPU周期M2）的T2节拍（当ZF=1时）
  指令CALL (X)执行周期的T1节拍
  ……
生成PCout的逻辑表达式为：
  两级时序： PCout＝ M1·T1 ＋ M2·T2·JZ(相对寻址)·(ZF=1) ＋ M2·T1·CALL(间接寻址) ＋ ······
  一级时序： PCout＝ T1 ＋ T5·JZ(相对寻址)·(ZF=1) ＋ T4·CALL(间接寻址) ＋ ······
PCOUT信号：
CPU的时序信号

## Slide 56: 6.2 硬布线控制器设计
ARin出现在：
  取指周期的T1节拍
  指令 MOV R0,X 和指令 MOV (R1),R0 执行周期的T1节拍
  指令 SUB R0,(X) 执行周期的T1和T3节拍
  指令 IN R0,P 和指令 OUT P,R0 执行周期的T1节拍
  指令 PUSH R0 执行周期的T2节拍
  指令 POP R0 执行周期的T1节拍
  指令 CALL (X) 执行周期的T2和T4节拍
  指令 RET 执行周期的T1节拍
  ……
生成ARin的逻辑表达式为：
ARin信号：

## Slide 57: 6.2 硬布线控制器设计
ARin出现在：
生成ARin的逻辑表达式为：
  两级时序 ARin＝M1·T1＋M2·T1·MOV(源操作数直接寻址+目的操作数寄存器间接寻址)＋M2·(T1+T3) ·SUB(源操作数间接寻址)＋M2·T1·(IN(直接寻址)＋OUT(直接寻址))＋M2·T2·PUSH＋M2·T1·POP＋M2·(T2+T4)·CALL(间接寻址)＋M2·T1·RET＋······
  一级时序 ARin＝T1＋T4·MOV(源操作数直接寻址+目的操作数寄存器间接寻址)＋(T4+T6) ·SUB(源操作数间接寻址)＋T4·(IN(直接寻址)+OUT(直接寻址))＋T5·PUSH＋T4·POP＋(T5+T7)·CALL(间接寻址)＋T4·RET＋······
ARin信号：
CPU的时序信号

## Slide 58: 6.2 硬布线控制器设计
Mread出现在：
  取指周期的T2节拍
  在指令 MOV R0,X 执行周期的T2节拍
  指令 SUB R0,(X) 执行周期的T2和T4节拍
  指令 POP R0 执行周期的T2节拍
  指令 CALL (X) 执行周期的T5节拍
  指令 RET 执行周期的T2节拍
  ……
生成Mread的逻辑表达式为：
  两级时序： Mread ＝ M1·T2＋M2·T2·MOV(源操作数直接寻址) ＋M2·(T2+T4) ·SUB(源操作数间接寻址) ＋M2·T2·POP＋M2·T5·CALL(间接寻址) ＋M2·T2·RET＋······
Mread信号：

## Slide 59: 6.2 硬布线控制器设计
Mread出现在：
  取指周期的T2节拍
  在指令 MOV R0,X 执行周期的T2节拍
  指令 SUB R0,(X) 执行周期的T2和T4节拍
  指令 POP R0 执行周期的T2节拍
  指令 CALL (X) 执行周期的T5节拍
  指令 RET 执行周期的T2节拍
  ……
生成Mread的逻辑表达式为：
  一级时序： Mread ＝ T2＋T5·MOV(源操作数直接寻址) ＋(T5+T7) ·SUB(源操作数间接寻址) ＋T5·POP＋T8·CALL(间接寻址) ＋T5·RET＋······
Mread信号：

## Slide 60: 6.2 硬布线控制器设计
由控制单元产生并加载到CPU内外的全部控制信号均可用下述形式表述：
两级时序：
一级时序：
第m个CPU周期
第n个节拍
指令译码器的第j个输出
第k个CPU内部状态标志或CPU外部请求信号
在执行指令Ij时，若状态Fk满足要求，则在第m个CPU周期Mm的第n个节拍Tn，控制单元发出Ci控制命令，即在Mm、Tn、Ij和Fk同时有效时，Ci有效。

## Slide 61: 6.2 硬布线控制器设计
小结：
每个控制信号的逻辑表达式就是一个与或逻辑方程式。
用一个与或逻辑电路就可以实现该控制信号的生成。
将所有控制信号的与或逻辑电路组合在一起就构成了硬布线控制单元。
时间信息、指令信息、状态信息是硬布线控制单元的输入，控制信号是硬布线控制单元的输出。
采用硬布线法设计控制器的特点：
  一旦完成了控制器的设计，改变控制器行为的唯一方法就是重新设计控制单元 → 修改不灵活
  在现代复杂的处理器中，需要定义庞大的控制信号逻辑方程组 → 与或组合电路实现困难
   微程序设计法
图6.8

## Slide 62
计算机组成与体系结构
第6章 中央处理器(CPU)
6.3 微程序控制器设计

## Slide 63: 6.3.1 微程序控制原理
指导思想：用软件方法组织和控制数据处理系统的信息传送，并最终用硬件实现。
基本思想：依据微程序顺序产生一条指令执行时所需的全部控制信号。
相当于把控制信号存储起来，因此又称存储控制逻辑方法。
一、微程序控制基本思想

## Slide 64: 6.3.1 微程序控制原理
对在一个时间单位（节拍）内出现的一组微操作进行描述的语句称作微指令（microinstruction）。
一个微指令序列称作微程序（microprogram）或固件（firmware）。
通过一组微指令产生的控制信号，使一条指令中的所有微操作得以实现，从而实现一条指令的功能。
指令、微程序、微指令的关系：
二、微指令
T1： 微操作1（命令1，命令2，…）
微操作2（命令1，命令2）
……
Tj： 微操作i（命令1，命令2，…）
……
Tm：微操作n（命令1）
一条机器指令
一个微程序
微指令j
微指令m
微指令1

## Slide 65: 6.3.1 微程序控制原理
一条（机器）指令对应一个微程序，该微程序包含从取指令到执行指令一个完整微操作序列对应的全部微指令，它被存入一个称为控制存储器（control memory）的ROM中。
在控制存储器中存放着指令系统中定义的所有指令的微程序。
微指令周期：一条微指令执行的时间（包括从控制存储器中取得微指令和执行微指令所用时间）。
微指令的一般格式：
二、微指令
地址域 | 控制域
生成下条微指令地址
产生控制信号

## Slide 66: 6.3.1 微程序控制原理
下一地址及控制
read
指令寄存器
译码器1
微地址寄存器
微指令寄存器
控制存储器
译码器2
时序
逻辑
状态
时钟
控制单元
CPU内部控制信号
到系统总线的控制信号
图6.11 微程序控制器的一般结构
三、微程序控制器的 一般结构和 工作原理

## Slide 67: 6.3.1 微程序控制原理
控制存储器（CM）
  微指令长度
  微程序占用的存储单元数
微指令寄存器IR、微地址寄存器AR
时序逻辑
  依据时钟按节拍为控制存储器提供读出控制信号。
  在微程序运行时依据CPU内外状态（ALU标志、中断请求、DMA请求等）和当前微指令地址域的信息生成下一条微指令地址，并将其装入到微地址寄存器中。
三、微程序控制器的一般结构和工作原理

## Slide 68: 6.3.1 微程序控制原理
微程序控制器在一个时钟周期内完成如下工作：
  时序逻辑电路给控制存储器发出read命令；
  从微地址寄存器AR指定的控存单元读出微指令，送入微指令寄存器IR；
  根据微指令寄存器的内容，产生控制信号，给时序逻辑提供下条微地址信息；
  时序逻辑根据来自微指令寄存器的下条微地址信息和CPU内外状态，给微地址寄存器加载一个新的微地址。
三、微程序控制器的一般结构和工作原理

## Slide 69: 6.3.2 微指令设计
微指令的一般格式：
  地址域：决定如何取得微指令
  控制域：微指令的执行
设计微指令需要从两方面考虑：
  微指令的长度 → 减少控制器占CPU集成芯片的面积
  微指令的执行时间 → 提高CPU的工作速度

## Slide 70: 6.3.2 微指令设计 一、微指令地址的生成
下一条微指令的地址有三种可能：
  由指令寄存器确定的微程序首地址： 每一个指令周期仅出现一次，且仅出现在刚刚获取一条指令之后。
  下一条顺序地址 下一条微指令地址＝当前微指令地址＋1
  分支跳转地址
    无条件和条件跳转
    两分支和多分支跳转
两地址格式（断定方式）
单地址格式（计数方式，增量方式）
可变格式

## Slide 71: 6.3.2 微指令设计 一、微指令地址的生成
图6.12 两地址格式的分支控制逻辑
条件选择
CM
AR
控制域
地址1
地址2
AC
IR
分支逻辑
多路选择器
K
IR
状态标志
地址
选择
微程序首地址
跳转地址
顺序地址
1. 两地址格式 （断定方式）

## Slide 72: 6.3.2 微指令设计 一、微指令地址的生成
图6.13 单地址格式的分支控制逻辑
分支控制
CM
PC
控制域
地址
AC
IR
分支逻辑
多路选择器
K
IR
状态标志
加载 分支 地址
微程序首地址
跳转地址
加1
复位
2. 单地址格式
（计数方式， 增量方式）
硬件代价极低
PC利用率高
微指令长度被有效地缩短

## Slide 73: 6.3.2 微指令设计 一、微指令地址的生成
3. 可变格式
使任何微指令执行时不存在无用信息：让微指令在顺序执行时只提供控制信号的产生，需要分支时再提供跳转地址。→ 可变格式微指令
两种微指令格式
  控制微指令 S＝0
  转移微指令 S＝1
控制存储器存储单元的位数L应设计为： L＝max{Lc，Lj} Lc ＝控制微指令长度，Lj＝转移微指令长度
标识S | 控制域
标识S | 分支控制 | 地址字段

## Slide 74: 6.3.2 微指令设计 一、微指令地址的生成
图6.14 可变格式的分支控制逻辑 （设S=0，控制指令；S=1，跳转指令）
S=1
CM
PC
控制域/地址域
S
IR
分支逻辑
多路选择器
K
IR
状态标志
加载 分支 地址
微程序首地址
跳转地址
加1
复位
门
译码器
分支控制AC
S=0
3. 可变格式

## Slide 75: 6.3.2 微指令设计 一、微指令地址的生成
4. 三种地址域格式的比较
两地址格式
  分支逻辑较简单，下条微指令地址可以快速生成
  地址域较长，微指令较长，控存单元需要较多的位数
单地址格式
  减少了指令的长度，控制存储器的容量大为减小
  微程序计数器加1的速度决定了顺序地址产生的时间
可变格式
  长度最短，要求控存单元的位数最少
  专用的跳转微指令：微程序的长度增加，控存单元数量增加，机器指令执行时间增长
  下条微指令地址的生成时间与单地址格式基本一致

## Slide 76: 6.3.2 微指令设计 二、微指令控制域编码
水平型微指令（horizontal microinstruction） 多个控制信号同时有效 → 多个微操作同时发生。
垂直型微指令（vertical microinstruction） 类似于机器指令，利用微操作码的不同编码来表示不同的微操作功能。

## Slide 77: 6.3.2 微指令设计 二、微指令控制域编码
(1) 直接表示法（水平编码）
  可以在同一个时间有效的控制信号称为相容信号，具有相容性；
  不能在同一个时间有效的控制信号称为互斥信号，具有互斥性。
1. 水平型微指令控制域的编码
下一微地址
……
控制信号
控制域
图6.15 直接表示法

## Slide 78: 6.3.2 微指令设计 二、微指令控制域编码
(2) 译码法（垂直编码）
  采用编码的方法表示控制信号。
  可以极大地缩短微指令控制域的长度。
  各控制信号需要通过不同的微指令在不同时间来产生，所以各控制信号是相斥的，这也被称为垂直编码。
  不能实现一个节拍提供多个控制信号的任务，从而使指令周期的节拍数增多，微程序中包含的微指令数量增多，（机器）指令执行时间增长。
1. 水平型微指令控制域的编码

## Slide 79: 6.3.2 微指令设计 二、微指令控制域编码
1. 水平型微指令控制域的编码
(3) 字段译码法（字段编码） 将控制域分为若干字段，字段内垂直编码，字段间水平编码。
  互斥的信号放在同一字段
  相容的信号放在不同字段
  若各字段的编码相互独立，则通过各字段独立译码就可以获得计算机系统的全部控制信号，这被称作直接译码方式。
  若某些字段的编码相互关联，则关联字段要通过两级译码才能获得相关的控制信号，这被称作间接译码方式。

## Slide 80: 6.3.2 微指令设计 二、微指令控制域编码
字段 字段 字段
译码器
译码器
译码器
控制信号
（a）直接译码
字段 字段 字段
译码器
译码器
译码器
译码器
控制信号
（b）间接译码
图6.16 字段译码法
1. 水平型微指令控制域的编码
(3) 字段译码法 （字段编码）

## Slide 81: 6.3.2 微指令设计 二、微指令控制域编码
1. 水平型微指令控制域的编码
(3) 字段译码法（字段编码）
  每个字段中要设计一个无效控制信号的编码
  若控制域的某字段有m位，则可以提供2m-1个控制信号的编码
  字段组织的有效方法：
    按功能组织：把功能类同的各控制信号放在同一字段中。
    按资源组织：把加载到同一部件上的各控制信号放在同一字段中。

## Slide 82: 6.3.2 微指令设计 二、微指令控制域编码
1. 水平型微指令控制域的编码
按功能 | 按功能 | 按资源 | 按资源 | 按功能 /资源 | 按资源 | 按资源 | 
字段1 (4位) | 字段2 (4位) | 字段3 (2位) | 字段4 (3位) | 字段5 (4位) | 字段6 (2位) | 字段7 (2位) | 字段8
NOP 0000 R0in 0001 R1in 0010 …… R7in 1000 IR in 1001 Yin 1010 ARin 1011 DRIin 1100 DRSin 1101 | NOP 0000 R0out 0001 R1out 0010 …… R7out 1000 IRout 1001 Zout 1010 ARout 1011 DRIout 1100 DRSout 1101 | NOP 00 PCin 01 PCout 10 PC+1 11 | NOP 000 SPin 001 SPout 010 SP+1 011 SP-1 100 | NOP 0000 ADD 0001 SUB 0010 AND 0011 OR 0100 SHL 0101 SHR 0110 ROL 0111 ROR 1000 | NOP 00 Mread 01 Mwrite 10 | NOP 00 IOread 01 IOwrite 10 | 其他信号
*NOP为无效控制信号 |  |  |  |  |  |  | 
表6.1 一种控制域字段的组织和编码
图6.2
图6.9
(3) 字段译码法（字段编码）

## Slide 83: 6.3.2 微指令设计 二、微指令控制域编码
1. 水平型微指令控制域的编码
按功能 | 按功能 | 按功能/资源 | 按资源 | 
字段1(4位) | 字段2(4位) | 字段3(4位) | 字段4(3位) | 字段5
NOP 0000 R0in 0001 R1in 0010 …… R7in 1000 IR in 1001 Yin 1010 ARin 1011 DRIin 1100 DRSin 1101 PCin 1110 SPin 1111 | NOP 0000 R0out 0001 R1out 0010 …… R7out 1000 IRout 1001 Zout 1010 ARout 1011 DRIout 1100 DRSout 1101 PCout 1110 SPout 1111 | NOP 0000 ADD 0001 SUB 0010 AND 0011 OR 0100 SHL 0101 SHR 0110 ROL 0111 ROR 1000 PC+1 1001 SP+1 1010 SP-1 1011 | NOP 000 Mread 001 Mwrite 010 IOread 011 IOwrite 100 | 其他信号
*NOP为无效控制信号 |  |  |  | 
图6.2
图6.9
表6.2 优化后的 字段组织和编码
(3) 字段译码法（字段编码）

## Slide 84: 6.3.2 微指令设计 二、微指令控制域编码
1. 水平型微指令控制域的编码
(3) 字段译码法（字段编码）
  也可以对字段进行关联设计，使一个域用于解释另一个域。
…… | 字段i(2位) | 字段i+1(2位) | ……
 | NOP 00 算术 01 逻辑 10 移位 11 | ADD 00 SUB 01 | 
 |  | AND 00 OR 01 | 
 |  | SHL 00 SHR 01 ROL 10 ROR 11 | 
表6.3 采用间接译码方式的字段编码

## Slide 85: 6.3.2 微指令设计 二、微指令控制域编码
采用与机器指令相似的格式
  微操作码：指示作何种微操作 固定长度、可变长度
  微操作对象： 为微操作提供所需的操作数（常量或地址） 一个、多个
特点：
  控制域紧凑、短小
  并行能力差，微程序长，执行速度减慢→ 在计算机系统中大量引入并行机制，使得少量的控制信号就可以引起较多的微操作同时完成→ 三总线结构的ALU
2. 垂直型微指令控制域的编码
微操作码 | 微操作对象

## Slide 86: 6.3.2 微指令设计 二、微指令控制域编码
水平型微指令特性：
  需要较长的微指令控制域；
  可以表示高度并行的控制信号；
  对控制域提供的控制信息只需较少的译码电路，甚至不需要译码。
垂直型微指令特性：
  需要较短的微指令控制域；
  并行微操作的表示能力有限；
  对控制信息必须译码。
3. 水平型与垂直型微指令的比较

## Slide 87: 6.3.2 微指令设计 二、微指令控制域编码
IBM system/360 Model 50的微指令：由90位构成，其中有21个字段的控制域、5个字段的地址域和3个校验位。（水平型）
4. 微指令控制域编码设计实例
0 | 1 |  | 6 |  |  | 19 | 24 | 25 |  | 31 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
P1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 |  | 3 | 3 | P2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2
* | 控制域 |  | CM寻址信息 |  |  | 控制域 | 未用 | 控制域 |  | * | 控制域 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
*P1：1～30位的校验； P2：32～55位的校验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
56 | 57 |  |  |  |  | 72 |  | 83 | 89
P3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 |  | 6
* | 控制域 |  |  |  |  | CM寻址信息 |  | 未用 | 控制域
*P3：57～89位的校验 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
图6.17 IBM system/360 Model 50的微指令格式

## Slide 88: 6.3.2 微指令设计 二、微指令控制域编码
IBM system/370 Model 145的微指令：由32位构成 （垂直型）
  微操作码：指定应完成的微操作
  微操作数：如CPU寄存器的地址
  下一条微指令地址的信息
4. 微指令控制域编码设计实例
0 | 8 | 16 | 24 31
控制域 （微操作码） | 微操作数1 | 微操作数2 | CM寻址信息
图6.18 IBM system/370 Model 145的微指令格式

## Slide 89: 6.3.3 微程序设计 1. 微程序结构
(1) 一条指令对应一段完整的微程序

## Slide 90
启动地址 | · · 取指微程序段 · Jump to Opcode Routine | 取指微程序段
MOV微程序首地址 | · · MOV执行微程序段 · · · 取指微程序段 · Jump to Opcode Routine | MOV指令微程序
ADD微程序首地址 | · · ADD执行微程序段 · · · 取指微程序段 · Jump to Opcode Routine | ADD指令微程序
SUB微程序首地址 | · · SUB执行微程序段 · · · 取指微程序段 · Jump to Opcode Routine | SUB指令微程序
 | · · · | 
CALL微程序首地址 | · · CALL执行微程序段 · · · 取指微程序段 · Jump to Opcode Routine | CALL指令微程序
Jump to Opcode Routine 表示依据指令操作码跳转到 相应指令微程序首地址
图6.19 控制存储器 组织结构1

## Slide 91: 6.3.3 微程序设计 1. 微程序结构
(2) 将微程序中的公共部分设计成 微子程序进行公共调用

## Slide 92
启动地址/ Fetch: | · · 获取指令 · Jump to Operand or Execute | 取指微子程序
Interrupt: | · · 中断响应处理 · Jump to Fetch | 中断处理微子程序
 | …… | 其他微子程序段
Operand: | · · 获取操作数 · Jump to Execute | 取操作数微子程序
Execute: | Jump to Opcode Routine | 执行微子程序
MOV微程序首地址 | · · MOV执行操作 · Jump to Fetch or Interrupt | MOV指令微程序
ADD微程序首地址 | · · ADD执行操作 · Jump to Fetch or Interrupt | ADD指令微程序
SUB微程序首地址 | · · SUB执行操作 · Jump to Fetch or Interrupt | SUB指令微程序
 | …… | 其他指令微程序
CALL微程序首地址 | · · CALL执行操作 · Jump to Fetch or Interrupt | CALL指令微程序
Jump to Operand or Execute：有操作数时跳转到取操作数微子程序，无操作数时跳转到执行微子程序
Jump to Fetch：跳转到取指令微子程序
Jump to Execute：跳转到执行微子程序
Jump to Opcode Routine：依据指令操作码跳转到相应指令微程序首地址
Jump to Fetch or Interrupt：无中断请求时跳转到取指令微子程序，有中断请求时跳转到中断处理子程序
图6.20 控制存储器组织结构2

## Slide 93: 6.3.3 微程序设计 2. 编写微程序
编写微程序要做两件事：
  按照设计好的微指令格式，将指令微操作（微命令）序列按每节拍一条微指令写出每条微指令的具体编码；
  按照选定的微程序结构，将微指令组织成微程序或微子程序。
微指令格式：
微程序首地址 | 指令操作码(4) | 指令寻址方式(4) | JA(4)
控存启动地址 | 0 | 0 | 0
MOV R0, X | 1 | 6 | 0
ADD R1, R0 | 2 | 1 | 0
SUB R0, (X) | 3 | 7 | 0
… | … | … | …
表6.4 微程序首地址的生成
控 制 域 |  |  |  | 地址域
字段1(4) | 字段2(4) | 字段3(4) | 字段4(3) | AC(1)
表6.2

## Slide 94: 6.3.3 微程序设计 2. 编写微程序
微程序名 | 微 地址 | 微指令 |  |  |  |  | 节拍 | 微操作 | 微命令
取指 | 000H 001H 002H | 1011 1101 1001 | 1110 1011 1100 | 0000 0000 1001 | 000 001 000 | 0 0 1 | T1 T2 T3 | AR←PC DR←Memory[AR] PC←PC+I, IR←DR | PCout ， ARin ARout ，Mread ，DRSin PC+1，DRIout ，IRin
MOV R0, X | 160H 161H 162H 163H 164H 165H | 1011 1101 0001 1011 1101 1001 | 1001 1011 1100 1110 1011 1100 | 0000 0000 0000 0000 0000 1001 | 000 001 000 000 001 000 | 0 0 0 0 0 1 | T1 T2 T3 T4 T5 T6 | AR←IR(地址字段) DR←Memory[AR] R0←DR AR←PC DR←Memory[AR] PC←PC+I, IR←DR | IRout ，ARin ARout ，Mread ，DRSin DRIout ，R0in PCout ， ARin ARout ，Mread ，DRSin PC+1，DRIout ，IRin
ADD R1, R0 | 210H 211H 212H 213H 214H 215H | 1010 0000 0010 1011 1101 1001 | 0001 0010 1010 1110 1011 1100 | 0000 0001 0000 0000 0000 1001 | 000 000 000 000 001 000 | 0 0 0 0 0 1 | T1 T2 T3 T4 T5 T6 | Y←R0 Z←R1+Y R1←Z AR←PC DR←Memory[AR] PC←PC+I, IR←DR | R0out ，Yin R1out ，ADD Zout ，R1in PCout ， ARin ARout ，Mread ，DRSin PC+1，DRIout ，IRin
表6.5 微程序段示例
图6.2
表6.4
表6.2
图6.19

## Slide 95: 6.3.3 微程序设计 2. 编写微程序
微程序名 | 微 地址 | 微指令 |  |  |  |  | 节拍 | 微操作 | 微命令
SUB R0, (X) | 370H 371H 372H 373H 374H 375H 376H 377H 378H 379H | 1011 1101 1011 1101 1010 0000 0001 1011 1101 1001 | 1001 1011 1100 1011 0001 1100 1010 1110 1011 1100 | 0000 0000 0000 0000 0000 0010 0000 0000 0000 1001 | 000 001 000 001 000 000 000 000 001 000 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 | T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 | AR←IR(地址字段) DR←Memory[AR] AR←DR DR←Memory[AR] Y←R0 Z←Y﹣DR R0←Z AR←PC DR←Memory[AR] PC←PC+I，IR←DR | IRout ，ARin ARout ，Mread ，DRSin DRIout ，ARin ARout ，Mread ，DRSin R0out ，Yin DRIout ，SUB Zout ，R0in PCout ， ARin ARout ，Mread ，DRSin PC+1，DRIout ，IRin
· · · | · · · | · · · |  |  |  |  | · · · | · · · | · · ·
表6.5 微程序段示例（续）
图6.2
表6.4
表6.2
图6.19

## Slide 96: 6.3.4 微程序控制器设计
微程序控制器设计的基本原则：
  速度快
    快速产生下条微指令地址
    快速获得微指令
    快速产生控制信号
  体积小
    控制器中使用的器件数量
    控制存储器的规模

## Slide 97: 6.3.4 微程序控制器设计
微程序控制器设计的基本步骤：
  指令分析：得到指令微操作（微命令）序列
  微命令分析：归类，相容性/互斥性检查
  微指令及控制器结构设计
    确定微指令地址域格式：两地址/单地址/可变格式
    确定微指令控制域格式：水平/垂直/字段编码
  微程序与控制存储器设计 控制存储器容量＝微指令长度×(平均微程序长度(微指令数)/一条指令)×指令数
    选择微指令和微程序结构：结构1、结构2
    确定微程序入口地址(首地址)的生成方法
  微程序控制器实现
    设计硬件逻辑电路并实现
    编写微程序并存储到控制存储器中

## Slide 98
计算机组成与体系结构
第6章 中央处理器(CPU)
6.4 微程序控制器与硬布线控制器的比较

## Slide 99: 6.4 微程序控制器与硬布线控制器的比较
微程序控制器
  比硬布线控制器速度慢
  设计简单化、规范化
  功能可修改、可扩充
  实现成本低，出错概率小
  常用于CISC处理器控制器的实现
硬布线控制器
  速度快
  当计算机系统复杂时，设计困难
  一旦实现，不可修改和扩充
  常用于RISC处理器控制器的实现

## Slide 100
计算机组成与体系结构
第6章 中央处理器(CPU)
6.5 CPU性能的测量与提高

## Slide 101: 6.5.1 计算机系统性能测量
执行时间（execution time）也称响应时间，定义为一个任务从开始到完成所用的时间或计算机完成一个任务所用的总时间。
吞吐量（throughput）定义为在给定时间内（并行）完成的总任务数。
更快的CPU、多处理机系统
相对性能（relative performance）或
性能比（performance ratio）：

## Slide 102: 6.5.2 CPU 性能测量
CPU 时间
CPI
MIPS
FLOPS

## Slide 103: 6.5.2 CPU 性能测量 1. CPU时间
CPU时间：运行一个程序所花费的时间。
响应时间：CPU时间与等待时间（包括用于磁盘访问、存储器访问、I/O操作、操作系统开销等时间）的总和。
假设计算机的时钟周期为TCLK，执行某程序时，CPU需要使用N个时钟周期，那么，CPU执行该程序所用时间为：
CPU执行一段程序所用的时间与该程序所包含的指令数成正比 → 编译器、指令集

## Slide 104: 6.5.2 CPU 性能测量 1. CPU时间
【例6.1】计算机A执行某程序用时20s，时钟为1.5GHz，设计者现要构建计算机B，使它以10s的执行时间运行该程序。设计者已确定增加时钟频率是可行的，但会影响CPU设计的其余部分，使得计算机B需要1.2倍于计算机A的时钟数来运行该程序，那么，设计者为B应选择多大的时钟频率？
【解】

## Slide 105: 6.5.2 CPU 性能测量 1. CPU时间
【例6.1】计算机A执行某程序用时20s，时钟为1.5GHz，设计者现要构建计算机B，使它以10s的执行时间运行该程序。设计者已确定增加时钟频率是可行的，但会影响CPU设计的其余部分，使得计算机B需要1.2倍于计算机A的时钟数来运行该程序，那么，设计者为B应选择多大的时钟频率？
【解】

## Slide 106: 6.5.2 CPU 性能测量 2. CPI
CPI（Clock cycles per Instruction）：每条指令执行所用的时钟数。
IPC ：每时钟周期执行的指令数。
N = 该程序中的指令数I×平均的每条指令所用时钟周期数CPI
CPU执行一段程序所需时钟周期数

## Slide 107: 6.5.2 CPU 性能测量 2. CPI
有三方面的因素使得程序的CPI可能不同于CPU执行的CPI：
  Cache行为发生变化
  指令混合发生变化
  分支预测发生变化
对于某基准程序，用CPI表示的CPU性能为：
影响CPU性能的三个关键因素：
  CPI ：流水线性能、cache性能 随程序、随体系结构实现不同而变化
  时钟频率：受CPU硬件工艺及结构影响
  指令数：指令集的体系结构、编译技术

## Slide 108: 6.5.2 CPU 性能测量 2. CPI
有三方面的因素使得程序的CPI可能不同于CPU执行的CPI：
  Cache行为发生变化
  指令混合发生变化
  分支预测发生变化
对于某基准程序，用CPI表示的CPU性能为：
软件或硬件 | 算法 | 编程语言 | 编译器 | 指令集结构
影响 | I、可能CPI | I、CPI | I、CPI | I、CPI、fCLK
表6.6 部分软硬件对I、CPI、fCLK的影响

## Slide 109: 6.5.2 CPU 性能测量 2. CPI
【例6.2】假设同一指令集结构有两种实现。计算机A的时钟周期为200ps，执行某程序时CPI =2.0；而计算机B的时钟周期为360ps，执行同一程序时CPI =1.2。执行该程序时，哪个计算机更快？

## Slide 110: 6.5.2 CPU 性能测量 2. CPI
【例6.2】假设同一指令集结构有两种实现。计算机A的时钟周期为200ps，执行某程序时CPI =2.0；而计算机B的时钟周期为360ps，执行同一程序时CPI =1.2。执行该程序时，哪个计算机更快？
【解】假设该程序包含I条指令，则
那么，两者的性能比为
所以，执行该程序时，计算机A比计算机B快1.08倍。

## Slide 111: 6.5.2 CPU 性能测量 2. CPI
【例6.3】某个java程序在桌面处理机上运行15秒，一个新的java编译器生成的指令数仅是老编译器的0.6倍，然而CPI 增加为1.1倍。利用新的java编译器，我们能够期望这个java程序运行的有多快？

## Slide 112: 6.5.2 CPU 性能测量 2. CPI
【例6.3】某个java程序在桌面处理机上运行15秒，一个新的java编译器生成的指令数仅是老编译器的0.6倍，然而CPI 增加为1.1倍。利用新的java编译器，我们能够期望这个java程序运行的有多快？
【解】
利用老编译器运行该java程序的时间为TCPU = 15s，而利用新编译器运行该java程序的时间为：

## Slide 113: 6.5.2 CPU 性能测量 3. MIPS
MIPS（million instructions per second）： CPU每秒钟执行的百万指令数。
MIPS参数的局限：
  不能对指令集不同的计算机使用MIPS进行比较：MIPS只说明了指令执行速率，而没有考虑指令的能力。
  计算机对所有程序没有单一的MIPS值：对于同一个计算机上的不同程序，MIPS是变化的。
  MIPS会与性能反向变化。

## Slide 114: 6.5.2 CPU 性能测量 3. MIPS
【例6.4】
某计算机具有3类指令，测试
每类指令得到的CPI结果如下：
用两种不同的编译器对某个程序进行编译得到的各类指令的数量如下：
假设计算机的时钟率为4GHz，问：
① 根据MIPS，由哪个编译器生成的代码序列执行得更快？
② 根据执行时间，由哪个编译器生成的代码序列执行得更快？
时钟率为 4GHz | 每类指令的CPI |  | 
 | A | B | C
CPI | 1 | 2 | 3
时钟率为 4GHz | 每类指令的指令数（×109） |  | 
 | A | B | C
编译器1 | 5 | 1 | 1
编译器2 | 10 | 1 | 1

## Slide 115: 6.5.2 CPU 性能测量 3. MIPS
【解】
编译器1
编译器2

## Slide 116: 6.5.2 CPU 性能测量 3. MIPS
【例6.5】
对某程序进行性能测试，
结果如右图所示。
① 哪个计算机具有较高的
MIPS 值？
② 哪个计算机更快？
【解】
测量 | 计算机A | 计算机B
指令数 | 10×109 | 8×109
时钟频率 | 4GHz | 4GHz
CPI | 1.0 | 1.1
对于给定的程序，计算机A具有较高的MIPS值；计算机B执行速度更快。

## Slide 117: 6.5.2 CPU 性能测量 4. FLOPS
FLOPS（Floating point operations per second）： CPU每秒完成的浮点运算次数。
FLOPS 可以用于不同计算机之间的比较。
FLOPS 参数有如下几种度量单位：
  megaflop (MFLOPS，MF，106 FLOPS)：million …
  gigaflop (GFLOPS，GF，109 FLOPS)：giga …
  teraflop (TFLOPS，TF，1012 FLOPS)：trillion …
  petaflop (PFLOPS，PF，1015 FLOPS)：thousand trillion …
  exaflop (EFLOPS，EF，1018 FLOPS)：quintillion …
国际超级计算机500强排名（TOP500） http://www.top500.org

## Slide 118: 6.5.3 提高CPU速度的策略
衡量CPU性能的指标：
  处理能力：指令系统
  处理速度
提高CPU速度的技术：
  具体实现的改进
  体系结构的改进
（1）采用更先进的硅加工制造技术
（2）缩短指令执行路径长度
  减少执行指令的时钟周期数：
  优化微操作、微程序
  双总线、三总线
  增加特定硬件，实现并行
（3）简化组织结构来缩短时钟周期
  RISC结构
（4）采用并行处理技术
  指令级并行
  处理器级并行

## Slide 119
计算机组成与体系结构
第6章 中央处理器(CPU)
6.6 CPU中的新技术

## Slide 120: 6.6 CPU中的新技术 一、多核技术
单核的问题：
  指令级并行（Instruction Level Parallelism，ILP）带来的益处在减少，代价过于昂贵。
  由于功耗限制，时钟频率已经达到极限。 时钟频率每提升1%，会带来3%的功耗增加。
目前，芯片的集成度仍以摩尔定律的速度增长
提升CPU的性能遇到了三个物理规律的限制：
  功耗限制：降频
  互联线延迟限制： 把一个大厂房分成很多个小厂房，事情都在一个小厂房里解决，以缩短运输距离 → 使用较小的核组成一个多核的芯片
  设计复杂度限制，验证难度

## Slide 121: 6.6 CPU中的新技术 一、多核技术
【实例】三台不同配置的计算机：
标准单核处理器超频20%；
标准单核处理器；
双核处理器，每一个核降频20%。
上述三台不同配置的计算机运行同一套应用程序，
对其功耗及性能进行比较：

## Slide 122: 6.6 CPU中的新技术 一、多核技术
性
能
功
耗
性
能
功
耗
性
能
性
能
功
耗
功
耗
1.13x
1.73x
1.00x
1.73x
1.02x
单核，
超频20%
标准单核
双核
降频20%

## Slide 123: 6.6 CPU中的新技术 一、多核技术
结论：
与直接提升处理器频率相比，对于适当类型的应用程序，多核处理器提供了更高的性能，而其功耗仅有少量增加。
并不是所有应用程序都能平等地利用多核处理器。要实现这些性能上的提升，需要开发者做出大量的工作。

## Slide 124: 6.6 CPU中的新技术 一、多核技术
优点：
分工：可以完成更多工作
专业：可以提高效率
缺点：
需要高效地划分工作
需要高效的交流

## Slide 125: 6.6 CPU中的新技术 一、多核技术
多核（Multi-core）技术：将多个处理器（计算引擎，内核）集成在一块单独的CPU芯片上。
  多个内核共享二级或三级Cache、存储器和I/O总线等资源。
  更多地依赖复制而不是构造超标量系统结构来提升CPU性能、降低设计成本、降低功耗。
双核/多核处理器的特点：
  控制逻辑简单
  高主频
  低通信延迟
  低功耗
  设计和验证周期短
未来：将不同“性格”的核心集成到处理器中，让它们各自去处理所擅长的事情 —— 异构多核。

## Slide 126: 6.6 CPU中的新技术 一、多核技术
处理器
处理器核0
独立L2 Cache的多核处理器
共享L2 Cache的多核处理器
CPU
L1高速缓存
L2高速缓存
处理器核1
CPU
L1高速缓存
L2高速缓存
处理器
处理器核0
CPU
L1高速缓存
L2高速缓存
处理器核1
CPU
L1高速缓存
系统总线
系统内存
系统总线
系统内存

## Slide 127: 6.6 CPU中的新技术 二、多线程技术
程序(program)、进程(process)、线程(thread)
  程序：代码段、数据段、堆栈段，对具有GUI（Graphical User Interfaces，图形用户界面）的程序还包含资源段。
  进程：应用程序的执行实例，即正在被执行的程序。每个进程都有自己的虚拟地址空间，并拥有操作系统分配给它的一组资源，包括堆栈、寄存器状态等。
  线程：CPU的调度单位，是进程中的一个可执行单元，是一条独立的指令执行路径。

## Slide 128: 6.6 CPU中的新技术 二、多线程技术
单核体系结构
同时多线程技术
CPU寄存器
中断控制寄存器
CPU寄存器
中断控制寄存器
执行资源
Cache
执行资源
Cache
CPU寄存器
中断控制寄存器
Simultaneous Multi-Threading，SMT
Notes: 单核双线程技术：芯片面积只增加几个百分点，吞吐量可提高10%～30%。

## Slide 129: 6.6 CPU中的新技术 二、多线程技术
基于片上的 互连结构
CPU寄存器
中断控制寄存器
CPU寄存器
中断控制寄存器
执行资源
Cache
单芯片多处理器（Chip Multiprocessor，CMP）
执行资源
Cache
CPU寄存器
中断控制寄存器
CPU寄存器
中断控制寄存器
执行资源
Cache
执行资源
基于总线共享的 Cache结构

## Slide 130: 6.6 CPU中的新技术 二、多线程技术
多线程的实现方案：
  Intel：超线程，Hyper-Threading
  Sun：硬件多线程，Hardware Multi-Threading
  IBM：硬件多线程、同时多线程 （Simultaneous Multi-Threading）
多线程的两种方式：
  垂直多线程VMT：在多个线程间切换运行
  同时多线程SMT：多个线程的指令混杂执行 Intel处理器的“超线程”(Hyper Threading)是 市场策略上的名称，指 Nehalem 构架处理器 支持的SMT多线程。
《支撑处理器的技术——永无止境地追求速度的世界》
Hisa Ando 著
教材
Notes: 单核双线程技术：芯片面积只增加几个百分点，吞吐量可提高10%～30%。
任务（线程）切换速度：多任务 —— ms级；VMT —— μs级或更低。
SMT需要的硬件更多，性能更高。

## Slide 131: 6.6 CPU中的新技术 二、多线程技术
SMT方式下交替读取指令
指令 获取
指令缓存
线程2
程序计数器
线程1
程序计数器
线程1
线程2
线程1
线程2
指令缓冲区
交替地取指令
扩展寄存器编号以包含线程编号
到指令译码器

## Slide 132: 6.6 CPU中的新技术 二、多线程技术
多线程执行时的资源冲突
指令缓存
指令获取
单元
PC
译码单元
寄存器
文件
重排序缓存
执行
流水线
数据单元
TLB
每个线程 都有的资源
多线程 分割使用
多线程 共享

## Slide 133: 6.6 CPU中的新技术 二、多线程技术
Intel超线程：
  利用特殊的硬件指令，把两个逻辑内核模拟成两个物理芯片，让单个处理器都能使用线程级并行计算，进而兼容多线程操作系统和软件，减少CPU的闲置时间，提高CPU的运行效率。
  当两个线程都同时需要某一个资源时，其中一个要暂停，并让出资源，直到这些资源闲置后另一个才能继续。因此超线程的性能并不等于两个CPU的性能。
  为了从HT技术中获得最大优势，分配给每个线程的任务要尽可能不同，以确保尽可能减少处理器资源上的冲突。

## Slide 134: 6.6 CPU中的新技术 二、多核＋多线程技术
4家公司生产的芯片内核、线程数
公司 | 处理器型号 | 内核数/ 芯片 | 线程数/内核 | 线程数/ 芯片
IBM | Power 7 | 4, 6, 8 | 4 | 16, 24, 32
Oracle (Sun) | UltraSPARC T3/T4 | 16 / 8 | 8 / 8 | 128 / 64
Intel | Core 2 / i7 | 4 / 2, 4, 6, 8 | 1 / 2 | 4 / 4, 8, 12, 16
AMD | Phenom II x6 | 6 | 1 | 6

## Slide 135
计算机组成与体系结构
第6章 中央处理器(CPU)
6.7 典型的CPU

## Slide 136: 6.7 典型的CPU
决定CPU整体性能的关键已经不仅仅是主频、缓存技术，而是核心架构
CISC、RISC
硬布线控制与微码控制的结合 → 允许CPU以高速执行简单的、使用频度高的指令，并产生低的、非常具有竞争力的CPI
Intel
Sun
MIPS

## Slide 137: 6.7.1 Intel 的 CPU
CISC外壳
RISC内核
图6.24
Core 微架构

## Slide 138: 6.7.1 Intel 的 CPU

## Slide 139: 6.7.2 SUN 的 CPU
UltraSPARC T1处理器：
突破性的CoolThreads技术
在2平方英寸空间里实现32线程的运算
8个处理器内核，每核有四个线程
每个处理器内核由一套简单的六段单发射流水线(标准五段RISC流水线+线程交换段)构成

## Slide 140: 6.7.2 SUN 的 CPU
特征 | Sun T1
多处理器和 多线程支持 | 每芯片8个内核，每内核4个线程。高级线程调度。8个内核共享浮点运算单元。支持片内多处理器。
流水线结构 | 简单的按序六段流水线，装载和转移操作的延迟为3个时钟周期。
一级Cache | 16 KB指令，8 KB数据。64字节块大小。假设无竞争的情况下对二级Cache每23个时钟周期发生一次失效。
二级Cache | 4个独立的二级Cache，每个750KB且和存储器组相连。64字节块大小。假设无竞争的情况下对存储器每110个时钟周期发生一次失效。
初始的实现 | 处理器工艺90 nm；最大时钟频率1.2 GHz；电源功率79 W；300 M个晶体管，面积大小379 mm2。
表6.10 T1处理器的特征

## Slide 141: 6.7.2 SUN 的 CPU
UltraSPARC T2

## Slide 142: 6.7.2 SUN 的 CPU
图6.25 UltraSPARC T2
内核微架构

## Slide 143: 6.7.2 SUN 的 CPU
图6.26 UltraSPARC T2 处理器内部结构图

## Slide 144: 6.7.3 MIPS 的 CPU
MIPS R1000：
64位MIPS-IV架构
向后兼容32位的R2/3000

## Slide 145: 6.7.3 MIPS 的 CPU
加载/存储单元(流水线1)
整数ALU2(流水线3)
图6.27
MIPS R10000 微处理器组织结构
浮点乘法器(流水线5)
浮点加法器(流水线4)
整数
寄存器文件
浮点数
寄存器文件
L1 I-cache
取指、
译码、
分支
单元
指令
缓冲器
整数ALU1(流水线2)
地址
队列
浮点
队列
整数
队列
L1 D-cache
系统
总线
L2 Cache
L2
Cache
总线
主存和I/O

## Slide 146: 西电版P231～234 高教版P282～285
习题 6.13
习题 6.15
习题 6.17
习题 6.20
作业：

## Slide 147: CALL 指令 和 RET 指令
……
……
……
CALL A
……
……
……
……
……
……
CALL B
……
……
RET
……
……
……
CALL C
……
……
RET
……
……
……
……
……
RET
①→
②→
③→
A→
B→
C→
①
②
③
堆栈
X
X
X