## Slide 1: 计算机组成与体系结构 第6章 中央处理器(CPU)
硬布线
控制器设计
车向泉
chexq@mail.xidian.edu.cn

## Slide 2: 控制器的输出信号
各寄存器的读写信号。
具有自增、自减功能的寄存器(PC、SP)的 加1、减1信号。
内存的读、写信号， 接口的读、写信号。
控制ALU的信号。 （加、减、与、或、移位）
控制单元
CU
I1 I2 …… IK
控制信号
C1 C2 …… CM
时序产生器
T1
T2
TN
Flags
指令寄存器IR
指令译码器
时
钟
…

## Slide 3: 控制器的输出信号
  PCin为程序计数器的锁存输入控制信号；
  PCout为程序计数器的输出允许控制信号；
  PC+1为程序计数器的自动增量（如自动加1）控制信号；
  IRin为指令寄存器的锁存输入控制信号；
  IRout为指令寄存器的输出允许控制信号；
  SPin为指令寄存器的锁存输入控制信号；
  SPout为指令寄存器的输出允许控制信号；
  SP+1为堆栈指示器的自动增量（如自动加n）控制信号；
  SP-1为堆栈指示器的自动减量（如自动减n）控制信号；
  Riin为通用寄存器Ri（0≤i≤n-1）的锁存输入控制信号；
  Riout为通用寄存器Ri（0≤i≤n-1）的输出允许控制信号；

## Slide 4: 控制器的输出信号
  Yin为暂存器Y的锁存输入控制信号；
  Zout为暂存器Z的输出允许控制信号；
  ARin为地址寄存器向CPU内部总线的锁存输入控制信号；
  ARout为地址寄存器面向系统总线的输出允许控制信号；
  DRIin为双端口数据寄存器面向CPU内部总线的锁存输入控制信号；
  DRIout为双端口数据寄存器面向CPU内部总线的输出允许控制信号；
  DRSin为双端口数据寄存器面向系统总线的锁存输入控制信号；
  DRSout为双端口数据寄存器面向系统总线的输出允许控制信号；
  Mread为从主存储器读出信息的读控制信号；
  Mwrite为将信息写入到主存储器的写控制信号；
  IOread为从I/O设备输入信息的读控制信号；
  IOwrite为将信息写入到I/O设备的写控制信号；

## Slide 5: 控制器的输出信号
  ADD为加载至ALU的加法运算控制信号；
  SUB为加载至ALU的减法运算控制信号；
  AND为加载至ALU的逻辑与运算控制信号；
  OR为加载至ALU的逻辑或运算控制信号；
  SHL为加载至ALU的逻辑左移控制信号；
  SHR为加载至ALU的逻辑右移控制信号；
  ROL为加载至ALU的循环左移控制信号；
  ROR为加载至ALU的循环右移控制信号；
  以上共32个控制信号，高电平有效。 （假设只有R0、R1两个通用寄存器）

## Slide 6: 控制器的输入信号
程序状态字 PSW （标志寄存器 Flags）：零标志位 ZF
时序信号
指令寄存器 IR
控制单元
CU
I1 I2 …… IK
控制信号
C1 C2 …… CM
时序产生器
T1
T2
TN
Flags
指令寄存器IR
指令译码器
时
钟
…

## Slide 7: 控制器的输入信号：时序信号 —— 两级时序（产生节拍和CPU周期信号）
时钟 Clock
节拍脉冲 T4
节拍脉冲 T3
节拍脉冲 T2
节拍脉冲 T1
CPU周期(取指)
CPU周期(执行)
指令周期
M1
M2
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T5
T6
T7
节拍脉冲 T7
节拍脉冲 T5
节拍脉冲 T6
控制器输入的时序信号

## Slide 8: 控制器的输入信号：时序信号 —— 一级时序（只产生节拍信号）
时钟 Clock
节拍脉冲 T4
节拍脉冲 T3
节拍脉冲 T2
节拍脉冲 T1
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
节拍脉冲 T7
节拍脉冲 T5
节拍脉冲 T6
控制器输入的时序信号
节拍脉冲 T10
节拍脉冲 T8
节拍脉冲 T9
T8
T9
T10
T1
T2
T3
T4
取指令
执行
取指令
执行
指令周期

## Slide 9: 控制器的输入信号：指令寄存器IR的内容
MOV R0 , R1
MOV R0 , X
MOV (R1) , R0
ADD R1 , R0
SUB R0 , (X)
IN R0 , P
OUT P , R0
JUMP X
JZ offs
PUSH R0
POP R0
CALL (X)
RET
指令集：

## Slide 10: 公操作取指周期
内部控制信号
寄存器组
R0
Rn-1
SP
DR
AR
PC
IR
CPU内部总线
ALU
PSW
算术、布尔
逻辑
暂存器Y
暂存器Z
AB
CB
DB
控制器
CU
时钟
时序产生器
系统总线
CPU
AB
CB
DB
主存
储器
AB
CB
DB
I/O
接
口
I/O
设
备
(M)
(M)
节拍 | 微操作序列 | 微命令序列
T1 | AR←PC | PCout ，ARin
T2 | DR←Memory[AR] | ARout ，Mread ，DRSin
T3 | PC←PC+I，IR←DR | PC+1 ，DRIout ，IRin
组合微操作的规则：
遵守操作发生的顺序
避免冲突 (总线竞争、资源冲突)
ARout、PCout
Mread
主存地址
数据
ARin
DRSin
主存地址
数据
R1

## Slide 11: 执行周期
内部控制信号
寄存器组
R0
Rn-1
SP
DR
AR
PC
IR
CPU内部总线
ALU
PSW
算术、布尔
逻辑
暂存器Y
暂存器Z
AB
CB
DB
控制器
CU
时钟
时序产生器
系统总线
CPU
AB
CB
DB
主存
储器
AB
CB
DB
I/O
接
口
I/O
设
备
(M)
(M)
节拍 | 微操作序列 | 微命令序列
T1 | R0←R1 | R1out ，R0in
（1）MOV R0 , R1
数据传送指令，
源操作数为寄存器寻址。
将寄存器R1的内容传送至寄存器R0中。
R1

## Slide 12: 执行周期
内部控制信号
寄存器组
R0
Rn-1
SP
DR
AR
PC
IR
CPU内部总线
ALU
PSW
算术、布尔
逻辑
暂存器Y
暂存器Z
AB
CB
DB
控制器
CU
时钟
时序产生器
系统总线
CPU
AB
CB
DB
主存
储器
AB
CB
DB
I/O
接
口
I/O
设
备
(M)
(M)
节拍 | 微操作序列 | 微命令序列
T1 | AR←IR(地址字段) | IRout ，ARin
T2 | DR←Memory[AR] | ARout ，Mread ，DRSin
T3 | R0←DR | DRIout ，R0in
（2）MOV R0 , X
数据传送指令，
源操作数为直接寻址。
将存储单元X中的内容传送至寄存器R0中。
R1

## Slide 13: 执行周期
内部控制信号
寄存器组
R0
Rn-1
SP
DR
AR
PC
IR
CPU内部总线
ALU
PSW
算术、布尔
逻辑
暂存器Y
暂存器Z
AB
CB
DB
控制器
CU
时钟
时序产生器
系统总线
CPU
AB
CB
DB
主存
储器
AB
CB
DB
I/O
接
口
I/O
设
备
(M)
(M)
节拍 | 微操作序列 | 微命令序列
T1 | AR←R1 | R1out ，ARin
T2 | DR←R0 | R0out ，DRIin
T3 | Memory[AR]←DR | ARout ，DRSout ，Mwrite
（3）MOV (R1) , R0
数据传送指令，
目的操作数为寄存器间接寻址。
将寄存器R0的内容传送至由寄存器R1间接寻址的存储单元中。
R1

## Slide 14: 执行周期
内部控制信号
寄存器组
R0
Rn-1
SP
DR
AR
PC
IR
CPU内部总线
ALU
PSW
算术、布尔
逻辑
暂存器Y
暂存器Z
AB
CB
DB
控制器
CU
时钟
时序产生器
系统总线
CPU
AB
CB
DB
主存
储器
AB
CB
DB
I/O
接
口
I/O
设
备
(M)
(M)
节拍 | 微操作序列 | 微命令序列
T1 | Y←R0 | R0out ，Yin
T2 | Z←R1+Y | R1out ，ADD
T3 | R1←Z | Zout ，R1in
（4）ADD R1 , R0
加法指令，
源/目的操作数为寄存器寻址。
将寄存器R0的内容与寄存器R1的内容相加并将结果存入R1。
R1

## Slide 15: 执行周期
（5）SUB R0 , (X)
减法指令。
源操作数为间接寻址。
寄存器R0中的被减数减去存储器地址X间接寻址的存储单元中的减数、将差值传送至寄存器R0中。
内部控制信号
寄存器组
R0
Rn-1
SP
DR
AR
PC
IR
CPU内部总线
ALU
PSW
算术、布尔
逻辑
暂存器Y
暂存器Z
AB
CB
DB
控制器
CU
时钟
时序产生器
系统总线
CPU
AB
CB
DB
主存
储器
AB
CB
DB
I/O
接
口
I/O
设
备
(M)
(M)
节拍 | 微操作序列 | 微命令序列
T1 | AR←IR(地址字段) | IRout ，ARin
T2 | DR←Memory[AR] | ARout ，Mread ，DRSin
T3 | AR←DR | DRIout ，ARin
T4 | DR←Memory[AR] | ARout ，Mread ，DRSin
T5 | Y←R0 | R0out ，Yin
T6 | Z←Y﹣DR | DRIout ，SUB
T7 | R0←Z | Zout ，R0in
R1

## Slide 16: 执行周期
内部控制信号
寄存器组
R0
Rn-1
SP
DR
AR
PC
IR
CPU内部总线
ALU
PSW
算术、布尔
逻辑
暂存器Y
暂存器Z
AB
CB
DB
控制器
CU
时钟
时序产生器
系统总线
CPU
AB
CB
DB
主存
储器
AB
CB
DB
I/O
接
口
I/O
设
备
(M)
(M)
节拍 | 微操作序列 | 微命令序列
T1 | AR←IR(地址字段) | IRout ，ARin
T2 | DR←IO[AR] | ARout ，IOread ，DRSin
T3 | R0←DR | DRIout ，R0in
（6）IN R0 , P
读接口指令，
从I/O地址为P的I/O设备(接口)中输入数据并存入寄存器R0中。
R1
注意与“MOV R0 , P” 指令的区别

## Slide 17: 执行周期
内部控制信号
寄存器组
R0
Rn-1
SP
DR
AR
PC
IR
CPU内部总线
ALU
PSW
算术、布尔
逻辑
暂存器Y
暂存器Z
AB
CB
DB
控制器
CU
时钟
时序产生器
系统总线
CPU
AB
CB
DB
主存
储器
AB
CB
DB
I/O
接
口
I/O
设
备
(M)
(M)
节拍 | 微操作序列 | 微命令序列
T1 | AR←IR(地址字段) | IRout ，ARin
T2 | DR←R0 | R0out ，DRIin
T3 | IO[AR]←DR | ARout ，DRSout ，IOwrite
（7）OUT P , R0
写接口指令，
将寄存器R0中的数据输出到I/O地址为P的I/O设备(接口)中。
R1
注意与“MOV P , R0” 指令的区别

## Slide 18: 执行周期
内部控制信号
寄存器组
R0
Rn-1
SP
DR
AR
PC
IR
CPU内部总线
ALU
PSW
算术、布尔
逻辑
暂存器Y
暂存器Z
AB
CB
DB
控制器
CU
时钟
时序产生器
系统总线
CPU
AB
CB
DB
主存
储器
AB
CB
DB
I/O
接
口
I/O
设
备
(M)
(M)
节拍 | 微操作序列 | 微命令序列
T1 | PC←IR(地址字段) | IRout ，PCin
（8）JUMP X
无条件跳转指令，
将程序执行地址从当前跳转指令所在位置转移到存储器地址为X处。
R1

## Slide 19: 执行周期
内部控制信号
寄存器组
R0
Rn-1
SP
DR
AR
PC
IR
CPU内部总线
ALU
PSW
算术、布尔
逻辑
暂存器Y
暂存器Z
AB
CB
DB
控制器
CU
时钟
时序产生器
系统总线
CPU
AB
CB
DB
主存
储器
AB
CB
DB
I/O
接
口
I/O
设
备
(M)
(M)
节拍 | 微操作序列 | 微命令序列
 | ZF＝1： | 
T1 | Y←IR(地址字段) | IRout ，Yin
T2 | Z←PC+Y | PCout ，ADD
T3 | PC←Z | Zout ，PCin
（9）JZ offs
条件跳转指令，PC相对寻址。
当条件为真（即零标志ZF=1）时，程序发生跳转；条件为假（即零标志ZF=0）时，程序顺序执行下条指令。
跳转地址＝PC＋offs，
offs为带符号的地址偏移量。
R1

## Slide 20: 执行周期
内部控制信号
寄存器组
R0
Rn-1
SP
DR
AR
PC
IR
CPU内部总线
ALU
PSW
算术、布尔
逻辑
暂存器Y
暂存器Z
AB
CB
DB
控制器
CU
时钟
时序产生器
系统总线
CPU
AB
CB
DB
主存
储器
AB
CB
DB
I/O
接
口
I/O
设
备
(M)
(M)
节拍 | 微操作序列 | 微命令序列
T1 | SP←SP-n，DR←R0 | SP-1，R0out ，DRIin
T2 | AR←SP | SPout ，ARin
T3 | Memory[AR]←DR | DRSout ，ARout ，Mwrite
（10）PUSH R0
压栈指令。
将寄存器R0中的数据压入到堆栈中。
小地址
大地址
SP
R0
DR
R1

## Slide 21: 执行周期
内部控制信号
寄存器组
R0
Rn-1
SP
DR
AR
PC
IR
CPU内部总线
ALU
PSW
算术、布尔
逻辑
暂存器Y
暂存器Z
AB
CB
DB
控制器
CU
时钟
时序产生器
系统总线
CPU
AB
CB
DB
主存
储器
AB
CB
DB
I/O
接
口
I/O
设
备
(M)
(M)
节拍 | 微操作序列 | 微命令序列
T1 | AR←SP | SPout ，ARin
T2 | DR←Memory[AR] | ARout ，Mread ，DRSin
T3 | R0←DR，SP←SP+n | DRIout ，R0in ，SP+1
（11）POP R0
出栈指令。
将堆栈栈顶的数据弹出至寄存器R0中。
小地址
大地址
SP
R0
DR
R1

## Slide 22: 执行周期
（12）CALL (X)
子程序调用指令，间接寻址。
将程序执行地址从当前调用指令所在位置转移到以存储器地址X间接寻址的存储单元处，并保存返回地址。
内部控制信号
寄存器组
R0
Rn-1
SP
DR
AR
PC
IR
CPU内部总线
ALU
PSW
算术、布尔
逻辑
暂存器Y
暂存器Z
AB
CB
DB
控制器
CU
时钟
时序产生器
系统总线
CPU
AB
CB
DB
主存
储器
AB
CB
DB
I/O
接
口
I/O
设
备
(M)
(M)
节拍 | 微操作序列 | 微命令序列
T1 | SP←SP﹣n，DR←PC | SP-1 ，PCout ，DRIin
T2 | AR←SP | SPout ，ARin
T3 | Memory [AR]←DR | ARout ，DRSout ，Mwrite
T4 | AR←IR(地址字段) | IRout ，ARin
T5 | DR←Memory[AR] | ARout ，Mread ，DRSin
T6 | PC←DR | DRIout ，PCin
PUSH PC
MOV PC , X
R1

## Slide 23: 执行周期
内部控制信号
寄存器组
R0
Rn-1
SP
DR
AR
PC
IR
CPU内部总线
ALU
PSW
算术、布尔
逻辑
暂存器Y
暂存器Z
AB
CB
DB
控制器
CU
时钟
时序产生器
系统总线
CPU
AB
CB
DB
主存
储器
AB
CB
DB
I/O
接
口
I/O
设
备
(M)
(M)
节拍 | 微操作序列 | 微命令序列
T1 | AR←SP | SPout ，ARin
T2 | DR←Memory[AR] | ARout ，Mread ，DRSin
T3 | PC←DR，SP←SP+n | DRIout ，PCin ，SP+1
（13）RET
子程序返回指令。
从堆栈栈顶处弹出子程序调用时保存的返回主程序的地址至PC。
POP PC
R1

## Slide 24: CALL 指令 和 RET 指令
……
……
……
CALL A
……
……
……
……
……
……
CALL B
……
……
RET
……
……
……
CALL C
……
……
RET
……
……
……
……
……
RET
①→
②→
③→
A→
B→
C→
①
②
③
堆栈
→
main

## Slide 25: 写出所有输出信号的逻辑表达式：PCOUT
PCout＝ M1·T1 ＋ M2·T2·JZ(相对寻址)·(ZF=1) ＋ M2·T1·CALL(间接寻址) ＋ ······
两级时序：
PCout＝ T1 ＋ T5·JZ(相对寻址)·(ZF=1) ＋ T4·CALL(间接寻址) ＋ ······
一级时序：

## Slide 26: 写出所有输出信号的逻辑表达式：ARin
ARin ＝ M1·T1＋M2·T1·MOV(源操作数直接寻址+目的操作数寄存器间接寻址)＋M2·(T1+T3)·SUB(源操作数间接寻址)＋M2·T1·(IN(直接寻址)＋OUT(直接寻址))＋M2·T2·PUSH＋M2·T1·POP＋M2·(T2+T4)·CALL(间接寻址)＋M2·T1·RET＋······
两级时序：

## Slide 27: 写出所有输出信号的逻辑表达式：ARin
ARin ＝ M1·T1＋M2·T1·MOV(源操作数直接寻址+目的操作数寄存器间接寻址)＋M2·(T1+T3)·SUB(源操作数间接寻址)＋M2·T1·(IN(直接寻址)＋OUT(直接寻址))＋M2·T2·PUSH＋M2·T1·POP＋M2·(T2+T4)·CALL(间接寻址)＋M2·T1·RET＋······
两级时序：
ARin ＝ T1＋T4·MOV(源操作数直接寻址+目的操作数寄存 器间接寻址)＋(T4+T6)·SUB(源操作数间接寻址)＋ T4·(IN(直接寻址)＋OUT(直接寻址))＋T5·PUSH＋ T4·POP＋(T5+T7)·CALL(间接寻址)＋T4·RET＋······
一级时序：

## Slide 28: 写出所有输出信号的逻辑表达式：Mread
Mread ＝ M1·T2＋M2·T2·MOV(源操作数直接寻址) ＋M2·(T2+T4)·SUB(源操作数间接寻址) ＋M2·T2·POP＋M2·T5·CALL(间接寻址) ＋M2·T2·RET＋······
两级时序：

## Slide 29: 写出所有输出信号的逻辑表达式：Mread
Mread ＝ M1·T2＋M2·T2·MOV(源操作数直接寻址) ＋M2·(T2+T4)·SUB(源操作数间接寻址) ＋M2·T2·POP＋M2·T5·CALL(间接寻址) ＋M2·T2·RET＋······
两级时序：
Mread ＝ T2＋T5·MOV(源操作数直接寻址) ＋(T5+T7)·SUB(源操作数间接寻址) ＋T5·POP＋T8·CALL(间接寻址) ＋T5·RET＋······
一级时序：

## Slide 30: 硬布线控制器设计
由控制单元产生并加载到CPU内外的全部控制信号均可用下述形式表述：
两级时序：
一级时序：
第m个CPU周期
第n个节拍
指令译码器的第j个输出
第k个CPU内部状态标志或CPU外部请求信号
在执行指令 Ij 时，若状态 Fk 满足要求，则 在第m个 CPU 周期 Mm 的第n个节拍 Tn，控制单元发出 Ci 控制命令， 即在 Mm、Tn、Ij 和 Fk 同时有效时，Ci 有效。

## Slide 31: 硬布线控制器设计
每个控制信号的逻辑表达式就是一个与或逻辑方程式。
用一个与或逻辑电路就可以实现该控制信号的生成。
将所有控制信号的与或逻辑电路组合在一起就构成了硬布线控制单元。
时间信息、指令信息、状态信息是硬布线控制单元的输入， 控制信号是硬布线控制单元的输出。
采用硬布线法设计控制器的特点：
  一旦完成了控制器的设计， 改变控制器行为的唯一方法就是重新设计控制单元 → 修改不灵活
  在现代复杂的处理器中， 需要定义庞大的控制信号逻辑方程组 → 与或组合电路实现困难
   微程序设计法