## Slide 1
计算机组成与体系结构
第8章 总线与输入输出系统

## Slide 2: 第8章 总线与输入输出系统
总线与输入输出系统概述
总线
  类型、结构
  信息传输方式
  总线仲裁
  典型的总线
输入输出接口
输入输出技术
  程序查询
  中断
  DMA（直接存储器存取）
  I/O通道
  操作系统的支持

## Slide 3
计算机组成与体系结构
第8章 总线与输入输出系统
8.1 总线与输入输出系统概述

## Slide 4: 8.1 总线与输入输出系统概述
组成计算机的三类模块：CPU、存储器、I/O设备
互连结构(互连网络)：连接这三类模块通路的集合。
  专用通路：仅在两个部件之间传递信息的通路。
  共享(公用)总线：在不同时刻(分时)传递不同部件之间信息的通路。
总线：计算机系统中多个部件或设备共用的传递信息的电子通道。

## Slide 5: 8.1 总线与输入输出系统概述
CPU
CPU
CPU
CPU
内存
内存
内存
内存
总线桥
I/O 设备
I/O 设备
I/O 设备
总线桥
I/O 设备
I/O 设备

## Slide 6: 8.1 总线与输入输出系统概述
CPU
I/O 设备1
Cache
/主存
I/O 设备2
I/O 设备3
控制
地址
数据
系统总线
利用单总线进行连接通信的计算机系统

## Slide 7: 8.1 总线与输入输出系统概述
输入输出系统的组成：
  输入输出设备
  输入输出接口
  输入输出控制器
  输入输出控制管理软件
输入输出系统的功能：
  将各种输入输出设备有效地接入到计算机系统中；
  将计算机外部的输入设备的信息输入到计算机内部，以便能够得到加工处理，该功能简称为输入操作；
  将计算机内部存储或加工处理的信息输出到计算机之外，以提供给计算机外部的输出设备使用，该功能简称为输出操作。
  数据在外存中进行存、取的操作。

## Slide 8: 8.1 总线与输入输出系统概述
外设的分类：
  字符设备（Character device）
  块设备（Block device）
基本输入输出技术：
  程序查询方式
  中断控制方式
  DMA(直接存储器存取)方式
  通道控制方式

## Slide 9
计算机组成与体系结构
第8章 总线与输入输出系统
8.2 总 线
8.2.1 总线类型与结构

## Slide 10: 8.2 总线
总线：
  是计算机系统的互连机构
  是连接两个或多个总线设备的公共通信线路
  是一组有定义的、可共享的、可传递0、1逻辑信号的连接线
  通常分为地址总线、数据总线、控制总线
总线设备：
  主设备（Master）
  从属设备（Slave）

## Slide 11: 8.2.1 总线类型与结构 1. 总线类型
按连接层次分类：
  片内总线
  系统总线
  通信总线
按数据位数分类：
  并行总线
  串行总线
按用法分类：
  专用总线：只连接一对功能部件
  公用(共享)总线

## Slide 12: 8.2.1 总线类型与结构 2. 总线特性及性能指标
总线的特性：
  机械特性
  电气特性
  功能特性
  时间特性
总线的性能指标：
  总线带宽
  总线宽度
  总线负载
【例8.1】PCI总线的带宽
【例8.2】ISA及PCI总线的寻址空间

## Slide 13: 8.2.1 总线类型与结构 3. 总线结构
单总线结构
多总线结构
I/O(局部)总线
内存总线
多总线结构示例
系统总线
……
CPU
I/O 设备1
Cache
/主存
I/O 设备n
I/O总线 控制器
DMA 控制器

## Slide 14: 8.2.1 总线类型与结构 3. 总线结构
PCI总线0
主存总线
一个基于PCI的系统示意图
CPU总线
CPU
PCI
设备
Cache
主存
储器
主存 控制器
（桥）
PCI-USB
桥
PCI-ISA
桥
视频
PCI-PCI
桥
打印机
数码 相机
超级I/O
控制器
SCSI
以太网
PCI总线1
ISA总线
USB总线
上游
下游

## Slide 15
Pentium计算机主板总线结构框图

## Slide 16
计算机组成与体系结构
第8章 总线与输入输出系统
8.2 总 线
8.2.2 总线的信息传输方式

## Slide 17: 8.2.2 总线的信息传输方式 1. 总线操作
计算机系统功能的实现：两类操作相互配合。
  数据在功能部件内部进行加工处理；
  数据在功能部件之间进行有效传输。
总线操作：在总线上为配合某种功能实现而进行的各种信息传输。
  读操作
  写操作
PCI总线的读、写、中断响应时序
总线
主设备
从设备
读
写
数据

## Slide 18: 8.2.2 总线的信息传输方式 1. 总线操作
PCI总线的基本读操作时序
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DEVSEL
TRDY
IRDY
AD[31..0]
FRAME
CLK
C/BE[3..0]
地址
数据1
数据2
数据3
总线命令
BEs
地址节拍
数据节拍1
数据节拍2
数据节拍3
总线传送(一个分组)
等待
等待
等待
数据传送
数据传送
数据传送
总线转换周期
0110
主
从

## Slide 19: 8.2.2 总线的信息传输方式 1. 总线操作
PCI总线的基本写操作时序
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DEVSEL
TRDY
IRDY
C/BE[3..0]
AD[31..0]
FRAME
CLK
地址
数据1
数据2
数据3
总线命令
BEs-3
地址
节拍
数据
节拍1
数据节拍2
数据节拍3
数据传送
BEs-1
BEs-2
等待
等待
等待
数据传送
数据传送
总线传送(一个分组)
0111

## Slide 20: 8.2.2 总线的信息传输方式 1. 总线操作
PCI总线的中断响应时序
1
2
3
4
5
TRDY
IRDY
C/BE
AD
FRAME
CLK
无效
向量
INT-ACK
BEs(1110)
0000

## Slide 21
PCI 总线命令（地址节拍）
C/BE[3:0]# | 命令
0 0 0 0 | 中断应答
0 0 0 1 | 特殊周期
0 0 1 0 | I/O读
0 0 1 1 | I/O写
0 1 1 0 | MEM读
0 1 1 1 | MEM写
1 0 1 0 | 读配置
1 0 1 1 | 写配置

## Slide 22: 8.2.2 总线的信息传输方式 2. 数据传输方式
总线上进行一次传输的过程：
  传输请求
  总线仲裁
  部件/设备寻址
  数据传输
  总线释放
数据传输的基本方式：
  并行传送方式
  串行传送方式
  分时传送方式
  消息传送方式
传输速率高
需要较多的数据线
只用一条数据线
传送距离远
在不同时段利用总线上同一个信号线传送不同信号。
减少总线线数，提高总线的利用率。
消息：一种规定格式的数据包，该数据包可以包含地址、数据或控制等信息。
PCI、USB、……

## Slide 23: 8.2.2 总线的信息传输方式 2. 数据传输方式
并－串
变换
串－并
变换
发送部件
接收部件
传送数据
00000101
位时间
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
传送脉冲
低位
高位
1
0
1
0
0
0
0
0
发送
部件
接收
部件
高位
低位
1
0
1
0
1
1
0
0
串行传送
并行传送

## Slide 24: 8.2.2 总线的信息传输方式 3. 总线通信方式
同步通信方式
  优点：速度快，接口逻辑简单。
  缺点：
    总线上的每个设备必须以相同的时钟频率运行，且时钟速率依慢速设备而定；
    时钟偏移（clock skew）问题： 总线时钟频率↑  总线长度↓
异步通信方式
  无时钟信号线
  使用握手协议（handshaking protocol）
    非互锁、半互锁、全互锁
    串行异步通信：不用握手信号、无时钟信号

## Slide 25: 8.2.2 总线的信息传输方式 3. 总线通信方式
有效数据
有效数据
发送设备: 数据
发送设备: 数据准备好
接收设备: 数据接受应答
t1
td1
td2
td3
td4
由发送设备发起的异步数据传输握手时序
非互锁、半互锁、全互锁 方式
Data
Data Ready
Acknowledge

## Slide 26: 8.2.2 总线的信息传输方式 3. 总线通信方式
数据
发送设备: 数据
接收设备: 数据请求
发送设备: 数据有效应答
由接收设备发起的异步数据传输握手时序
Data
Data Request
Acknowledge
数据

## Slide 27: 8.2.2 总线的信息传输方式 3. 总线通信方式
串行异步通信数据格式
停止
（1/1.5/2位）
校验位
起始位
D1
D0
数据（5/6/7/8位）
数据线

## Slide 28
计算机组成与体系结构
第8章 总线与输入输出系统
8.2 总 线
8.2.3 总线仲裁

## Slide 29: 8.2.3 总线仲裁
主方：启动一个总线周期 从方：响应主方的请求
多处理器系统，各CPU模块的总线请求：公平 I/O模块的总线请求：优先级
总线仲裁(Bus Arbitration)： 用来决定哪个主设备可以使用总线的选择机制。
按照总线仲裁电路位置不同，仲裁方式可分为：
  集中式仲裁
    链式查询方式（菊花链）
    计数器定时查询方式（轮询）
    独立请求方式
  分布式仲裁 如：SCSI总线
Notes: daisy: day's eye (because the flower opens in the morning and closes at night)

## Slide 30: 8.2.3 总线仲裁 1. 集中式仲裁：链式查询(菊花链)
特点：使用总线的优先次序完全由“总线可用”线所接部件的物理位置来决定，离总线控制器越近的部件其优先级越高。
Dn
BGin n BGout n
BB
BR
BG
D1
BGin1 BGout1
D2
BGin2 BGout2
总线
仲裁器
图8.11 链式查询方式（菊花链仲裁方式）
总线接口n
总线
总线接口2
总线接口1
BB1
BB2
BBn
Bus Request
Bus Grant
Bus Busy

## Slide 31: 8.2.3 总线仲裁 1. 集中式仲裁：链式查询(菊花链)
优点：
  优先级选择算法简单。
  用于分配总线所需的线数少，只需要3根，且不取决于部件的数量→可扩充性好。
  价格便宜。
  易于通过多重设置“总线可用”线来提高其系统的可靠性。
缺点：
  可靠性差： “总线可用”线失效，会导致系统瘫痪。
  灵活性差：优先级顺序固定。
  总线使用的分配速度低。

## Slide 32: 8.2.3 总线仲裁 1. 集中式仲裁：计数器定时查询
轮询
计数
总线
仲裁器
BB
BR
D1
D2
Dn
图8.12 计数器定时查询（轮询仲裁方式）
总线接口n
总线
总线接口2
总线接口1
BB1
BB2
BBn
(轮询)

## Slide 33: 8.2.3 总线仲裁 1. 集中式仲裁：计数器定时查询
优点：
  灵活性好：总线使用的优先级可由程序控制改变。
  可靠性高：某个部件失效不会使系统瘫痪。
缺点：
  所增加的控制总线较多，需要2＋[log2n]根。
  可扩充性较差，受限于查询控制线的根数。
  控制器较复杂，价格较高。
  总线的分配速度不高。
(轮询)

## Slide 34: 8.2.3 总线仲裁 1. 集中式仲裁：独立请求
BR1
BG1
BR2
BG2
BRn
BGn
BB
D1
D2
Dn
总线
仲裁器
图8.13 独立请求仲裁方式
总线接口n
总线
总线接口2
总线接口1
BB1
BB2
BBn

## Slide 35: 8.2.3 总线仲裁 1. 集中式仲裁：独立请求
优点：
  总线分配速度高，无需检测是哪个设备要求使用总线。
  灵活性好：总线使用的优先级可由程序控制改变。
  可靠性高：某个部件失效不会使系统瘫痪。
缺点：
  所增加的辅助控制总线线数多，需要2N+1根。
  可扩充性差。
  控制器复杂，价格高。

## Slide 36: 8.2.3 总线仲裁 2. 分布式仲裁
BB
D2
D3
Dn
图8.14 自举分布式仲裁方式
D1
BR1
BR2
BR3
总线接口3
总线
总线接口2
总线接口1
BB1
BB2
BB3
总线接口n
BBn
BRn-1
BRn

## Slide 37: 8.2.3 总线仲裁 2. 分布式仲裁
VCC
Dn
BGinn BGoutn
BB
BR
D1
BGin1 BGout1
D2
BGin2 BGout2
图8.15 链式分布式仲裁方式
总线接口n
总线
总线接口2
总线接口1
BB1
BB2
BBn

## Slide 38: 8.2.3 总线仲裁 2. 分布式仲裁
以太网总线：冲突检测分布式仲裁方案
Futurebus+总线：并行竞争分布式仲裁方案

## Slide 39
计算机组成与体系结构
第8章 总线与输入输出系统
8.2 总 线
8.2.4 典型的总线

## Slide 40: 8.2.4 典型的总线
典型的系统总线（内总线）
  ISA总线
  PCI总线、PCI-E总线
典型的通信总线（外总线）
  RS-232C
  USB
  IEEE-1394
  SCSI
  SAS
  ATA
  SATA

## Slide 41: 8.2.4 典型的总线 1. PCI总线
特征：
  不依赖处理器
  每条总线支持256个功能设备
  支持多达256条PCI总线
  低功耗
  支持猝发式事务处理（数据传输）
  33/66MHz最高时钟频率
  32/64位数据总线宽度
  访问时间：2时钟周期写，3时钟周期读
  并发的总线操作
  支持总线主设备
  隐藏的总线仲裁：集中式的独立请求仲裁方式，PCI规范未规定仲裁算法

## Slide 42: 8.2.4 典型的总线 1. PCI总线
特征：
  低的管脚数目：49个必备信号、52个可选信号
  事务处理完整性检验
  三个地址空间：存储器空间（4GB，可选择地达到16TB）、I/O空间（64KB，可选择地达到4GB）和配置空间（用于PnP）
  自动配置，实现即插即用（PnP）
  软件透明
  具有不同尺寸的插件卡

## Slide 43: 8.2.4 典型的总线 1. PCI总线
PCI总线的发展：
  Conventional PCI
  PCI-X
  PCI Express（3GIO）

## Slide 44: 8.2.4 典型的总线 2. USB总线
USB：Universal Serial Bus，通用串行总线。
由Compaq、Hewlett-Packard、Intel、Lucent、Microsoft、NEC、Philips 7家公司联合开发。
USB总线信号：
  VBUS（电源）
  GND（地）
  D+（信号正端）
  D-（信号负端）
三种传输速：
  高速（high-speed），传输位速率为480Mb/s
  全速（full-speed），传输位速率为12Mb/s
  低速（low-speed），传输位速率为1.5Mb/s

## Slide 45: 8.2.4 典型的总线 2. USB总线
USB总线的特点：
  性能优良。快速、双向、低成本、可热插拔。
  即插即用。
  适用范围宽。最多127个物理设备；允许接入复合设备。
  支持实时数据操作。
  灵活。
  健壮。
  与PC工业有协同作用。
  提供低成本实现方案。
  在一个系统中支持多个USB主机控制器。

## Slide 46: 8.2.4 典型的总线 2. USB总线
USB 3.0
  速度：
  Low-Speed：1.5 Mbps
  Full-Speed：12 Mbps
  High-Speed：480 Mbps
  Super-Speed：5.0 Gbps
VBUS
GND
D+
D-
SSTX+
SSTX-
SSRX+
SSRX-
VBUS
D+
D-
SSRX+
SSRX-
SSTX+
SSTX-
GND

## Slide 47: 8.2.4 典型的总线 3. 总线的应用
图8.16 采用Intel955芯片组的PC机系统

## Slide 48
Intel® 975X Express Chipset
System Block Diagram Example

## Slide 49
计算机组成与体系结构
第8章 总线与输入输出系统
8.3 输入输出接口

## Slide 50: 8.3 输入输出接口
输入输出系统的构成：
  CPU或I/O处理器
  总线
  I/O接口
  I/O设备
  I/O管理控制软件
输入输出系统要解决的问题：
  如何将I/O设备与计算机相连接
  如何快速、有效地使I/O设备与计算机进行信息交换
I/O接口
总线
I/O接口1
I/O接口n
I/O设备1
I/O设备n
I/O设备与总线连接的一般模型

## Slide 51: 8.3 输入输出接口 1. I/O接口作用及模型
I/O接口的作用：I/O设备总线
  传递数据
  设备选择
  设备控制
  信号形式转换
  速度匹配
  数据缓存
  错误检测
  负载匹配
  支持中断
  ……

## Slide 52: 8.3 输入输出接口 1. I/O接口作用及模型
系
统
总
线
数据寄存器/缓冲器
I/O接口
I/O
设
备
图8.18 I/O接口模型
状态寄存器
控制寄存器
DB
命令寄存器
I/O控制
逻辑
AB
CB
程序员看到的I/O接口： 接口内部可读写的寄存器或缓冲器。
典型的 I/O接口模型：

## Slide 53: 8.3 输入输出接口 2. I/O地址编址方式
I/O地址的两种编码方式：
  存储器映射方式（统一编址方式）
    将主存与I/O设备放置在同一个地址空间中。
    I/O设备与主存使用相同的指令和控制信号。
    不需要专门的I/O指令，可以简化控制。
    在地址空间确定的情况下，两者的地址扩充相互制约。
    Motorola 680X0系列采用此方式。
  I/O映射方式（独立编址方式）
    主存与I/O设备使用各自独立的地址空间。
    要求系统提供专门的I/O指令。
    对主存与I/O设备采用不同的读/写控制信号。
    便于系统调试与维护，便于主存与I/O地址空间的扩展。
    I/O设备的操作不够灵活。
    Intel微处理器采用此方式。

## Slide 54: 8.3 输入输出接口 3. I/O接口设计
简单的I/O设备：接口芯片，地址译码
  三态缓冲器
  锁存器
  可编程并行接口芯片
  可编程串行接口芯片
复杂的I/O设备：I/O控制器
  单片机
  微控制器（MCU）
  嵌入式处理器

## Slide 55: 8.3 输入输出接口 3. I/O接口设计
【例8.3】
MOV DX, 8820H
MOV AL, 81H
OUT DX, AL
MOV DX, 8820H
MOV AL, 00H
OUT DX, AL